ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COMUNA CRĂCIUNELU DE JOS

JUDEŢUL ALBA

Contract Nr. 3.7U-09

VOLUM I   MEMORIU GENERAL

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

Plan Urbanistic General si regulament local de urbanism

COMUNA CRACIUNELU DE JOS

Judet Alba

BORDEROU

- plan urbanistic general - Piese scrise

  - Memoriu General

- plan urbanistic general - Piese desenate

pLANSA 01- INCADRARE IN JUDET

PLANSA 02- ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

PLANSA 03- SITUATIA EXISTENTA. DISFUNCTIONALITATI

PLANSA 04- REGLEMENTARURBANISTICEZONIFICARE FUNCTIONALA

PLANSA 05- UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

PLANSA 06- CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI

PLANSA 07- Echipare tehnico- edilitara

PLANSA 08- PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Plan Urbanistic General si regulament local dE urbanism

COMUNA CRĂCIUNELU DE JOS, Județ AlBA

CUPRINS

    - INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  - OBIECTIVELE LUCRĂRII

  - SURDE DOCUMENTARE

    - stadiul ACTUAL AL dezvoltarii

2.1. EVOLUȚIA COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

2.1.1. Poziția localităților în rețeaua județului

2.1.2. Valori istorice și culturale

2.1.3. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.2.1. Relieful

2.2.2. Geomorfologie

    - Ape subterane

    - Clima

    - Resurse natural

      - Soluri

      - Ape, hidrografie, hidrogeologie

    - Habitate natural; Vegetație și fauna

      - Peisaj natural și antropic- resurse de turis; Natura 2000;

  - RELAȚII ÎN TERITORIU

  - POTENȚIAL ECONOMIC

2.4.1. Structura activităților economice

2.4.2. Nivel de dezvoltare economic

    - Evoluția economiei locale în ultima peroiadă ( douăzeci de ani)

    - Analiza oportunităților de dezvoltare

  - POPULAȚIA ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE

2.5.1.Caracteristici demografice

2.5.2. Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii de locuit

2.5.3. Structura etnică

2.5.4. Structura după religie

2.5.5. Resursele umane și forța de muncă

2.5.6. Educație și cultură

2.5.7. Sănătate

    - Dotări comerciale şi de prestări servicii

  - CIRCULAȚIE

2.6.1. Structura teritoriului

2.6.2. Accesibilitatea reţelei rutiere de transport

# 2.6.3. Reţeaua de căi de comunicaţie şi transport în relaţie cu aşezările

2.6.4. Situația existent în anul 2021

2.6.5. Densitatea rețelie rutiere de transport

2.7. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ; INTRAVILANEXISTENT

2.7.1. Zona de locuințe și funcțiuni complementare

2.7.2. Bilanț territorial al folosinței terenurilor, situația existentă

2.7.3. Zona de instituții publice

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

2.8.1. Condiții geotehnice

2.8.2. Riscuri natural și antropice

2.9. ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ

2.9.1. Alimentare cu apa

2.9.2. Canalizare și stație de epurare

2.9.3. Alimentare cu energie electrică

2.9.4. Alimentare cu energie termică şi gaze naturale

    - Infrastructura de comunicații

  - PROBLEME DE MEDIU

2.10.1. Calitatea aerului

2.10.2. Calitatea apei

2.10.3. Calitatea solului; Zone de risc antropic și naturale

2.10.4. Starea pădurilor, fandul forestier

2.10.5. Biodiversitate. Biosecuritate

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII

# 2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

CAPITOLUL 3  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - PREAMBUL; OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

  - EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

  - OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITOR

  - DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚIILOR

  - OBȚIUNI ALE POPULAȚIEI

  - ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

  - INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL

3.2. STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE A COMUNEI craciunelu de jos

3.8.   MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

3.9.   ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

CAPITOLUL 4  CONCLUZII

    - INTRODUCERE

      - Date de recunoastere a documetatiei

        - DENUMIREA LUCRĂRII:

Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism

comuna Craciunelu de Jos;  judet alba

        - BENEFICIAR:

Primăria comunei Craciunelu de jos ; Judet Alba

        - BAZA PROIECTĂRII:

Legea  350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările prin Legea 86/2017;

Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism

Elemente legislative conexe:

• Codul Civil.

• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată prin Legea 86/2017;

• Ordin MDRT nr. 13/N/1999 – Ghid privind metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General;

• Ordin MPLAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism,   indicative GM – 007 – 2000;

• Ordin comun nr.214 /RT /1999 al MAPPM şi nr. 16 /NN /1999 al MLPAT Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism, indicativ GM 008 – 2000;

• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată.

• Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor şi completări, actualizată în 2016 prin OUG 41/2015);

• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.9/2016;

• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, actualizată prin OUG 98/2016;

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructi, modificată şi completată prin Legea 163/2016;

• Legea nr. 107/1996 a apelor, actualizată prin LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015;

• Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată 2011;

• Legea nr. 247/2005 privind circulatia juridica a terenurilor;

• Legea 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată;

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei actualizată;

• Legea  nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului cultural naţional;

• Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european ( Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2003), republicată;

• Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

• Anexa la Ordinul nr. 2.314/ 2004 al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Listei monumentelor  istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute;

• Legea 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţ.   V – Zone de risc natural;

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţ. IV – Reţeaua de localităţi;

• Legea 5/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţ. III  –

Zone protejate;

• Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţ. II – Apa;

• Legea 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţ.  I – Căi de

comunicaţie;

• Legea 219/1998 privind regimul concesiunii;

• HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificarile prin HG 273 /2010;

• HGR 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor;

• HGR 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone şi statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului;

• HGR 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

• Legea 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florența /2000

• OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările prin Legea nr. 49/2011 şi OUG nr. 31/2014;

- Ordinul Ministerul Mediului şi Pădurilor 19/2010 - pentru aprobarea - ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar

• OUG 12/1998 privind transportul pe caile ferate române;

• Ordinul MLPAT 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi continutul documentaţiilor;

• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea constructiilor.

• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recoman-dărilor privind mediul de viaţă al populaţie, modificat si completat prin OMS 994/ 09.08.2018;

• HGR 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară și hidrogeologică;

• Ordin Ministerului Transporturilor 1297/2017 pentru aprobarea: Norme tehnice privind incadra-rea in categorii a drumurilor nationale;

• Ordinl Ministerului Transporturilor 45/1998 pentru aprobarea Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

• Ordinul Ministerului Transporturilor 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

• Ordin Ministerului Transporturilor 47/1998 pentru aprobarea Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale;.

• Ordin Ministerului Transporturilor 49/1998 pentru aprobarea Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor in localităţile urbane;.

• Ordin Ministerului Transporturilor 50/1998 pentru aprobarea Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţle rurale;

# • Ordin Ministerului Transporturilor  66/2000 pentru aprobarea Specificației tehnice pentru proiec-tarea, execuția și exploatarea drumurilor cu o singura banda de circulatie din mediul rural;

• Ordin Ministerului de Interne 129/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

• Legea 481/2004, republicată în 2008, privind protecţia civilă;

•  HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/ şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu;

• HGR 642/2005 privind criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de risc specifice;

• Ordin Ministrului Administraţiei şi Internelor 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor privind dimensionarea căilor de circulaţie pentru autospeciale de intervenţie;

• Ordinul MLPAT 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HUG 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice,  cum a fost modificat prin HUG 211/1999.

• Ordin Ministerului de Interne 775/1998 pentru aprobarea Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

• Ordin Ministerului de Interne 3/2011 pentru aprobarea Norm metodologice de avizare şi autori-zare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă publicat in Monitorul Oficial 36/2011 din 14 Ian. 2011;

• HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/ şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare;

• HGR 642/2005 privind criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de ridc specifice;

        - PROIECTANTUL GENERAL SC PLAN.CO URBISDESIGN s.r.l.

        - DATA ELABORĂRII: 2021

      - OBIECTIVELE LUCRĂRII

Politica de dezvoltare a  Consiliul Local al comunei Craciunelu de Jos, implică ca date de temă, rezolvarea următoarelor probleme:

- Introducerea în intravilan a unor terenuri agricole destinate dezvoltării sectorului de locuinte (locuinte pentru familiile  tinere si locuinte de vacanta), precum si dezvoltarii economice a comunei, în acord cu politica de dezvoltare a Consiliului Local.

Obiectivele lucrării constau în:

- Relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ şi relaţionarea suprateritorială

- Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

- Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi permanente de construire şi a zonelor expuse la riscuri naturale

- Evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor din teritoriul intravilan al comunei

- Modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de extindere a intravilanului

- Stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice

- Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate

- Stabilirea destinaţiei terenurilor aflate în extravilanul comunei Craciunelu de Jos.

Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Craciunelu de Jos urmăreşte, prin introducerea în cadrul documentaţiei de urbanism a constrîngerilor şi permisivităţilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea condiţiilor de autorizare a noilor construcţii, crearea premiselor spaţiale pentru desfăşurarea activităţilor economice şi sociale în acord cu obiectivele de dezvoltare judeţene. De asemenea vor fi accentuate implicaţiile dezvoltării urbanistice asupra sistemului de circulaţii şi a reţelei de infrastructură edilitară, fiind conturate măsurile pentru dezvoltarea armonioasă a localităţii.

      - SURSELE DOCUMENTARE

- Datele demografice şi potenţialul economic al comunei puse la dispoziţie de Primăria Comunei Craciunelu de Jos

- Raport anual 2002-2019 INSSE Alba

- Raport anual Agentia pentru Mediu Alba

- Datele privind zonele expuse riscurilor naturale puse la dispoziţie de Primăria Craciunelu de Jos si studiul geotehnic realizat de SC ROCKWARE UTILITIES S.R.L.

- Documentare de teren şi consultări cu autorităţile locale.

- Documentatiile de urbanism si autorizatiile de construire emise intre 1990 - 20019 de catre Consiliul Local al Comunei Craciunelu de Jos

- Suportului topografic 1/ 5000 realizată de SC GEOGIS PROIECT SRL.- 2018

- Date statistice furnizate de:

# - Direcţia Judeţeană de Statistică Alba;

# - Consiliul Judeţean Alba;

# - OCPI Alba;

# - Consiliul Local Crăciunelu de Jos;

- Ministerul mediului, apelor și pădurilor ( siturile din rețeaua Natura 2000);

- Administraţia Bazinală  de Apă Mureş;

Studii

- Elemente preluate din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Alte studii

# Proiecte de investiţii în domenii ce privesc dezvoltarea  localităţiilor:

- Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Alba;

- Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2014-2020;

- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru judeţul Alba;

- Planul Strategic de Dezvoltare Socio-economică a comunei Crăciunelu de Jos 2016-2026;

- Proiectele privind dezvoltarea infrastructurii, a echipării tehnico – edilitare.

CAPITOLUL 2   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

# EVOLUŢIA COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

- Comuna Craciunelu de Jos este situată în partea estică a judeţului Alba, străbătută de râul Târnava,  între Dealurile Blajului, Dealurile Lopadei și Podișul Secașelor la sud, cu un relief specific de deal, cu altitudini cuprinse între 250 și 300 mdm în bazinul hidrografic al râului Mureș, subbazinul hidrografic al râului Târnava.

Comuna Craciunelu de Jos este situată la 35 km de municipiul Alba Iulia, 6 km de municipiul Blaj, și la 30 km de Teiuș.

- Teritoriul comunei coincide cu teritoriul localitatii Craciunelu de Jos fiind si rese-dinta comunei ca urmare a dezmebrarii din anul 2002 HCL 18 ratificata prin Legea 109 / 2006 cand Satele Bucerdea Grânoasă, Corn, Pădure si Pînca, au format Comuna Bucerdea Grînoasă.

- Suprafata administrativa prin aplicarea prevederilor Legii 109/2006 este de 2.522,43 ha reprezentand 1,4% din suprafata judetului Alba (6242kmp).

-Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Crăciunelu de Jos sunt:

în nord, nord-est – comuna Bucerdea

Grânoasă,

în est, sud-est – municipiul Blaj;

în sud, sud-est – comuna Ohaba;

în vest – comuna Mihalț.

- Crăciunelu de Jos este o comună în județul Alba, Transilvania, România. Arealul teritoriului comunei este alcătuit dintr-o localitate: Crăciunelu de Jos.

- Localitatea Crăciunelu de Jos (reşedinţa) este localitate de rangul IV, cu activităţi economice şi dotări publice de interes local, conform Legii nr. 315/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV - reţeaua de localităţi.

Teritoriul comunei este strabatut de cai de comunicatii terestre care fac legatura inspre localitati sau spre Blaj si resedinta de judet- Alba - DN 14B si calea ferata cu halta CFR Craciunelu.

2.1.1. Poziția localităților în rețeaua județului

Localitatea Crăciunelu de Jos, reședința de comună se află la distanța de:

- 35 km de municipiul Alba Iulia pe ruta Sântimbtru – Mihalț;

- 6 km de municipiul Blaj;

- 17 km de orașul Teiuș;

-        104 km de municipiul Sibiu;

- 68 km de municipiul Mediaș;

- 96 km de municipiul Cluj la 96 km;

- 84 km de municipiul Târgu Mureș;

-        246 km de municipiul Brașov.

Căile de comunicaţii care străbat comuna Crăciunelu de Jos sunt:

- Drumul Național DN14B  - face legătura între DN1 și Crăciunelu de Jos

- Drum Județean DJ142 - face legătura cu comuna Bucerdea Grânoasă

- Drumul communal DC37 – face legătura cu localitatea Tiur din Blaj

Din punct de vedere geomorfologic zona studiată se încadrează în Dealurile Blajului, Dealurile Lopade și Podișul Secașelor, parte componentă a Podişului Târnavei.

Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei comunei Crăciunelu de Jos au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. Dezvoltarea economica a localităţii este facilitată de drumurilor de  acces DN14B, pe care are loc circulaţia mărfurilor şi a persoanelor.

Datorita faptului ca unitatea administrativă Crăciunelu de Jos este situată în zona de deal, activitatea economică este legată în principal de dezvoltarea agriculturii, cu ramurile ei, cultura cerialelor, a păşunilor respectiv a unei economii agrare sau pastoral agrare, bazată pe propietatea privată a satului sau a familiei lărgite.

Dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţinutului  a fost şi este strâns legată de zonele limitrofe comunei. Se poate spune că există o întrepătrundere şi o influenţă permanentă în întreaga zonă.

    - VALORI  ISTORICE  ȘI  CULTURALE

Localitatea Craciunelu de Jos are un bogat trecut istoric, la care se adauga o intensa viata spirituala si culturala, din randul ei ridicandu-se o serie intreaga de intelectuali destoinici.

Asezarea propice a localitatii de-a lungul unui vechi drum transilvanean care lega capitala Alba Iulia de orasele sasesti, de-a lungul raului Tarnava Mare, a permis scoaterea din izolare a acesteia si evolutia sa permanenta. In prezent comuna inregistreaza o evolutie spectaculoasa sub toate aspectele.

Urmele prezentei umane in zona comunei Craciunelu de Jos sunt confirmate de catre descoperirile arheologice ce dateaza din paleoliticul tarziu si neolitic.In colectiile muzeului din municipiul Blaj sunt expuse fragmente de unelte si arme preistorice, specifice culturii de Petresti.

Tot pe teritoriul comunei s-au descoperit vestigii ce datează din epoca bronzului si fierului, de factura scitica, ce aparţin, probabil, unui grup al agatarsilor infiltrat in zonă.

Continuitatea locuirii umane la Craciunelu de Jos este dovedita de-a lungul epocilor istorice, de catre vestigiile descoperite sub diverse forme: monede, arme (sabii, pistoale), vase ceramice, podoabe, urmand uneltelor si armelor preistorice mentionate.

Pe langa descoperirile arheologice si atestarile documentare vin sa confirme faptul ca aceste locuri au fost populate din timpuri stravechi.Prima atestare documentara dateaza de la sfarsitul primului sfert al secolului al XIV-lea, mai exact din anul 1324.

Conform traditiei populare locale,pe care documentele istorice par sa o confirme, denumirea localitatii deriva de la numele unui localnic, Craciun, probabil conducatorul obstii locale, in casa caruia a poposit in vara anului 1324 regele Ungariei, Carol Robert de Anjou (1308-1342), intemeietorul dinastiei Angevine din acesta tara.  Astfel, la 10 iulie 1324, revenind de la Rupea dintr-o actiune de linistire a sasilor nemultumiti, razvratiti impotriva autoritatilor centrale, regele Ungariei emite un cat prin care ii iarta pe Ioan, fiul lui Stefan, de plata cheltuielilor de judecata datorate magistratului Lambert, judecator in procesul impotriva lui Toma, fiul lui Dionisie, comitele de Ugocea, respectand astfel una din ultimele dorinte ale acelui raposat magistru Lambert, fost jude al curtii regale si comite de Cenad. Referindu-se la locul emiterii documentului, in acesta se specifica: „Dat langa Tarnava, aproape de casa lui Craciun”. Aceasta specificatie reprezinta prima atestare documentara a localitatii Craciunelu de Jos.

Dupa cum se poate constata, prima atestare documetara nu cuprinde referiri directe la Craciunelu de Jos. Dupa aceasta data insa referirile directe se vor inmulti, chiar daca ele raman relativ putine la numar si sarace in informatii complete privind evolutia localitatii si situatia locuitorilor ei. Astfel, un document redactat la 11 mai 1369 de Ludovic Ide Anjou (1342-1382), ca potrivit poruncii sale din 2 martie 1369, a hotarnicit mosiile episcopiei de Alba Iulia numite Hapria, Straja si Berghin, mentioneaza localitatea Craciunelu de Jos sub denumirile de Craznafalva si respectiv Barachynfalv. Important este ca in document sunt amintiti „nobilii de Craciunelu” ceea ce inseamna ca la acea data populatia era in totalitate, sau in cea mai mare parte aservita. Documentul mai face referire la existenta in apropierea localitatii a Lacului Sarat, lac care exista si astazi. In anul 1370 apare o noua referire la localitatea Craciunelu de Jos , aceasta fiind numita Krachiusfolua .Alte referiri documentare apar in cursul secolului al XV-lea, anul 1461, cand localitatea este mentionata sub denumirea de Karachyonfalva.

Secole de-a randul, incepand din Evul Mediu, ocupatia de baza a locuitorilor a fost agricultura, alaturi de care s-a dezvoltat cresterea animalelor si cultura vitei de vie, a plantelor tehnice si industria mica si artizanala.

Dezvoltarea localitatii a fost influentata de conditiile naturale favorabile: fertilitatea solului si resursele de apa. Acestea au facut ca produsele agricole, vegetale si animale sa asigure atat necesarul de hrana a populatiei comunei cat si materiile prime pentru celelalte ramuri economice. Cultivarea pe scara mare a vitei de vie a facut ca in secolele XVII-XVIII podgoria Craciunelu de Jos sa se numere printre cele mai mari si mai importante podgorii ale Principatului Transilvaniei.

Instaurarea regimului habsburgic in Transilvania, la sfarsitul secolului al XVII-lea si schimbarea statutului juridic al Principatului s-a reflectat si in situatia locuitorilor sai. In scopul consolidarii dominatiei sale in Transilvania, curtea imperiala de la Viena a initiat actiunea de atragere a populatiei romanesti, de confesiune ortodoxa, la unirea cu Biserica catolica. Tratativele privind aderarea romanilor la unire initiate de mitropolitul Teofil in anul 1697 au fost continuate de urmasul acestuia mitropolitul Athanasie Anghel, pana in anul 1701, cand se semneaza actul definitiv de unire cu Biserica Romei.

In conscriptia realizata in anul 1733 de episcopul unit Ioan Inocentiu Micu, parohia din Craciunelu de Jos apare ca unita, avand 75 familii (aproximativ 375 locuitori) deservite de doi preoti.

O situatie identica apare si in anul 1750, in conscriptia realizata de vicarul episcopal unit Petru Pavel Aron, cand parohia Craciunelu de Jos (Krecsunel) apare ca avand o populatie de 350 de locuitori.

Trecerea la Biserica Unita cu Roma s-a realizat probabil intre anii 1762 si 1848, an in care parohia apare in totalitate unita. Mai mult ca sigur, trecerea la Biserica Greco-Catolica este legata de anul 1836, an in care baronul Ioan Banffi de Losonty, catolic, darama vechea biserica din lemn a satului si ridica in locul ei, prin munca iobagilor de pe domeniul sau, o alta, de zidarie.

Evenimentele istorice nu au ocolit comuna Craciunelu de Jos, complexa istorie care a marcat intreg Ardealul, a avut puternice ecouri si pe aceste meleaguri.Taranii acestor locuri au participat activ la rascoala din anul 1784, condusa de Horea, Closca si Crisan.

Un moment deosebit de important in istoria comunei a constituit-o Revolutia din anul 1848. Taranii din Craciunelu de Jos au sarit in sprijinul fratilor lor de la Mihalt, atunci cand contele Estherhazy a incercat sa ocupe cu forta pamantul acestora. Locuitorii satului au participat in numar mare la Adunarile Nationale de la Blaj. Cu toate ca in ajunul adunarii taranii erau paziti de o companie special adusa in zona, autoritatile nu au putut opri participarea acestora la acest eveniment.

Miscarea memorandista desfasurata intre anii 1892-1894 a reprezentat un moment important al luptei nationale a romanilor din Transilvania. Masurile luate de autoritatile austro-ungare impotriva initiatorilor Memorandumului nu au facut altceva decat sa cimenteze legaturile dintre poporul roman si conducatorii sai politici.

Izbucnirea primului razboi mondial (1914-1918) a gasit numerosi tineri ai satului in armata austro-ungara, obligati sa se lupte pentru o cauza care nu era a lor, pentru interesele expansioniste ale dublei monarhii, multi dintre ei dandu-si viata pe fronturile din Galitia, Bosnia-Hertegovina, Serbia, Italia etc.

Anul 1918 a marcat un moment de cotitura in evolutia natiunii romane, ca de altfel in evolutia tuturor natiunilor pe intreg continetul european. Evenimentele decisive pentru soarta romanilor din Transilvania, care, in sfarsit, isi puteau vedea implinit visul secular pentru care se jertfisera generatii intregi, acela al Unirii cu tara, de la sfarsitul anului 1918, nu a lasat indiferenti locuitorii satului Craciunelu de Jos. O importanta delegatie condusa de profesorul Nicolae Marculet, a participat la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Transformarile suferite de Romania si-au aratat binefacerile, in special in urma reformei agrare din 1921. In consecinta, localitatea a cunoscut o importanta dezvoltare.

Declansarea celui de-al doilea razboi mondial a oprit evolutia fireasca a poporului roman. Numerosi fii ai satului au participat in luptele impotriva bolsevicului rus, multi dintre ei platind tribut cu viata in crancenele inclestari de pe teritoriul Basarabiei, Crimeei, de la Stalingrad, Cotul Donului sau sudul Ucrainei.

Spre vesnica pomenire a celor cazuti in marea conflagratie a secolului XX, prin grija locuitorilor satului, in anul 1991 s-a ridicat la Craciunelu de Jos un monument al eroilor satului.

In urma evenimentelor de la 23 august 1944, in gara Craciunelu de Jos au fost blocate si capturate mai multe trenuri cu armament, munitie si trupe hitleriste.

Alti fii ai satului si-au varsat sangele in luptele pentru zdrobirea fascismului, pentru eliberarea Transilvaniei de nord, a Ungariei si Cehoslovaciei.

Perioada anilor 1960-1970 a adus transformari majore in viata comunei. In anul 1962 regimul comunist a impus construirea gospodariei agricole colective, intregul inventar agricol si pamantul trecand in proprietatea statului.

In urma reorganizarii administrativ-teritoriale a tarii in judete, orase si comune din anul 1968, localitatea Craciunelu de Jos , a devenit resedinta comunei cu acelasi nume in compunerea careia mai intrau localitatile Bucerdea Granoasa, Panca, Padure si Cornu.

Din anul 2006, comuna Craciunelu de Jos s-a reorganizat din nou,, din ea formandu-se si comuna Bucerdea Granoasa care include localitatile Bucerdea Granoasa, Panca, Padure si Cornu., teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos ramanand in componenta doar cu localitatea Craciunelu de Jos.

    - Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor,

repere în evoluţia spaţială

Prezentare generală

- Comuna Crăciunelu de Jos - diviziune administrativă în Judeţul Alba, Romania (Europe), având codul de regiune Eastern Europe. Comuna se află la altitudinea de 243 metri deasupra nivelului mării. Coordonatele sale sunt: latitudine  46°10′17″N; longitudine 23°50′7″E, în format DMS (grade, minute, secunde).

- *(Diviziune administrative = diviziune administrativă a unui stat, indiferent de nivelul administrativ al acesteia).

- Este amplasată în bazinul hidrografic al Mureşului, subbazinul Târnava.

- Arealul acestui teritoriu cuprinde o localitate: Crăciunelu de Jos.

- Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 2522 ha, ceea ce reprezintă 0,41% din suprafaţa judeţului şi o populaţie de 2150 de locuitori în anul 2021.

- Densitatea medie a populaţiei la nivelul comunei este de 81 locuitori/km², mai mare decât cea a judeţului în ansamblul său (10 locuitori/km²), ceea ce indică un grad moderat de concentrare a populaţiei în zona comunei.

Poziţia  geografică  a  comunei  influenţează potenţialul de dezvoltare al acesteia şi trebuie privită prin prisma următoarelor aspecte, la fiecare nivel teritorial:

a) în contextul teritoriului naţional:

Comuna Crăciunelu de Jos se află în zona de podiș a județului Alba, zonă care din punct de vedere geomorfologic este unitatea:

1) Podișul Secașelor, la sud de linia râului Târnava (pe malul stâng al râului Târnava).

2) Dealurile Lopadei, la nord de linia râului Tâtnava (pe malul drept al râului Târnava).

Podișul Secașelor are un relief  dezvoltat pe formațiunile sedimentare  din  bazinul  Transilvaniei  și  este  rezultatul  modelării  policiclice. Peisajul a suferit o transformare puternică în primul rând din cauza omului, însă și din cauze naturale. Podișul Secașelor dispune de un relief diversificat,  culmi  cu  altitudinea medie între 500 și 550 m fragmentate de văi. Pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos culmile sunt mai domoale de 300-400 m.

Dealurile Lopadei corespund sectorului mărginit de Mureş, Târnava Mică şi Târnava Unită, unde, peste fundamentul uşor bombat şi săltat, formaţiunile tortoniene şi sarmaţiene, cutate în anticlinale şi cute diapire, au fost scoase la zi de procesele de eroziune active.

Despăduririle masive, substratul geologic predominant marnoargilos şi climatul favorabil au înlesnit extinderea alunecărilor de teren, dar şi a celor recente care contribuie la colmatarea văilor, supuse, de altfel, inundaţiilor repetate.

*Geografia României, vol. III, pag.576, Editura ACADEMIAEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 1987

Conform cod ROSCI 0382,  Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț este  cuprins  în Natura 2000, din data sit SCI 2012-11-08.Situl este  și pe teritoriul Crăciunelu de Jos.

Conform cod ROSCI 0430, Pajiștile de la Tiur sunt  cuprinse  în Natura 2000, data confirmării ca sit SCI 201602. Zona sitului este  și pe teritoriul Crăciunelu de Jos.

Teritoriul administrativ al  comunei  Crăciunelu de Jos este situat în estul județului Alba și  este străbătut de râul Târnava (după confluiența Târnava Mare cu Târnava Mică).

În pofida acestei poziţii geografice ipotetic avantajoase (centrul țării), Crăciunelu de Jos este dezavantajată de configuraţia reliefului, preponderent colinară și de rețelele de drumuri reduse numeric și ca număr de kilometri.

Cele mai  deficitare  legături  sunt  cele cu   teritoriile comunelor limitrofe și cu al doilea drum de legătură cu municipiul Blaj prin localitatea Tiur.

Conform Planului de Amenajare Teritorială Regională, zona  este  străbătută de un coridor național secundar (drum național). Pornind de la configuraţia viitoarelor coridoare europene și naționale  de  transport  este  de  menționat faptul  că întreaga zonă   va continua să aibă o poziţie periferică.

- în contextul teritoriului Regiunii Centru:

Localitatea Crăciunelu de Jos este un centru rural avantajat de poziția situată aproape de municipiul Blaj. Comuna se află în arealul de influenţă al Polului de Creştere Alba Iulia, un pol de creştere de importanţă județeană.Deşi în Regiunea Centru există un pol de dezvoltare de importanţă naţională - municipiul Brașov, relaţiile funcţionale cu acesta  sunt relativ slabe, datorită  distanței mari și a conectivităţii deficitare. În regiunea Centru mai există doi poli de dezvoltare națională Târgu Mureș și Sibiu care nu au coridoare directe de transport cu zona în studiu  și ca urmare relații modeste.

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, în capitolul 4 “Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii” cuprinde programele şi măsurile propuse pentru dezvoltarea economică, culturală şi socială a zonelor rurale din cadrul regiunii.

- în contextul teritoriului judeţean:

Infrastructura transport rutier

Comuna Crăciunelu de Jos face parte din zona de influiență a centrului de importanță interorășenească și intercomunală Blaj, care cuprinde 12 unități administrativ- teritoriale: municipiul Blaj și comunele Cetatea de Baltă, Jidvei, Şona, Sâncel, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Cenade, Roşia de Secaş, Lopadea Nouă, cu o populație de 32736 locuitori la 1 ianuarie 2018 și o suprafață de 80587 ha. Microregiunea făcea, parte din punct de vedere administrative, din judeţul Alba și se caracterizează prin tradiții comune economice şi culturale.

Arealul de influenţă reciprocă  se întinde de a lungul unor culoare de urbanizare, influenţate fiind de configuraţia reliefului:

- Culoarul Alba Iulia–Sîntimbru–Teiuș–Mihalț–Crăciunelu de Jos–Blaj–Valea Lungă – limita jud. Sibiu de-a lungul Drumului European E68 și Drumului Național 14B;

2) Culoarul Alba Iulia–Crăciunelu de Jos–Blaj–Sîncel-Șona–Jidvei–Cetatea de Baltă – limita județului Mureș de-a lungul Drumului European E68, Drumului Național 14B și Drumul Județean DJ107;

3) Culoarul Blaj–Crăciunelu de Jos–Teiuș–Aiud–Turda–Cluj Napoca de-a lungul Drumului Național DN14B și Drumului European E68.

Infrastructura transport feroviar

Teritoriul județului Alba este capitalizat cu o rețea CF de 237 km, reprezentând o densitate de lini CF/1000 kmp teritoriu, de 38% fațã de media de 44,5% a Regiunii   Centru. Lina ferată Teiuș-Alba Iulia-Vințu de Jos, leagă magistrala Bucureşti - Cluj Napoca de magistrala Bucureşti-Arad, cu legătură direct către capitalele europene.

Liniile sunt cu două căi, în proporție de 56% și electrificate, în proporție de 62%. Locuitorii comunei Crăciunelu de Jos  au acces la transport pe calea ferată prin gările din Blaj, Teiuș, Alba iulia, în jud. Alba și Sibiui în jud. Sibiu, sau prin Halta CFR Crăciunelu.

Infrastructura de energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a județului Alba se face din sistemul energetic național, prin stațiile de transformare, și linii de transport de 400Kw, 220KV și de distribuție de 110 KV.

Distribuția energiei electrice, din stațiile de transformare la consumatori se realizează prin rețele de 20 KV, aeriene pe stâlpi de beton între localități și în localitățile rurale, pecum și în zonele periferice ale localităților urbane.

În zona administrativă Crăciunelu de Jos, distribuția pe joasă tensiune se realizează prin rețele aeriene pe stâlpi de beton prin intermediu unui post de transformare la nivelul întregii localități.

d) Obiectivele strategice de dezvoltare locală privesc:

1. Dezvoltarea infrastructurii

-  infrastructura de drumuri;

-  infrastructura tehnico- edilitară.

2. Protejarea mediului

- sisteme centralizate de apa- canal; 
                           - zone verzi

- sistem controlat de colectare / transport /depozitare a deșeurilor;

- lucrări de ameliorarea riscurilor natural.

3. Dezvoltarea economică

- identificarea profilului economic al localității;

- dezvoltarea activităților tradiționale – târguri;

- crearea infrastructurii pentru celelalte localități;

- Introducerea unui sistem de irigaţii locale.

4. Servicii către populaţie

- dezvoltarea sistemelor de instituții și servicii publice;

- crearea și implementarea sistemelor de energie verde.

5.  Sănatatea și educația

- spitale, gradinițe, scoli

- activități de agrement și sport

6.  Dezvoltarea localităților 
                         - dezvoltare urbană

- reabilitarea monumentelor istorice și activităților turistice.

- Caracteristici semnificative ale teritoriului și a localităţii,                          repere în evoluţia spaţială

Se poate spune că în prezent, economia comunei are un pronunţat caracter agrar.

Cadrul natural în care este amplasată comuna Crăciunelu de Jos, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de agricultură, practicată în modul tradițional,  beneficiind de mecanizării și tehnologiilor moderne, o mare parte a teritoriului administrativ fiind ocupată de suprafeţe agricole (arabil - 1116 ha, livezi – 4 ha, vii – 121 ha, păşuni și fânețe – 907 ha).

Distribuţia culturilor agricole se face în funcţie de relief şi altitudine, zonele cele mai înalte păşunile şi fâneţele sunt pentru creşterea animalelor – agricultură pastorală.

Creşterea animalelor este practicată pe întreg teritoriul comunei în sistem gospodăresc şi în ferme. Cultivarea cerialelor și plantațiile cu vii  sunt activitățile cele mai dezvoltate în zonele majoritare colinare ale comunei.

Această situație face ca agricultura să  fie un real pilon al dezvoltării durabile a comunității Crăciunelu de Jos.

Agricultura este specifică Podişului Secaşelor, o agricultură practicată în terase. Cerealele cultivate sunt grâul de primavară, secară, orzul, ovăzul și porumbul.  Dintre legume, cartoful se cultivă cu prioritate, de asemenea fasole și varza, ceapa, morcovi, pătrunjel, mărar, păstîrnac, usturoi, salată. Alte ocupații secundare sunt cărăușia, albinăritul, pescuitul, culesul fructelor din pădure și a plantelor medicinale.

Întregul aspect al localităţii Crăciunelu de Jos este rural, sat din zona de luncă, cu vatra satului adunată. Regimul de înălţime de un nivel, majoritatea construcţiilor sunt parter sau P+1, fiind amplasate în cadrul unor parcele de formă neregulată şi mărime variabilă. Fondul construit se prezintă în stare bună.

Zonele de locuinţe sunt constituite din locuinţe individuale, amplasate pe parcele de formă neregulată. În prezent are loc un proces de renovare şi recondiţionare a locuinţelor cu un puternic stil de influienţă a municipiului Blaj.

Concluzii:

Drumul ce străbate localitatea Crăciunelu de Jos și majoritatea străzilor sunt drumuri modernizate, practicabile mijloacelor auto şi prezintă o stare bună de circulaţie.

# Pornind de la configuraţia viitoarelor coridoare europene și naționale  de  transport  este  de  menționat faptul  că întreaga zonă   va continua să aibă o poziţie periferică.  Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul comunei Crăciunelu de Jos au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente.

# Dezvoltarea economică a localităţilor este facilitată de drumul național asfaltat (DN 14B), pe care are loc circulaţia mărfurilor şi a persoanelor.

# Datorită faptului ca unitatea administrativă Crăciunelu de Jos  este situată în zona de deal, activitatea economică este legată în principal de munca câmpului, creşterea animalelor şi exploatarea resurselor minerale şi materiale ale solului şi subsolului, de turism sub diversele forme existente. Dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunei a fost şi este strâns legată de zonele limitrofe comunei. Se  poate spune că există o întrepătrundere, o influenţă permanentă în întreaga zonă.

# ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

    - Relieful

Relieful facand parte din unitatea geomorfologica Podisul Tarnavelor, fundamental litologic este alcatuit din depozite plio si Miocene, peste care se suprapune masa structural a formatiunilor cuaternare.  Cuaternarul este alcatuit din formatiuni de terasa si aluviuni ale raurilor.

Microrelieful de lunca reprezentand raul Tarnava este dezvoltat asimetric, de o parte si de alta a acesteia. Versantii au orientari si inclinari diferite, gradul de inclinare fiind moderat, dar cu toate acestea aici s-au dezvoltat procesele de versant, la care au con-curat si alti factori (litologia, gradul de acoperire cu vegetatie si nu in ultimul rand clima).

Dinamica versantilor este reprezentata prin alunecari de teren si eroziuni de suprafata. Cotele maxime absolute (nivel de referinta Marea Neagra) se situeaza in jurul valorii de 450 m. Comuna este situate in provincial geosinclinalului carpatic, tinutul piemonturilor si subcarpatilor interni ai Transilvaniei, formate din depozitele cretacice inferioare in facies de flis.

Morfologic se prezinta sub forma unui relief de podis ce este drenat de apele raului Mures si al afluentilor acestuia: raul Tarnava si raul Aries.

Data fiind varsta neogena a Bazinului Transilvaniei in structura de ansamblu a acestuia se deosebesc net doua etaje structural: unul prelaramic alcatuind fundamental constituit din sisturi cristaline si formatiuni sedimentare pana la cretacic superior, inclusive si altul postlaramic ,reprezentand umplutura depresiunii pana la pliocen cand se ajunge la colmatarea Depresiunii Transilvaniei aceasta evoluand mai departe ca uscat supus actiunii agentilor externi.

Structura geologica a bazinului are urmatoarea succesiune: fundament alcatuit din sisturi cristaline neregenerate in orogeneza alpine, cuvertura prelaramica, depozite de varsta paleogen si neogen. Fundamentul cristalin al depresiunii Transilvaniei este reprezentat de blocul transilvan rezultat din dezmembrarea microplacii transilvano-panonice ca urmare a aparitiei zonei de expansiune sud-apusene.

Tinutul transilvan nu a suferit o coborâre generala si simultana ci a fost supus unor miscari epirogenetice care s-au manifestat diferit de la un sector la altul. Drept urmare depozitele paleogene nu se gasesc pe tot cuprinsul actualei depresiuni, caci o buna parte din aceasta a ramas mult timp emersa. Foarte multe foraje au patruns in cristalinul din fundament direct in depozitele Miocene.

Fundamentul crsitalin este alcatuit din sisturi cristaline si cu invelis sedimentary prelarmic cu depozite triasice, jurasice si cretacice.

In general, fundamental este afundat dar apare si la zi in nord-vestul depresiunii, in trepte ce constituie ridicarea Simleu alcatuita din trei insule cristaline: Preluca, Ticau, Mezes. Morfologia fundamentului este foarte variata si a fost pusa in evident de investigatii seismic ce au consemnat mai multe arii de ridicare separate intre ele de zone depresionare.

Formatiunile depresiunii, exceptand zonele de margine unde se dispun peste sisturile cristaline sau peste depozitele mezozoice ce alcatuiesc invelisul acestora, au un fundament alcatuit tot din sisturi cristaline si depozite paleozoice mezozoice diferite de cele ale ramurilor carpatine, fapt datorat fundamentului depresiunii ca un bloc lipsit de mobilitate,  neantrenat in miscarile cu efecte plicative in tot timpul ciclului alpin.

Dupa desavarsirea paroxismului laramic apele paleogene au acoperit tot spatial transilvanean, zona devenind submerse si evoluand ca arie de acumulare cu o subsidenta foarte active.

In evolutia depresiunii Transilvaniei se pot distinge doua etape de sedimentare, astfel:

- O etapa paleogen-miocen inferioara, cu evolutie de tip self si tendinta de continentizare;

- Ce-a de-a doua etapa incepe din badenian cand este caracterizata printr-o subsidenta activa.

Formatiunile depresiunii apartin ca varsta paleogenului reprezentat de eocen si oligocen, miocenul reprezentat prin acvitanian, burdigalian, badenian si sarmatian iar pliocenul este reprezentat prin meotian si pontian.

Depozitele sedimentare din eocen include formatiuni continentale, lacustre, lagunare si marine separate in trei complexe:

- Complexul continental lacustru alcatuit din doua entitati ce contin argile vargate si gipsuri inferioare;

- Suita marina inferioara alcatuita din mai multe entitati stratigrafice:marme, orizontul cu numulites perforates, calcar grosier inferior;

- Suita marina superioara ce cuprinde doua entitati: calcar gorsier superior si marne.

Depozitele Oligocene afloreaza in nord-vestul depresiunii Transilvane sub forma depozitelor in facies continental salmastru, cu mari variatii laterale de facies descrise sub diferite denumiri. In suita clasica oligocena sunt cuprinse calcarele de Horea si alte strate cu denumiri locale.

Din miocen, depresiunea Transilvaniei prezinta depozite ce se dezvolta in facies continental lacustru cu treceri laterale la depozite salmastre. Miocenul este reprezentat prin etaje. Depozitele acvitanianului au fost descrise ca strate de San Mihai si sunt dezvoltate in facies continental lacustru ce contin si strate de carbuni.

Burdigalianul prezinta depozite cu mari variatii de facies si se dezvolta in nord-vestul depresiunii. In regiunea clasica a Clujului acestui etaj si corespund trei entitati stratigrafice cu denumiri locale.

Depozitele etajului badenian marcheaza cea de-a doua etapa in evolutia depozitelor caracterizate printr-o subsidenta activa. Aceste depozite sunt alcatuite din mai multe entitati litostratigrafice dupa cum urmeaza:

- Complexul tufului de Dej

- Formatiunea de sare ce are un caracter regresiv este pusa in evidenta de anticlinalele diapire de la Ocna Mures, Ocna Sibiului, Praid, Sovata pe toate laturile depresiunii. Inspre centrul depresiunii sarea va fi intalnita numai in foraje.

- Formatiunea marnelor cu spiratela incheie succesiunea tortonianului. Acest orizont este gros de 10 m format din marne, argile, nisipuri si strate subtiri de tufite.

Sarmatianul se dezvolta in continuitate de sedimentare in facies de molasa reprezentat printr-o serie monotona de argile marnoase si nisipuri ce predomina la partea superioara raspandit in toata Depresiunea Transilvaniei exceptand partea de nord-vest.

Sarmato-pliocenul se dezvolta in facies panonic dupa bessarrabianul inferior cand se resimt consecintele ridicarii ansamblului Carpatilor Orientali urmata de intreruperea legaturilor dintre bazinul panonic si bazinele extracarpatice.  In acest interval in Depresiunea Transilvaniei s-a acumulat o suita de depozite a caror grosime este cuprinsa intre 20+450 m si care ocupa o zona orientata sud vest - nord-est intre Mures si Tarnave.

Spre partea superioara a succesiunii se trece la o alternanta de pachete de marne cenusii cu strate subtiri de nisipuri. Depozitele miocenului superior si ale pliocenului reprezentate prin depozite meotiene si pontiene, ocupa partea centrala a Depresiunii Transilvaniei mai precis, se dezvolta in zona Tarnavelor.

Depozitele apartinatoare ca varsta etajelor mai sus mentionate sunt dominate de structura cutelor diapire si a domurilor determinate de existenta si de modul de comportare a sarii. Aceasta formeaza o patura groasa si continua intre raurile Mures si Tarnava unde suporta depozite in grosime de aproape 4.000 m si prezinta o usoara inclinare spre centrul depresiunii.

Sub presiunea litostatica sarea plastica a migrat spre zonele marginale unde presiunea litostatica este mai mica. In migrarea ei laterala si spre suprafata sarea a afectat toate depozitele acoperitoare inclusiv cele cuaternare. In felul acesta a dat nastere pe de o parte cutelor anticlinale diapire iar pe alta parte datorita ingrosarii paturii de sare in anumite zone a dat nastere domurilor si brohianticlinalelor. Partea centrala a depresiunii delimitata de zonele cutelor diapire se caracterizeaza prin prezenta domurilor. Structura domurilor situata la sud de Mures este de domuri de joasa altitudine acoperite de depozite groase pliocene cu o orientare est - vest separate prin anticlinale.

In cuaternar miscarile scoartei au conditionat procesele exogene mai ales denudarea si acumularea. Ariile exondate au fost supuse unor eroziuni intense in timp ce acumularile au fost reduse la formarea unor depozite subaeriene ( coluviale, deluviale).

Dispozitia retelei hidrografice a dus la formarea teraselor si luncilor cu depunerile corespunzatoare. In zona cercetata depozitele cuaternare sunt reprezentate prin aluviunile grosiere pana la fine din zonele de lunca si de terasa si prin depozitele deluviale si unele deluvii de alunecare care bordeaza zonele de terasa facand racordul cu versantii adiacenti (varsta depozitelor cuaternare este holocena).

Formatiunile cele mai recente sunt rezultatul activitatii antropice reprezentate prin depozite de umpluturi heterogene rezultate din lucrarile de constructii, demolari si sistematizare pe verticala ale terenului in zonele locuite.

Din punct de vedere morfologic, depresiunea Transilvaniei se prezinta ca un podis, pe care eroziunea fluviala, torentiala, siroirea, dezagregarea si alunecarile l-au transformat in relief deluros cu diferente de nivel intre fundul vailor si crestetul dealurilor.

Relieful face parte din unitatea geomorfologica a Podisului Tarnavelor, fundamentul litologic este alcatuit din depozite plocene si miocene peste care se suprapune masa structurala a formatiunilor cuaternare. Cuaternarul este alcatuit din formatiuni de terasa si aluviuni ale raurilor.

In evolutia sa relieful a cunoscut doua etape: etapa lacustra care se sfarseste in Pontian si etapa modelarii subaeriene, cu cele doua faze - faza modelarii nivelelor de eroziune si faza adancirii retelei hidrografice si formarii vailor. Unitatile geomorfologice identificate in teritoriu sunt urmatoarele zone: colinara - deluroasa, de terasa si de lunca.

Acest podis se dezvolta de-a lungul cursului raului Tarnava Mare. Tarnava Mica imparte podisul in doua interfluvii puternic fragmentate si nivelate. Eroziunea pe verticala si cea laterala a retelei hidrografice - cursul raului Tarnava -a fragmentat intens aceasta regiune in care suprafetele inclinate depasesc 60%.

Podisul Tarnavelor prezinta altitudini maxime cuprinse intre 550-600 m cu un substrat usor deformat tectonic, sub forma de domuri, largi boltiri ale scoartei ce au determinat dezvoltarea unui relief de cueste si monoclinuri radiare.

Aspectul sau este deluros din cauza fragmentarii provocate de torentii foarte activi in aceasta zona de formatiuni nisipoase. Crestele, frecvente pe partea dreapta a raului Tarnava, se impun ca veritabile abrupturi, iar expozitia sudica a lor favorizeaza cultura vitei de vie. Gasim prezente cuestele orientate nord-vest, sud-est, vulcanii noroiosi si alunecarile de teren. Rocile friabile ale podisului (nisipuri, marne si argile) au permis dezvoltarea proceselor de versant manifestate prin alunecari de teren, curgeri noroioase si ravene. Terenurile care aluneca sau sunt predispuse la alunecare constituie mediul cel mai puternic pentru dezvoltarea eroziunilor. Eroziunea are o activitate intensa, meat in timp relativ scurt, evolueaza dand nastere unei formatiuni torentiale avansate - ravena sau torent care produc pagube insemnate.

Alunecarile de teren sunt frecvente in zona de podis a teritoriului studiat. Observatiile din teren au dus la concluzia ca alunecarile de teren se datoreaza de cele mai multe ori Tnmuierii de sus in jos, prin exces de apa, a unor straturi de anumita compozitie si asezare. Stratele sunt cu atat mai predispuse la alunecare, cu cat este mai redus invelisul vegetal protector.

Cele mai multe alunecari se produc in depozitele cuaternare ale terenurilor despadurite, alcatuite din alternanta unor straturi de anumita asezare si compozitie.

Straturile cele mai predispuse la alunecare sunt cele care si-au pierdut invelisul vegetal protector. Cele mai mari alunecari se produc in terenurile alcatuite din alternanta unor straturi de compozitie diferita: argile cu nisipuri, argile cu pietrisuri, marne cu nisipuri sau marne nisipoase cu pietrisuri. Sunt expuse alunecarii superficiale depozitele de cuvertura situate pe pantele accentuate.

Fenomenul are loc mai ales primavara, curgerea facandu-se pe o adancime sub 1 m si cuprinde mai ales stratul de sol de la suprafata sau cuvertura de aflorare.

Alte terenuri aluneca pentru ca stratele de la suprafata, cu mare continut de nisip sau pietris, fiind permeabile permit o infiltrare mai bogata a apelor in sol.

Apele ajung la un strat impermeabil, de marne sau argila, provoaca inmuierea si saponificarea suprafetei lui stabilindu-se astfel o suprafata de alunecare.

In cadrul teritoriului comunei Craciunelu de Jos s-au constatat un numar mare de alunecari de teren, afectand in cea mai mare parte extravilanul localitatilor.

Zona deluroasă

Culmile deluroase (Dealul Padina, Dealul Viilor, Dealul lezer) sunt situate in stanga raului Tarnava, in Podisul Cergaului, cuprinzand interfluviile largi ce coboara spre zona de lunca a raului Tarnava. Dealurile sunt alcatuite din roci sedimentare moi (argile, marne, nisipuri) cu o structura monoclinala (cuesta) ce coboara de la sud la nord. Ele au inaltimi cuprinse intre 325-400 m.

Zona de terasă

Zona de terasa existenta in teritoriul studiat apartine raului Tarnava. Aceasta face trecerea de la zona de lunca cu altitudini scazute, la zona colinara deluroasa. Terasele inferioare ale Tarnavei sunt mai bine conturate pe partea dreapta a raului.

Litologic, zona de terasa este reprezentata prin depozite aluvionare grosiere ce cuprind: nisip, pietris si bolovanis. In suprafata se constata existenta unor orizonturi mai fine argiloase-prafoase-nisipoase.

Zona de terasa depistata in teritoriu este evidentiata pe dreapta cursului raului Tarnava si cuprinde nordul localitatii Craciunelu de Jos si drumul care face legatura cu Bucerdea Granoasa. Inaltimea terasei este de 10 m de la altitudinea de 240 m la 250 m.

Zona de luncă

Raul Tarnava traverseaza teritoriul comunei Craciunelu de Jos de la est la vest, de-a lungul sau evidentiindu-se zona de lunca. Din toate unitatile geomorfologice existente, zona de lunca prezinta treapta cea mai coborata. Caracteristic acestei zone este terenul aproximativ plan si stabilitatea ridicata.

Din punct de vedere litologic formatiunile sedimentare sunt alcatuite din depozite aluviale cu o stratificatie incrucisata si o granoclasare pe verticala:in suprafata sedimente fine - argiloase, prafoase, nisipoase cu grosimi cuprinse intre 0,00-3,00 m; sub acestea se intercepteaza pachetul aluvionar grosier - bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri mari, de grosimi variabile cuprinse între 2,00+4,00 m.

    - GEOMORFOLOGIE

Ca unitate geologico-structurala Depresiunea Transilvaniei este o depresiune interna delimitate de cele trei ramuri ale Carpatilor.

S-a individualizat dupa paroxismul laramic odata cu inceputul paleogenului cand s-au format serii de falii profunde. Pana in sarmatian, depresiunea avea legatura cu marea extracarpatica si depresiunea panonica. Depresiunea Transilvaniei a inceput sa functioneze ca atare spre sfarsitul cretacicului, inceputul paleogenului si a durat pana in pliocen sub forma unui bazin de acumulare.

Morfologic se prezinta sub forma unui relief de podis ce este drenat de apele raului Mures si al afluentilor acestuia: raul Tarnava si raul Aries.

Data fiind varsta neogena a Bazinului Transilvaniei in structura de ansamblu a acestuia se deosebesc net doua etaje structurale; unui prelaramic alcatuind fundamentul constituit din sisturi cristaline si formatiuni sedimentare pana la cretacic superior, inclusiv si altul postlaramic, reprezentand umplutura depresiunii pana in pliocen cand se ajunge la colmatarea Depresiunii Transilvaniei aceasta evoluand mai departe ca uscat supus actiunii agentilor externi.

MORFOLOGIA TERITORIULUI

Din punct de vedere morfologic, depresiunea Transilvaniei se prezinta ca un podis, pe care eroziunea fluviala, torentiala, siroirea, dezagregarea si alunecarile l-au transformat in relief deluros cu diferente de nivel intre fundul vailor si crestetul dealurilor.

Comuna Craciunelu de Jos este situată în podişul Târnavelor fiind traversată de râul Târnava.

Unitatile geomorfologice identificate in teritoriu sunt urmatoarele: zona colinara - deluroasa, zona de terasa si zona de lunca.

Zona colinara deluroasă

Zona colinara - deluroasa este reprezentata in teritoriu prin podisul Tarnavelor.

Acest podis se dezvolta de-a lungul cursului raului Tarnava Mare. Tarnava Mica imparte podisul in doua interfluvii puternic fragmentate si nivelate.

Eroziunea pe verticala si cea laterala a retelei hidrografice - cursul raului Tarnava - a fragmentat intens aceasta regiune in care suprafetele inclinate depasesc 60%.

Podisul Tarnavelor prezinta altitudini maxime cuprinse intre 550 - 600 m cu un substrat usor deformat tectonic, sub forma de domuri, largi boltiri ale scoartei ce au determinat dezvoltarea unui relief de cueste si monoclinuri radiare. Crestele, frecvente pe partea dreapta a raului Tarnava, se impun ca veritabile abrupturi, iar expozitia sudica a lor favorizeaza cultura vitei de vie.

Rocile friabile ale podisului (nisipuri, marne si argile) au permis dezvoltarea proceselor de versant manifestate prin alunecari de teren, curgeri noroioase si ravene.

Terenurile care aluneca sau sunt predispuse la alunecare constituie mediul cel mai puternic pentru dezvoltarea eroziunilor. Eroziunea are o activitate intensa, in timp relativ scurt, evoluează dând naştere unei formatiuni torentiale avansate - ravena sau torent care produc pagube insemnate. Alunecarile de teren sunt frecvente in zona de podis a teritoriului studiat.

Printre unităţile administrativ-teritoriale din zonele rurale afectate de: alunecări de teren primare conform legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, este şi comuna Crăciunelu de Jos:

| DENUMIREA LOCALITĂŢII | POTENŢIAL DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR |
| --- | --- |
| CRĂCIUNELU DE JOS | SCĂZUT - RIDICAT |

Alunecătile de teren sunt de tip: primare

Observatiile din teren au dus la concluzia ca alunecarile de teren se datoreaza de cele mai multe ori inmuierii de sus in jos, prin exces de apa, a unor straturi de anumita compozitie si așezare. Stratele sunt cu atat mai predispuse la alunecare, cu cat este mai redus învelisul vegetal protector.

Cele mai multe alunecari se produc in depozitele cuaternare ale terenurilor despadurite, alcatuite din alternanta unor straturi de anumita asezare si compozitie.

Malurile sale sunt erodate iar albia este colmatata de sedimentele aduse de pe versanti si depuse in lunca majora. Raul seaca anual, deci curs nepermanent.

Cursuri de apa cu caracter semipermanent – torrential din zona studiata traverseaza zona Podisului Tamavelor. In formatiuni mai noi - cuaternare, mai putin rezistente la eroziuni se dezvolta organisme torentiale. Acesti torenti se dezvolta in formatiuni mai noi - cuaternare, depozitele sale fiind putin rezistente la eroziune. Aceste depozite sunt de varsta levantina si cuprind argile, marne si loessuri.

Torenţii in sezonul ploios si de topire a zapezilor devin activi, sau in timpul unor ploi cu intensitati mari. Debitele acestora cresc datorita zonei relativ intinse de pe care acestia isi colecteaza apele si a gradului avansat de descoperire a solului.

Sunt caracteristice si numeroase ravene sub forma de V in partea superioara si de mijloc, iar in partea inferioara prin albii largi sub forma de U. Malurile prezinta eroziuni active care provoaca prabusirea malurilor si transporturi aluvionare bogate, alcatuite din bolovanisuri marunte, prundisuri, nisipuri, maluri si argile. Se constata in teritoriu existenta urmatoarelor vai torentiale: paraul Soimus, Valea Rapau si Valea Mare in cursul sau superior.Inundatiile provocate de cursurile torentiale au afectat cea 20 ha in extravilanul localitatilor.

    - Ape subterane

Apele subterane se manifesta sub diferite forme de acumulare si circulate: izvoare, panze freatice captive si panze freatice cu nivel liber.

Izvoarele - sunt prezente la contactul dintre formatiunile rocilor in care se acumuleaza apele subterane: roci fragmentate, fisurate, conglomerate, roci nisipoase, cu rocile masive nefisurate sau stratele de argila impermeabile.

Izvoarele cu caracter sezonier isi pot face aparitia in zona colinara ca rezultat al circulatiei subterane a apelor sau din infiltratii.

Panzele captive de apa sunt acumulari de ape subterane caracteristice depozitelor de panta, rezultate din infiltratii in urma precipitatiilor atmosferice si uneori pot aparea la suprafata sub forma de izvoare temporare. Nu sunt sau sunt superficiale.

Panzele de apa freatice cu nivel liber apar in zonele de lunca la adancimi variabile si sunt strans legate de regimul pluviometric local, de nivelul si debitul raurilor, precum si de regimul precipitatiilor atmosferice.

Zona inundabilă

In zona studiata se constata existenta zonei inundabile in lunca raului Tarnava, valea Bucerdea si pârâurile torenţiale. Aceasta zona se considera afectata pe o suprafata de 580 ha, dintre care 41 ha de teren afectat în intravilanul localității Crăciunelu de Jos și 539 ha de teren în extravilan.

Printre unităţile administrativ-teritoriale din zonele rurale afectate de: inundații conform legii 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teri-toriului naţional - Secţiunea V - Zone de risc natural, este şi comuna Crăciunelu de Jos:

| DENUMIREA LOCALITĂŢII | POTENȚIAL DE PRODUCERE A INUNDAȚIILOR |
| --- | --- |
|  | Pe curduri de ape | Pe torenți |
| CRĂCIUNELU DE JOS | X | X |

Zona inundabila se formeaza datorita transportului masiv de sedimente rezultate din ero-darea malurilor unor torenti foarte activi si depunerea lor la confluenta cursurilor de ape.

Printre unităţile administrativ-teritoriale din zonele rurale afectate de inundaţii, conform Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Jud. Alba elaborat în 2016 este şi comuna Crăciunelu de Jos:

SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR AFECTATE DE INUNDAŢII PE CURSURILE PERMANENTE DE APĂ

| LOCALITATEA | AFECTATĂ de INUNDAŢII | Lucrări apărare existente pe raza localităţii |
| --- | --- | --- |
|  | Din REVĂRSĂRI | Din scurgeri de pe VERSANŢI |  |
| CRĂCIUNELU DE JOS | - Râul Târnava | -Torentul: De la Pădure | - |

Întregului teritoriu al Podişul Târnavelor, inclusiv teritoriul comunei Crăciunelu de Jos îi sunt caracteristice viiturile care se produc ca urmare a unor ploi torenţiale sau a topirii bruşte a zăpezii (viituri pluvio-nivale).

De multe ori, cauzele manifestării unor asemenea fenomene sunt: suprapunerea precipitaţiilor peste stratul de zăpadă aflat în topire (viituri pluvio-nivale).

Producerea viiturilor provocată şi de alţi factori precum: permeabilitatea şi gradul de saturaţie si umiditate a solului, gradul de acoperire cu vegetaţie, pantele albiilor şi ale versanţilor. Procesul de eroziune datorat unui curs de apă, se manifestă în mod liniar pe corpurile torenţiale expuse prin exploatarea forestieră şi în suprafaţă pe parcelele exploatate agricol.

Pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos au fost identificate fenomene fizico-geologice care se constituie în potenţiale riscuri naturale în intravilanul localităţilor:

Localitatea Crăciunelu de Jos poate fi inundată de: Râul Târnava ca urmare a ploilor torenţiale şi a topirii zăpezilor fenomene care se produc, deobicei în amonte de con-fluienţa celor două Târnave când, cursul apei îşi depăşeşte albia minoră şi se revarsă.

Starea albiei minore neconformă, datorită: colmatării şi prezenţei vegetaţiei care împiediecă scurgerea. Malurile supuse erodării necesită lucrări de: apărare, îndiguire.

Viiturile locale transportă volume marei de aluviuni care colmatează văile. Albiile minore a fiecărui pârâu sunt colmatate cu: depozite aluvionare alcătuite din nisipuri şi pietrişuri, aduse de torenţii de pe coastele dealurilor. În parțile centrale ale albiei au loc: depuneri de aluviuni, care înălţând fundul micşorează albia minoră prin care se scurg apele.

Din această cauză podurilor și podețele sunt aproape astupate de aluviuni şi dimindu-se spaţiu pentru scurgerea apelor. Din analiza dimensiunilor aluviunilor cărate se constată o separarea acestora, astfel:

- Aluviunile mai voluminoase şi mai grele – bolovănişurile şi pietrişurile – rămân în albiile majore din amonte în zona dealurilor.

- Aluviunile mici, uşoare, nisipurile, prafurile şi argilele sunt purtate (suspensi) spre vărsarea pârâului.

Fundul văii intens colmatat şi ca urmare la debite importante se produce ieşirea din albia văii care preia şi apele provenite din viiturile laterale. Practic, inundaţiile se produc în fiecare an. Amonte de satul Crăciunelu de Jos şi Bucerdea Grânoasă este inundată lunca largă a Târnavei şi a pârâului Dunăriţa.

Notă: lucrări hidrotehnice recomandate a fi executate pentru prevenirea și limitarea inundațiilor

- Executarea unor lucrări de curăţire a albiei de sedimentele transportate şi depuse;

- Corectarea şi regularizarea cursului prin  reducerea pe cât  posibil a meandrelor;

- Îndiguiri în zonele foarte erodate;

- Lucrări de regularizare şi de corectare a cursurilor de ape.

Cursul meandrat al raului Tarnava favorizeaza erodarea malurilor, transports de materiale sedimentare si depunerea lor pe plaje, factori care creeaza posibilitatea inundarii zonei de lunca pe suprafete mari.

Zona mlaștinoasă

In teritoriul comunei Craciunelu de Jos se constata, conform observatiilor din teren, existenta unei zone mlastinoase la varsarea paraului Valea Mare in raul Tarnava.

Suprafata considerate mlastinoasa este apreciata la 15 ha, fiind legate strict de zona inundabila. Panta medie redusa de scurgere a paraului Valea Mare si existenta bratului mort al raului Tarnava, precum si imposibilitatea scurgerii rapide a apelor in urma inundatiilor, determina formarea zonei mlastinoase cu vegetatie caracteristica.

Zone de producerea   unor riscuri antropice în comuna Crăciunelu de Jos

Relația cu obiectivele strategice ale dezvoltării

De cel puţin un deceniu omenirea a început să înțeleagă că trebuie să considere cu prioritate  problema mediului. Semnalul de alarma a fost tras de omenii de știință atunci când s-a constatat o ușoară încălzire generală a climei terestre.

Incălzirea atmosferei a fost pusă pe seama efectului de seră, la rândul lui determinat de rezidurile poluante ale activităților umane, cu predilecție cele industriale.

Zonele de maximă perturbare a mediului sunt așezările umane. Acest lucru este susținut prin trei aspecte: - concentrarea activităților umane

- intensitatea activităților umane

- efectul cumulativ al factorilor perturbatori.

Mediul sau cadrul natural reprezintă suma factorilor naturali organici, anorganici în care evoluează așezările și societățile omenești.

Evitarea rupturii între societate - așezare și cadrul natural trebuie să constituie un principiu de bază în abordarea ecologică a urbanismului și a amenajării teritoriului.

Unul din obiectivele Planului Urbanistic General este transformarea lui în adevarat instrument de gestionare și dezvoltare a teritoriului. La baza întocmirii Planului   Urbanistic General trebuie să stea principiile “Dezvoltarii Durabile - definită drept acea dezvoltare care permite satisfacerea nevoilor generatiilor prezente fără a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a si le satisface la randul lor.

Strategia privind protectia mediului iși propune aplicarea acelor masuri și acțiuni destinate să limiteze și să oprească agravarea deteriorării calității mediului și vieții. 
Obiectivele care trebuie urmarite pentru limitarea și prevenirea poluării sunt: 
	    - reducerea poluării aerului

- eliminarea factorilor poluanți ai apei şi eliminarea surselor de poluare a solului

- protecția zonelor şi elementelor valoroase

Analiza proceselor tehnologice din zona studiată cu impact asupra mediului. Categoriile de risc pot fi dintre cele mai diverse: chimice, biologice, nucleare, în subteran, avariile la construcţiile hidrotehnice sau conductele magistrale, incendiile de masă şi exploziile, accidentele majore şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidentele majore şi avariile mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. Acestea determină evenimente grave de poluare asupra mediului înconjurător provocate deasemenea fenomene.

Pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos în prezent, nu se regăsesc agenţi economici – sursă toxică care: produc, prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează  substanţe toxice industriale care pot contamina mediul înconjurător în caz de accidente.

Notă: La elaborarea Planului Urbanistic General s-a ţinut cont de prevederile H.G.R. 642/2005 cu privire la criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de risc specifice;

Nu sunt necesare restricții în dezvoltarea teritorială în ce privește “prevederile din Legea 59 /2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra proiectelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase” deoarece nu sunt obiective industrial de tip Seveso și nici nu sunt prevăzute a se construi în viitor.

    - CLIMA

Conditiile climatice se incadreaza in climatul general al tarii noastre, temperat continental de tranzitie.

Analiza temporospatiala a elementelor climatice se bazeaza pe datele de observatie inregistrate la statiile meteorologice Blaj si Alba lulia.

Temperatura aerului este destul de uniforma la nivelul intregii unitati geomorfologice a Podisului Tarnavelor.

Izoterma de patrunde pe teritoriul comunei, iar scaderea temperaturii se face vertical in functie de expozitia versantilor, cu frecvente inversiuni termice.

In timpul anului temperatura medie lunara prezinta un minim in ianuarie si un maxim in iulie - 3°C, - 4°C, respectiv + 20°C.

Variatiile neperiodice ale temperaturii medii lunare a aerului sunt determinate de circulatia generala a maselor de aer. Valoric fluctuatiile cele mai mari au loc in sezonul rece, cand contrastul termic al maselor de aer care se succed este mai evident.

In luna ianuarie valoarea abaterilor oscileaza intre 2,5°C (1988) si 5,4°C (1963, 1964). Vara variatiile neperiodice ale temperaturii aerului sunt mai diminuate.

Variabilitatea in timp a temperaturii aerului este marcata si de valorile extreme medii si absolute.

Temperaturile minime absolute sunt cauzate de cantonarea in Depresiunea Transilvaniei a maselor de aer arctic, care se racesc in continuare prin procese radiative.

Primul inghet apare mai frecvent in prima decada a lunii octombrie, iar ultimul in a doua decada a lunii aprilie. Durata medie a intervalului fara inghet se mentine intre 160 si 180 de zile. Zilele cu temperaturi medii pozitive sunt si mai numeroase.

In evolutia anuala a umezelii se remarca doua maxime si doua minime. Maximul principal se realizeaza in luna decembrie 87 - 91% si corespunde intensificarii ciclonice din bazinul nordic al Marii Mediterane, iar maximul secundar apare in iunie 72 - 77%. Minimul principal se inregistreaza in aprilie 67 - 74% si este generat de frecventa crescuta a dorsalelor azorice. Repartitia precipitatiilor este neuniforma in timpul anului. S-a inregistrat maximum de precipitatii in lunile martie - aprilie datorita convectiei termice si un minim pluviometric in luna februarie.

Circulatia maselor de aer din sector vestic este de 20% din total.

Primavara si iarna directiile dominante raman din sectorul nord-estic. Toamna, odata cu slabirea activitatii anticiclonului azoric se diminueaza circulatia din sectorul vestic, intensificandu-se vanturile din directia nord, nord-est.

Calmul atmosferic inregistreaza un procentaj ridicat 55.9%.

Curentii de aer stabili (<1m/s) au o frecventa de 60%. Vanturile cu viteze intre 11 si 15 m/s sub 3%, iar cele cu viteze peste 15 m/s sunt extrem de rare sau lipsesc.

Clima teritoriului comunei se incadreaza in sectorul de clima continental-moderata, tinutul climei de dealuri.

Dupa monografia geografica teritoriul studiat se incadreaza in sectorul de clima de padure. Zona studiata fiind situata la extremitatea vestica a dealurilor Tarnavei Mari, in apropiere de Muntii Apuseni, de Valea Tarnavei si de Culoarul Muresului, face ca elementele climatice sa fie usor nuantate fata de restul podisului, cu trasaturi specifice.

Apropierea de Muntii Apuseni face ca circulatia maselor de aer dinspre vest sa prezinte un efect de foehn, cu actiune in tot anul. Aceasta se caracterizeaza printr-o crestere a temperaturii aerului si predominanta vremii cu cer senin si deci reducerea cantitatii de precipitatii.

Culoarul Muresului, cu orientare de la sud spre nord-est, influenteaza directia predominanta a vantului si, in acelasi timp, faciliteaza patrunderea influentelor subtropicale dinspre Marea Mediterana. Valea Tarnavei dezvoltata prin confluenta celor doua Tarnave, la Blaj, permite, prin largimea ei, patrunderea usoara a influentelor dinspre Muntii Apuseni si culoarul Muresului.

Temperatura

Temperatura aerului este destul de uniforma la nivelul intregii unitati geomorfologice a Podisului Tarnavelor. Procesul de foenizare ce determina incalzirea aerului la trecerea peste Muntii Apuseni, determina o medie multianuala a temperaturii in lunile de vara mai ridicata decat in restul podisului. Cea mai ridicata temperatura se inregistreaza in luna iulie (30-36°C), iar cea mai scazuta temperatura se inregistreaza in luna ianuarie (-20--25°C). lernile sunt scurte si blande, cu precipitatii slabe sub forma de zapada, cu o perioada de acoperire a solului sub 100 zile, numarul mediu al zilelor de inghet fiind de 1 113,8. Temperatua aerului, medie anuala, este de 9,1°C, iar pe anotimpuri: iarna -3,8°C, vara 20,3°C.

Precipitatii

Datorita barierei climatice formate de Muntii Apuseni, care saracesc masele incarcate cu umezeala dinspre vest, in zona, media anuala de precipitatii este mai scazuta decat cea caracteristica Podisului Tarnavelor (peste 600 mm/an), fiind de 533,7 mm/an. Precipitatiile cele mai bogate se inregistreaza in lunile mai, iunie si iulie, iar cele mai scazute in lunile februarie si martie.

Umiditatea relativa a aerului are o valoare medie de 78%, cu maximul in luna decembrie (87+91%) si minimul in luna aprilie (67+74%).  In anotimpul rece precipitatiile sunt predominant sub forma de zapada si cad circa 20+30 zile pe an.

Zapada se pastreaza 40 zile,50 de zile, cu o crestere medie decadica a stratului de 7 cm.

Apropierea Munţilor Apuseni influenţează climatul, determinând pe de o parte stagnarea maselor de aer vestice şi împiedicând pătrunderea maselor reci continentale estice iarna, sau a celor fierbinţi din sud vara.

- temperatura medie multianuală este cuprinsă între 8,5°C și 9,2°C, ceea mai mare parte a teritoriului podișului fiind inclusă în izoterma de 9°C. În iulie se înregistrează valori medii de 19…20°C, în ianuarie de -3…-3,5°C. Primul îngheț se produce la mijlocul lunii octombrie cel mai târziu la 17 noiembrie, în timp ce ultimul îngheț are loc, în medie, la 12 aprilie (cel mai devreme la 14 martie, cel mai târziu la 22 mai).

- precipitaţiile medii multianuale au valori de 600 mm, cele mai importante sezoane cu precipitaţii sunt primăvara, toamna şi ploile torenţiale de vară unde se întâlnesc şi cele mai mari cantităţi căzute în 24 ore. Regimul ploilor marchiză în general un caracter torențial, majoritatea precipitațiilor căzând vara, în luna iunie, iarna înregistrându-se doar 30 de zile cu ninsori.

- vânturile dominante sunt cele din vest, de obicei încărcate cu precipitaţii. Vânturile locale sunt brizele de munte şi „vântul mare“ denumit popular „mâncătorul de zăpadă“, care se manifestă la începutul primăverii ducând la încălziri bruşte şi timpurii, aspect foarte important pentru agricultură.

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic perimetrul propus se încadrează în zona F cu valori KS = 0,08, conform prevederilor Normativului P100 /92 .

Adâncimea de îngheţ

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054 /77 este de 0,80 – 0,90 m de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

    - RESURSE NATURALE

2.2.5.1. Soluri

Comuna Crăciunelu de Jos posedă variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief : lunci şi terase (podiș). Solurile au rezultat în anumite condiţii geologice, geomorfologice, climatice, de vegetaţie, faună şi influenţate în evoluţia lor de - intervenţia antropică. Pantele versanţilor şi caracteristicile substratului litologic au condiţionat formarea unor soluri de profunzime redusă spre medie (< 1 m grosime), afânate, cu volum important al scheletului compus din material detritic.

Notă : pentru terenurile ce se introduc în intravilan se vor stabili clasele de calitate a solului în cadrul unui studiu elaborat de OSPA.

Substratul geologic constituie unul din cei mai importanti factori pedogenetici, care isi pune amprenta asupra intregii evolutii a solului. Rocile existente, avand o consistenta nu prea dura, s-au alterat destul de usor dand nastere de soluri de la mijlociu profunde la foarte profunde.

Aceste modificari petrecute in decursul timpurilor, au fost conditionate de multiple procese de ordin fizic, chimic si biochimic, procesul de solificare a evoluat diferit, dand nastere la mai multe tipuri si subtipuri de sol. In teritoriul studiat s-au identificat urmatoarele tipuri de soluri:

  - Soluri brune argiloiluviale, formate pe pantele line ale culmilor deluroase, acoperite in trecut de paduri de stejar.

Materialul parental pe seama caruia s-au format acest tip de soluri este foarte variat, fiind alcatuit din depozite cu textura mijlocie, predominant din roci bogate in materiale calcice si ferimagnezice (gresii, marne, luturi etc.). aceste soluri au o fertilitate redusa si sunt cultivate cu cereale sau raman faneata.

  - Pseudorendzinele, formate pe culmile deluroase in conditii de climat variat, pe roci moi (marne, marne argiloase etc.) cu continut ridicat de argila si carbonat de calciu. Se caracterizeaza printr-o humificare activa cu formare de mull calcic.

Acest tip de soluri se afla in mai multe stadii de evolutie si au fertilitate destul de buna. Arealele cu pseudorendzine sunt utilizate ca suport pentru pasuni si fanete.

  - Erodisolurile sunt neproductive sau slab productive si se intalnesc pe suprafetele inclinate pe care s-au putut mentine depozite de roci dezagregate si neconsolidate.

Stabilizarea si ameliorarea acestui tip de soluri necesita o serie de lucrari specifice dintre care cea mai des utilizata este inierbarea.

  - Coluvisolurile sunt solurile formate pe materiale coluviale recente acumulate pe versanti sau la baza acestora.

Acest tip de soluri sunt slab productive sau neproductive, sarace in humus si substante nutritive. In Craciunelu de Jos, coluvisolurile au o extindere mai mare pe conurile de dejectie formate la gurile de varsare a paraurilor Valea Viilor si Stupina.

  - Solonceacurile se intalnesc in bazinetul Saratura si in imprejurimi. Sarurile provin din materialul parental (marne salifere) si din apa freatica salina. Vara, cand secetele sunt mai frecvente, sarurile depuse la suprafata formeaza o crusta slaba. Pentru utilizarea acestui tip de soluri sunt necesare lucrari ameliorative. In prezent, aceste soluri sunt acoperite cu pasune naturala de slaba calitate.

  - Protosolurile aluviale se prezinta ca fasii inguste in lunca de langa albia raului Tarnava. Acestea se formeaza pe depozitele din lunca de langa albie, procesul de solificare fiind intrerupt de depunerea unui nou strat de aluviuni. Acest tip de soluri au fertilitate diferita in functie de textura, regim de aluvionare, regim hidric etc.

  - Solurile aluviale se intalnesc in lunca si pe terasele joase ale raului Tarnava, in prelungirea protosolurilor aluviale. Acestea au o fertilitate diferita in functie de humus, textura, structura si gradul de evolutie. In general, solurile aluvionare au o fertilitate ridicata, fiind valorificate in agricultura prin cultivarea pe suprafata lor a culturilor de camp sj legumicole.

  - Solurile pseudogleice sunt intalnite insular pe suprafata comunei, in „Tau". Ele sunt soluri pluvial-hidromorfe formate pe o suprafata slab inclinata, cu drenaj slab. Apa din precipitatii inunda partial solul provocand o scadere a fertilitatii. Acest tip de soluri au un potential productiv scazut.

Conform datelor O.C.P.I. Alba, teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de 2522,43 ha. Potenţialul acestor terenuri este dat de calitatea solurilor şi a suprafeţelor acoperite cu culturi agricole, păduri, terenuri  degradate, etc..

Pădurile ocupă suprafeţe de 60 ha 2,38 % din suprafața teritoriului administrativ al comunei. Având în vedere  rolul important în protejarea mediului şi a comunităţilor umane adiacente se impune creșterea suprafețelor supuse împăduririi.

Terenurile agricole ocupă suprafeţe de 2002 ha 79,37% din suprafața teritoriului administrativ al comunei, cantonate pe întreg teritoriul, sunt caracterizate printr-un potenţial productiv ridicat, fapt care a determinat dezvoltarea culturilor cerealiere.

Resurse minerale, sub forma agregatelor minerale (nisipuri, pietrişuri), exploatabile în cadrul balastierelor existente. Utilizarea şi includerea acestora în proiecte multifuncţionale şi de agrement, poate constitui o resursă împortantă de dezvoltare economică.

Condiții geotehnice privind viitoarele construcții în zona studiată

Stratificaţia terenului în zona Crăciunelu de Jos

0,00 m – 0,50 m – soluri vegetale

0,50 m – 3,50 m – pământuri coezive, argile prafoase nisipoase, cafeniu-galbui până la cenușii, plastic consistent, rar cu pietriș mic - (grsasi Cl - SR EN ISO 14688-1-2004)

3,50 m – 5,00 m - aluviuni - bolovaniș cu pietriș în praf argilos nisipos negru-cafeniu.

Pe lânga resursele exploatabile se mai întâlnesc si altele care ar putea face obiectul unor viitoare exploatari ca: Valorificarea pe plan local a ivirilor de ape minerale de la Craciunelu de Jos și Ocna Mureș, apoi Lopadea Noua, Tiur (Blaj) Cenade.

      - APELE;  HIDROGRAFIA ȘI HIDROGIOLOGIA

Organizarea si functionarea retelei hidrografice este influentata de o serie de factori cum ar fi: relieful, litologia, gradul de acoperire cu vegetatie, regimul termic si al precipitatiilor. Toti acesti factori au contribuit la slaba dezvoltare a sistemului de rauri de pe teritoriul studiat.

Domeniul hidrogeologic este dat de depozite geologice apartinand podisului Secaselor si cel al Tarnavelor cu slabe acumulari de ape. In teritoriul comunei sunt putine izvoare, multe zone de mustire, care la terminarea precipitatiilor isi reduc debitele pana la disparitie.

Lunca Tarnavelor este relativ bogata in ape subterane acestea fiind alimentate de scurgerea raului. Stratul freatic se afla la 1,5 m adancime langa rau si 2,5-3,0 m la baza teraselor. Apele sunt nepotabile datorita poluarii industriale din zonele bazinelor superioare si infiltrate in subteran. Pe terasa I apele sunt potabile, ele nu sunt influentate de poluare.

Hidrografia zonei este data de prezenta raului Tarnava (dupa confluenta lor de la Blaj) si afluentilor cu caracter torential din zona.

Scurgerea medie multianuala este de cea 2 l/s kmp in podisul Secaselor si 2,5-3,0 l/s kmp in podisul Tarnavelor. Debitul mediu multianual al Tarnavelor este de 27,8 m3/s (sectiunea aval Craciunelul de Jos); un debit specific de 2,9 l/s kmp; cel maxim de 1350 mc/s in 4 iulie 1975 cel mai mare masurat vreodata; un debit solid foarte ridicat (8,23 kg/s) format din nisip fin care la debite minime se depune sub forma de insule.

Fenomenele de iarna deosebit de complexe provoaca la plecarea din primavara zapoare, baraje de gheata care due la deversarea apelor peste maluri si inundarea acestora. Cele mai mari viituri (1970, 1975, 1981, 1995, 2000) au avut ca efect inundarea primei terase (cea de lunca) un cartier al localitatii, numeroase terenuri agricole. Lipsa scurgerilor si slabele infiltratii in subteran de pe terasele Tarnavei au dus la aparitia unor zone inmlastinite, neproductive.

Principalul curs de apa existent in teritoriu este raul Târnava care traverseaza teritoriul de la est spre vest, separând localitatea Crăciunelu de Jos in doua trupuri, pe o lungime de 5 km.

Târnava este alcatuita din Târnava Mica și Târnava Mare care se unesc in dreptul localității Blaj. Dupa confluenta raul Târnava are o vale largă si se varsă in râul Mures in dreptul localitatii Coșlariu.

Raul Tarnava are un debit mediu anual de 31,4 m3/s. Cursul sau meandrat favorizeaza eroziunea de maluri si depunerea de materiale in sectorul plajelor. Astfel, malurile sunt puternic erodate; procesul de eroziune fiind continuu.

Depunerile de materiale detritice, constituite din sedimente fine aflate in suspensie: argile - prafuri si din sedimente grosiere: pietrisuri, prundisuri, bolovanisuri, determina colmatarea albiei.

Pe ambele maluri ale raului se constata existenta unor lucrari de aparare contra inundatiilor adica diguri. In sezonul ploios si de topire a zapezilor se produc viituri cu revarsari si inundatii, apa parasind albia minora.

Paraul Dunarita curge la limita nord-vestica a comunei si se varsa in raul Tarnava Tn dreptul localitatii Cistei. Are un curs nepemanent si nu prezinta importanta pentru locuitorii comunei Craciunelu de Jos.

Cursuri de apa cu caracter semipermanent-torential devin active in sezonul ploios si de topire a zapezilor, sau in timpul unor ploi cu intensitati mari. Debitele acestora cresc datorita zonei relativ intinse de pe care acestia isi colecteaza apele si a gradului avansat de descoperire a solului.

Sunt caracteristice si numeroase ravene in forma de „V" in partea superioara si de mjloc, iar in partea inferioara prin albii largi sub forma de „U". Malurile prezinta eroziuni active care provoaca transporturi aluvionare bogate alcatuite din bolovanisuri marunte, prundisuri, nisipuri, maluri si argile.

Acesti torenti se dezvolta in formatiuni mai noi - cuaternare, depozitele sale fiind putin rezistente la eroziune. Aceste depozite sunt de varsta levantina si cuprind argile, marne si loessuri.

Cursul paraului Valea Viilor trece pe limita teritoriului intre Craciunelu de Jos si Blaj. Valea Viilor se varsa intr-un brat mort al raului Tarnava formand in aceasta zona, o zona mlastinoasa cu vegetatie caracteristica. Malurile sale sunt erodate iar albia este colmatata de sedimentele aduse de pe versanti si depuse in lunca majora. Raul seaca anual, deci are un curs nepermanent.

Paraul de la Stupina se afla situat intre hotarele localitatilor Craciunelu de Jos si Tiur. Acesta isi aduna apele dintr-un bazinet lung de circa 2875 m si lat de circa 1800 m.

Paraul Saratura se afla situat intre Dealul Viilor si Dealul lezer. Apa paraului este sarata datorita izvoarelor provenite din marne salifere. Bazinetul acestuia se numeste tot Saratura si are o lungime de 1675 m si o latime de circa 1150 m. În perioadele ploioase pe fundul bazinetului apar o serie de balti cu apa sarata.

Paraul Izvorul lezerului curge intre Dealul lezerului si Dealul Zapodiei si impreuna cu Valea Dosului are o lungime de circa 8,5 km. Cele doua ape separa hotarul localitatii Craciunelu de Jos de hotarele Colibiului, Mihaltului si Obrejei.

Intre granitele comunei Craciunelu de Jos apele statatoare sunt reprezentate de Lacul Sarat din valea paraului Izvoru lezerului si balti. Inca din evul mediu documentele atesta existenta acestor ape sarate. Baltile apar in lunca raului Tarnava dupa viituri si au o viata scurta. Cele din bazinetul Saratura sunt cu ape sarate  din izvoare sarate.

Apele subterane

Apele subterane se manifesta sub diferite forme de acumulare si circulate: izvoare, panze freatice captive si panze freatice cu nivel liber.

Izvoarele sunt prezente la contactul dintre formatiunile rocilor in care se acumuleaza apele subterane - roci fragmentate, fisurate, conglomerate, nisipoase, cu rocile masive nefisurate sau stratele de argila impenetrabile. Izvoarele cu caracter sezonier isi pot face aparitia in zona colinara ca rezultat al circulatiei subterane a apelor sau din infiltratii.

Structura litologica formata din marne, argile nisipoase, nisipuri si gresii panonice, sarmatiene si paleogene specifice podisului Tarnavelor determina ca in zona sa apara panze captive de apa. Acestea sunt foarte putine, fiind caracteristice depozitelor de panta si sunt rezultate din infiltratii in urma precipitatiilor atmosferice si pot aparea, uneori, la suprafata, sub forma unor izvoare temporare.

Panzele de apa freatice cu nivel liber apar in zonele de lunca, la adancimi variabile si sunt strans legate de regimul pluviometric local, de nivelul si debitul paraurilor, precum si de regimul precipitatiilor atmosferice. Stratul freatic variaza ca adancime, fiind superficial in vatra veche a satului Craciunelu de Jos, unde apa apare sub forma de izvoare numite „sipote" (cum este eel din centrul satului) si fantani de mare adancime in vatra noua a satului.

Rețeaua hidrografică

Organizarea si functionarea retelei hidrografice este influentata de o serie de factori: relieful, litologia, grad de acoperire cu vegetatie, regimul termic si al precipitatiilor.

Toti acesti factori amintiti mai sus au concurat la slaba dezvoltare a sistemului de rauri de pe teritoriul studiat.

Reteaua hidrografica este slab dezvoltata si este tributara colectorului principal

Raul Tarnave, cu o lungime totala de 235 km intre izvor si amonte confluenta cu Raul Secas, H max 1410 m, H min 229 m (cotele bazinului hidrografic, I medie (panta) 57o«, sinuozitatea 1,89 m/km, F (suprafata bazinului hidrografic) 586 km2;

Q med multianual 27 m3/s, Q min de dilutie de 95% - 2,85 m3/s, Q de asigurare de 1% -1500 m3/s; Q maxim inregistrat este de 1350 m3/s la data de 4.VII.1975.

Dunarita (Bucerdea), afluent de dreapta al Tarnavelor, are o lungime de 10 km, Q 2 l/s, I med 15%, (panta medie), F (suprafata bazinului hidrografic) 38 km2, sinuozitate 1,82, H med a bazinului hidrografic 343 m.

Soimus - afluent de dreapta al paraului Dunarita are o lungime de 28 km, Q 2 l/s, I med (panta medie) 187,<>, sinuozitate 1,26, F (suprafata bazinului hidrografic) 21 kmp, H med 354 mdm.

Caracteristica acestor rauri din punct de vedere al regimului scurgerii este intermitenta, fiind perioade cand acestea se pierd in aluviunile albiei intrerupandu-si cursul superficial.

Cursuri de apă cu caracter permanent

Raul Tarnava Principalul curs de apa existent in teritoriu este raul Tarnava care traverseaza teritoriul de la est spre vest.Tarnava este alcatuita din Tarnava Mica si Tarnava Mare care se unesc in localitatea Blaj.

Raul Tarnava are o vale larga si se varsa in raul Mures in dreptul localitatii Coșlariu.

Debitul mediu anual este de 31,4 mc/s. Raul Tarnava poate fi caracterizat in teritoriu, dupa cum urmeaza cursul sau meandrat favorizeaza eroziunea de maluri si depunerea de materiale in sectorul plajelor. Astfel, malurile sunt puternic erodate; procesul de eroziune fiind continuu.

Depunerile de materiale detritice, constituite din sedimente fine aflate in suspensie: argile -prafuri si din sedimente grosiere: pietrisuri, prundisuri, bolovani§uri, determina colmatarea albiei.

Pe ambele maluri ale raului se constata existenta unor lucrari de aparare contra inundatiilor adica diguri. In sezonul ploios si de topire a zapezilor se produc viituri cu revarsari si inundatii, apa parasind albia minora.

Paraul Dunarița (Valea Bucerzii) se varsa in Tarnava in dreptul localitatii Cistei.

Primeste afluenti pe ambele parti: Valea Rapau pe partea stanga si Valea Sogomanului pe partea dreapta. Regimul hidrologic: seaca in fiecare an, nepemanent.

Cursul sau este lin, fiind caracteristic cursurilor de podis. Malurile sunt slab erodate iar albia se prezinta destul de colmatata de sedimentele aduse de pe versanti. De o parte si de alta a paraului relieful de podis este foarte erodat si fragmentat. Degradarea terenului a avut loc prin alunecarea stratului argilos pe substratul de nisip gresificat.

Valea Mare Paraului Valea Mare trece pe limita teritoriului intre Craciunelu de Jos si Blaj. Valea Mare se varsa intr-un brat mort al raului Tarnava formand in aceasta zona, o zona mlastinoasa cu vegetatie caracteristica.

    - HABITATE NATURALE; VEGETAŢIE ŞI FAUNA

Vegetaţia. Vegetaţia este cea caracteristică zonelor de silvostepă, în care vegetaţia ierboasă alternează cu petece de pădure. Suprafeţele ocupate de vegetaţie spontană s-au redus în timp datorită defrişărilor şi desţelenirilor în scopuri agricole.

În păduri sunt reprezentate speciile: stejarul (Qaercus robur), gorunul (Qaercus petraea), carpenul (Carpinus betulus), ulmul (Ulmus) arţarul (Acer platanoides). Pinul (Pinus) şi salcâmul (Robinia pseudacacia) au fost plantate în unele zone cu versanţi înclinaţi, supuse eroziunii.

Arbuştii sunt reprezentaţi de următoarele specii: sângerul (Cornus sanguinea), păducelul (Peducellus), porumbarul (Prunus spinosa), alunul (Corylus avellana),  socul (Sambucus) şi măceşul (Rosa spinosissima).

În vegetaţia ierboasă predomină: păiuşul (Festuca rupicola), rogozul (Carex humilis), colilia (Stipa pulcherrima), macul (Papaver orientalis)  etc, iar în fânaţe întâlnim trifoiul, coada şoricelului, sânzienele, toporaşii etc.

În jurul bălţilor şi pâraielor întâlnim trestia şi pipirigul.

Fauna.  Fiind situată în zona fâneţelor, păşunilor şi pădurilor fauna este destul de bogată şi variată. Începând de la animale mici, mărunte, şi  până la mamiferele mari, aici sunt reprezentate aproape toate speciile. Dintre cele care prezintă interes economic sau vânătoresc sunt: căprioarele (Capreolus capreolus), veveriţele (Sciurus vulgaris), dihorii (Putorius putorius), vulpile (Vulpes vulpes), lupii (Canis lupus), iepurii (Lepus europaeus), mistreţii (Sus scrofa) şi altele.

Păsările sunt prezente într-o diversitate mare. Dintre cele mai frecvent întâlnite sunt rândunica (Hirundo rustica), barza (Ciconia ciconia), coţofana (Pica pica), vrabia (Passer domesticus), cucul (Cuculus canorus), ciocârlia (Alauda arvensis), raţa sălbatică (Anas platyrhynchos). Mai întâlnim bufniţe (Bufo bufo), cucuvele (Athene noctua) şi altele.

De asemenea mai există: pești, broaște, șerpi, șopârle, etc

# 2.2.6.1. Peisajul natural şi antropic – resurse de turism  NATURA 2000

Relieful de podiș, prin diversitatea sa face ca peisajul natural să aibă un specific aparte, la orice pas întilnim ceva deosebit chiar dacă nu are o valoare deosebită, peisaj care poate fi valorificat din punct de vedere turistic. Tot din punct de vedere turistic se poate valorifica teritoriul unde configurația terenului şi expoziţia versanţilor permite amenajarea unor zone turistice.

Se pot distinge mai multe tipuri de peisaje care alcătuiesc o structură integrativă formată din nivelele de organizare şi structurare, care reflectă raportul cantitativ şi calitativ de participare a elementelor naturale şi umane.

Pornind de la câteva criterii reprezentative: aspectul geomorfologic, aspectul bio-pedoclimatic şi presiunea umană, în cadrul teritoriului studiat există peisaj natural geomorfologic (peisaj de luncă; peisaj de terase;) şi peisaj acvatic ( cursuri de apă).

Relaţia de ansamblu natură – mediu construit devine principalul instrument de analiză a imaginii urbane, într-o viziune peisagistică. Peisajul conţine şi elemente naturale de valoare care de fapt au constituit cadrul de susţinere şi dirijare a structurii urbane. Aceste elemente penetrează spaţiul urban şi sunt rezultatul unei evoluţii în timp geologic a spaţiului depresionar în care sunt aşezate satele comunei Crăciunelu de Jos.

Peisajul natural al regiunii este dominat de prezenţa pădurilor şi păşunilor, dar şi a unor forme de relief care în decursul timpului au fost erodate de agenţi externi ajungând la forma actuală. Astfel, în peisajul actual există două zone cuprinse ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.

Situația suprafețelor ariilor naturale protejate, pe categorii, la nivel de UAT Crăciunelu de Jos

| Denumire sit | Cod sit | Suprafața Sit (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | RONPA | ROSCI | ROSPA |  |
| Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț | - | ROSCI0382 | - | 147,43 |
| Pajiștile de la Tiur | - | ROSCI0430 | - | 1,98 |

RÂUL TÂRNAVA MARE ÎNTRE COPŞA MICĂ ŞI MIHALŢ

Pe teritorile administrative ale judeţelor Sibiu şi Alba a fost desemnat:

SCI-ul (Situri de Importanţă Comunitară) prin Ord.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificată de Ord. 2387/2011.

- ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

Zona umedă de-a lungul râului Târnava Mare între Copşa Mică (jud. Sibiu) şi Blaj (jud. Alba) şi zona umedă a râului Târnava Unită (după confluienţa dintre Târnava Mare şi Târnava Mică), între Blaj şi Mihalţ (jud. Alba).

Situl conţine un mozaic de păşuni şi păduri de luncă importante: Lutra lutra, Unio crassus, Bombina veriegata, Cobitis taenia şi Rhodeur sericerus amarus.

Pe teritoriul administrativ al Comunei Crăciunelul de Jos se regăsește parțial aria ROSCI0382 aferentă Râului Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț.

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B

Codul sitului ROSCI0382

Data propunerii 201109

Legături cu alte situri Natura 2000: ROSCI0430 – Pajiştile Tiur

Numele sitului Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

Data confirmării ca sit SCI 2012-11-08

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.024444  E 24º 1' 28''  Latitudine 46.116389  N 46º 6' 59''

Suprafață (ha) 929,90, lungime 110971 m, din care:

- pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos 147,43 ha

Altitudine (m) Minimă 223.00 Maximă 311.00 Medie 251.00

Regiunea administrativă

| Județ | Pondere (%) |
| --- | --- |
| RO071 - Alba | 78.00 |
| RO076 - Sibiu | 22.00 |

Regiunea biogeografică Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație neizolată, dar la limita ariei de distribuție, C –  populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1355 | Lutra lutra | P |  |  |  | C | B | C | B |

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C – populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1166 | Triturus cristatus | P |  |  |  | C | C | C | C |
| 1188 | Bombina bombina | P |  |  |  | C | C | C | C |
| 1193 | Bombina variegata | P |  |  |  | C | B | C | C |
| 1220 | Emys orbicularis | P |  |  |  | C | C | C | C |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | P |  |  |  | C | C | C | C |

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C – populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1130 | Aspius aspius | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1124 | Gobio albipinnatus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 2511 | Gobio kessleri | P |  |  |  | C | B | C | C |
| 1146 | Sabanejewia aurata | P |  |  |  | C | B | C | C |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C – populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1032 | Unio crassus | P |  |  |  | C | B | C | B |

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitat | pondere in % |
| --- | --- |
| N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) | 57.00 |
| N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) | 18.00 |
| N14 - Pajiști ameliorate | 8.00 |
| N15 - Alte terenuri arabile | 4.00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 11.00 |
| N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale) | 2.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT |  |

Alte caracteristici ale sitului Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutrea lutra, alături de cinci specii de reptie şi amfibieni, cinci specii de peşti şi o specie de nevertebrat de asemenea de interes conservativ.

Calitate si importanță Situl conţine un mozaic de păşuni şi pădure de luncă importante pentru: Lutra lutra, Unio crassus, Bombina variegata, Cobitis taenia şi Rhodeus sericeus amarus.

Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor din agricultură, a dragării şi drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței:A – mare, B - medie, C – scăzută

Influență (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare | A | 0.00 | - |
| 421 - Depozit de deşeuri menajere | A | 0.00 | - |
| 422 - Depozit de deşeuri industriale | A | 0.00 | - |
| 701 - Poluarea apei | A | 0.00 | - |
| 810 - Drenarea | A | 0.00 | - |

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C – scăzută

Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare | A | 0.00 | - |
| 701 - Poluarea apei | A | 0.00 | - |

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru management sit: Nu exista structura de administrare.

Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

Administrarea sitului La data de 07.07.2017 nu este nominalizat custodele ariei naturale protejate ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

7. HARTA SITULUI   -

- Numar național hartă L34-72   Scara 100000   Proiecție Stereo70

Numar național hartă L35-61   Scara 100000   Proiecție Stereo70

Notă: În planșele: - Încadrare în teritoriu, Zone intravilane funcționale, căi de comunicații din cadrul documentației: PLAN URBANISTIC GENERAL EDIȚIA 2021 sunt marcate limitele geografice ale Sitului ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ și sitului ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur,  în teritoriul comunei Crăciunelu de Jos.

În cadrul REGULAMENTULUI  URBANISTIC LOACAL AL COMUNEI  Crăciunelu de Jos  se v-a ține cont de recomandările din Regulamentele celor două situri în momentul elaborării acestora și nominalizatea custodelui.

PAJIȘTILR DE LA TIUR

Pe teritorile administrative ale judeţului Alba a fost desemnat:

SCI-ul (Situri de Importanţă Comunitară) prin Ordin MMAP nr.46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur

Situl propus este important pentru conservarea habitatelor de pajiști xerofile seminaturale. Pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia).

Specii identificate: Sanguisorba officinalis, Festuca valesiaca, Linum austriacum, Melica ciliata, Linaria genistifolia, Salvia pratensis, Scabiosa ochroleuca, Medicago falcata, Achillea setacea, Erodium cicutarium, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Marrubium vulgare, Anthyllis vulneraria, Centaurea scabiosa si Bromus inermis.

Habitatul: Pajiști stepice subpanonice. Specii identificate: Festuca valesiaca, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Medicago minima, Scorzonera austriaca, Alyssum alyssoides, Artemisia austriaca, Chrysopogon gryllus, Astragalus onobrychis, Oxytropis pilosa, Stipa capillata, si Botriochloa ischaemum.

Pe teritoriul administrativ al Comunei Crăciunelul de Jos se regăsește parțial aria ROSCI0430  aferentă Pajiștile de la Tiur.

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B

Codul sitului ROSCI0430

Data propunerii 201602

Legături cu alte situri: ROSCI0382 – Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

Numele sitului: Pajiștile de la Tiur

Data confirmării ca sit SCI 201602

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.0032916  E 23º 52' 13''  Latitudine 46.0151611 N 46º 9' 7''

Suprafață (ha) 376,34  din care:  pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos – 1,98 ha

| Suprafața totală sit (ha) | Denumirea localității | Suprafața sit (ha) | Pondere % |
| --- | --- | --- | --- |
| 376,34 | Blaj | 374,36 | 99,47 |
|  | Crăciunelu de Jos | 1,98 | 0,53 |

Altitudine (m) Minimă 223.00 Maximă 311.00  Medie  251.00

Regiunea administrativă

| Regiune | Numele regiunii | Pondere % |
| --- | --- | --- |
| RO12 | Centru | 100,00 |

| Județ | Pondere (%) |
| --- | --- |
| RO071 - Alba | 100,00 |

Regiunea biogeografică: Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

3.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| cod | PF | NP | Acoperire ha | Peșteri Nr. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| 6210 | X |  | 15 |  |  | A | C | B | B |
| 6240 |  |  | 10 |  |  | B | C | B | B |
| 6440 |  |  | 5 |  |  | B | C | B | B |

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

| cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 7,63 |
| N14 | Pășuni | 73,20 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 0,25 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 18,91 |
|  | Total acoperire | 99,99 |

Alte caracteristici ale sitului: Situat este localizat în regiunea biogeografică continentală în centrul României, în zona estică- centrală a Județului Alba în vecinatatea sudică a localității Tiur, respectiv în vestul Podișului Târnavelor, la confluența Târnavei Mari cu Târnava Mică. Situl are perspectiva de zonă depresionară, deluroasă.

Situl este situat în apropierea drumului național de interes secundar DN 14B, drum de legatură între orașele Alba Iulia (41 km) și Blaj (5 km).

Clima este temperat continentală, moderată, cu circulația maselor de aer cu frecvența aproximativ egală din toate direcțiile. Regimul climatic este de dealuri și podișuri joase întrepătruns de văile Târnavelor cu o amplitudine termică medie anuală mijlocie (21-24ºC).

Din punct de vedere fitoclimatic, situl se situează în etajul nemoral al pădurilor de gorun și carpen. Conform cercetărilor recente, incidentale, din teren, au fost identificate 5 asociații vegetale și 117 de fitotaxoni.

4.2. Calitate și importanță

Habitatul 6210 are suprafețe mici spre medii (30% - 46° 9'7.16"N, 23°52'7.67"E, 46° 9'20.30"N, 23°52'13.45"E, 46° 9'8.45"N, 23°52'24.84"E) în raport cu suprafața sitului, zone cu tufărișuri de Prunus spinosa (30%), pășuni degradate și terenuri agricole. Stare habitate bună/moderată. Situl propus este important pentru conservarea habitatelor de pajiști xerofile seminaturale.

Habitatul 6210 Pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia). Specii identificate: Sanguisorba officinalis, Festuca valesiaca, Linum austriacum, Melica ciliata, Linaria genistifolia, Salvia pratensis, Scabiosa ochroleuca, Medicago falcata, Achillea setacea, Erodium cicutarium, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Marrubium vulgare, Anthyllis vulneraria, Centaurea scabiosa si Bromus inermis.

Habitatul 6240 Pajiști stepice subpanonice. Specii identificate: Festuca valesiaca, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Medicago minima, Scorzonera austriaca, Alyssum alyssoides, Artemisia austriaca, Chrysopogon gryllus, Astragalus onobrychis, Oxytropis pilosa, Stipa capillata, si Botriochloa ischaemum.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor din agricultură, al activităţilor industriale, al exploatării balastiere de suprafaţă, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrășăminte chimice, depozitare de deșeuri menajere sau industria

6. MANAGEMENTUL SITULUI

Organismul responsabil pentru management: Nu exista structura de administrare.

Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

Administrarea sitului. La data de 07.07.2017 nu este nominalizat custodele ariei naturale protejate ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică: limitele sunt disponibile în format digitală: Scara 100000  Proiecție Stereo70

În conformitate cu Ordinul 19 din 2010 al Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost elaborat Memoriu privind evaluarea adecvată a efectelor Planului Urbanistic General actualizat pentru comuna Crăciunelu de Jos asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos, județul Alba, în baza căruia s-a obţinut:

AVIZ nr. 502 din 4.09.2018 emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate în calitate de custode ale ariilor naturale protejate ROSCI0382 Tâul Târnava Mare între Cpoşa Mică şi Mihalţ şi ROSCI0430 Pajiştile de la Tiur.

ANANP a emis aviz favorabil fără condiţii.

Notă: Memoriu privind evaluarea adecvată a efectelor Planului Urbanistic General actualizat pentru comuna Crăciunelu de Jos asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos, județul Alba face parte din prezenta documentaţie

Avizul ANANP face parte integrantă din prezentul Memoriu

  - RELAȚII ÎN TERITORIU

Comuna Craciunelu de Jos este situata in partea de est a judetului Alba, in bazinul hidrografic al raului Tarnava Mare.

Teritoriul comunei coincide cu teritoriul localitatii Craciunelu de Jos fiind si resedinta comunei ca urmare a dezmebrarii din anul 2002 HCL 18 ratificata prin Legea 109 / 2006 cand Satele Bucerdea Grînoasă, Corn, Pădure si Pînca, au format Comuna Bucerdea Grînoasă.

Suprafata administrativa prin aplicarea prevederilor Legii 109/2006 eate de 2.522,43 ha reprezentand 0,41% din suprafata judetului Alba.

Căile de comunicaţie care deservesc comuna Crăciunelu de Jos sunt:

Comuna Crăciunelu de Jos este amplasată în partea de est a judeţului Alba, în bazinul hidrografic al Târnavei, fiind legată de drumul european E 81 (DN  1) prin  DN 14B care străbate comuna Crăciunelu de Jos şi  dr.jude’ean DJ142.

Drum comunal ce face legătura între DN14B (localitatea Crăciunelu de Jos) şi localitatea Bucerdea Grânoasă, drum asfaltat, stare medie;

Teritoriul comunei este strabatut de cai de comunicatii terestre care fac legatura intre localitati sau spre Blaj si resedinta de judet - Alba, cum ar fi drumul național DN 14B si calea ferata cu halta CFR Craciunelu.

Comuna Craciunelu de Jos are urmotoarele vecinătăți:

| N;NE | Bucerdea Grânoasa |
| --- | --- |
| E; SE | Municipiul Blaj |
| S; SV | Comuna Ohaba |
| V | Comuna Mihalţ |

# Administrativ

Organizarea administrativ teritorială a comunei Crăciunelu de Jos s-a păstrat, în linii mari, neschimbată din anul 2006, cuprinzand un singur sat.

# Particularităţi

În vederea identificării potenţialului de dezvoltare socio-economică locală, unitatrea  teritorială a fost delimitată - microzonă. Aceasta cuprinde un teritoriu coerent din punct de vedere geografic şi organizatoric, în care funcţionează inter-relaţii tradiţionale şi viabile între localităţi.

Studiul include analiza comparată teritorială şi sectorială – axată pe activităţi economico - sociale, pe identificarea disfuncţiilor, dar şi a „ofertei” spaţiale şi umane.       Direcţiile de investigare pornesc de la legătura dintre teritoriile administrative învecinate cu Crăciunelu de Jos inclusiv cu fostele sate aparținătoare (Bucerdea Grânoasă).

Comuna Crăciunelu de Jos - diviziune administrativă în Judeţul Alba, Romania (Europe), având codul de regiune Eastern Europe. Comuna se află la altitudinea de 243 metri deasupra nivelului mării. Coordonatele sale sunt: latitudine  46°10′17″N; longitudine 23°50′7″E, în format DMS (grade, minute, secunde).

*(Diviziune administrative = diviziune administrativă a unui stat, indiferent de nivelul administrativ al acesteia).

Comuna Crăciunelu de Jos este unitate administrativ teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese şi tradiţii, aparţinând judeţului Alba. Este o comună de rangul IV, cu o populaţie până la 3000 locuitori.

Comuna Crăciunelu de Jos este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Comuna poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice române şi străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Prin geografia locului, comuna face parte din zona de influenţă a municipiului Blaj care cuprinde 12 unităţi administrativ teritoriale: - municipiul Blaj şi  comunele: Cetatea de Baltă, Jidvei, Şona, Sâncel, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Cenade, , Roşia de Secaş, Lopadea Nouă. Pozitia întregului areal, aproximativ in mijlocul tarii, îi confera multiple avnataje, legate de legături economice avantajoase cu centrele din Podişul Târnavelor, Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali, şi Culoarul Mureşului.

De asemenea , comuna Crăciunelu de Jos împreună cu unităţile  administrativ teritoriale: din Podițul Secașelor fac parte din Grupul de Acțiune Locală “Țara Secașelor - Alba și Sibiu”.  Pozitia întregului areal, îi conferă multiple avantaje, legături economice, sociale şi culturale cu comunele din G.A.L. Multiplele asemănări, pornind de la tradiţie până la existenţa de zi cu zi a întregii zone fac posibilă cooperare interregională a tuturor administraţiilor comunelor.

Teritoriul administrativ are o suprafaţă de: 2546,43 Ha (25,46 kmp), ceea ce reprezintă 0,41% din suprafaţa judeţului Alba (6242 kmp).

Accesul în comună se face pe drumul național DN 14B Alba Iulia Sântimbru – Crăciunelu de Jos – Blaj – Valea Lungă – Copșa Mică (din Județul Sibiu). Printr-un program de modernizare a drumurilor locale se poate asigura accesul mult mai uşor cu şanse mari de dezvoltare a zonei spre Blaj prin localitatea Tiur.

Localitatea Crăciunelu de Jos, reședința de comună se află la distanța de  35 km de municipiul Alba Iulia, 6 km de municipiul Blaj, 17 km de orașul Teiuș, 68 km de municipiul Mediaș, față de municipiul Sibiu 104 km, de municipiul Cluj la 96 km, de municipiul Târgu Mureș la 84 km și la 246 km de municipiul Brașov.

Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Crăciunelu de Jos sunt: municipiul Blaj, comuna Ohaba, comuna Mihalț şi comuna Bucerdea Grînoasă.

Căile de comunicaţii care străbat comuna Crăciunelu de Jos (conform HGR 43/1998 privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale şi HGR 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate private deschise circulatiei publice) sunt:

DN14B străbate comuna, face legătura între DN1 şi reşedinţa de comună Crăciunelu de Jos. Reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos la nivelul anului 2021 este structurată astfel:

- drumuri județene – 2,15 km

- drumuri comunale – 1,8 km;

În Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba (P.A.T.J.) pentru comuna Crăciunelu de Jos au fost prevăzute intervenţii legate de infrastructură şi echipare tehnico – edilitară.

Prin planificare şi soluţii urbanistice se vor identifica atât potenţialul economic  cât şi toate valorile istorice, arhitecturale, memoriale, etnografice ce conduc la reglementări menite să conserve dar mai ales să valorifice potenţialul şi valorile comunităţilor.

Multiplele asemănări, pornind de la tradiţie până la existenţa de de zi cu zi, a întregii zone, face posibilă cooperarea interregională a municipiului Blaj cu administraţiile comunelor.

Planul va stabili soluţiile urbanistice, obiectivele, acţiunile şi măsurile de protecţia mediului, dezvoltarea infrastructurii ( căi de comunicaţie, alimentări cu apă, canalizare, energie electrică)  pe o perioadă de 5 – 10 ani, având la bază analiza multicriterială a situaţiei existente.

Planificarea dezvoltarii  comunei Crăciunelu de Jos a reprezentat voinţa administraţiei publice locale, care doreşte o dezvoltare durabilă pentru cetăţenii săi. Initiativa procesului a venit cu propuneri care să  asigure armonizarea organică a mediului construit  cu cel natural, fără agresarea acestuia din urmă, pus în valoare  în spiritul unui urbanism ecologic.

Atunci când armonizarea componentelor naturale preexistente cu cele ale mediului nou creat se realizează conştient, având la bază concepţia ecologică, rezultatul poate deveni adecvat şi chiar remarcabil, pentru natură şi om.

  - POTENȚIAL ECONOMIC

2.4.1. Structura activităților economice

Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei comunei Crăciunelu de Jos au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente.  Economicul localităţii este facilitat în dezvoltarea sa de drumul de acces existente pe care  are loc circulaţia mărfurilor şi a persoanelor.

Unitatea administrativă Crăciunelu de Joss este situată în zona de podiş şi luncă, activitatea economică fiind legată în principal de agricultură şi în secundar de creşterea animalelor. Dezvoltarea localităților a avut la bază economia, de tip agricol - în regim privat,  și acum în regim privat.

Potențialul economic al comunei este determinat de situarea în teritoriu, conditiile pedo-climatice ca și de principalele activități economice ce se desfaşoară pe teritoriul administrativ al comunelor limitrofe și cooperante în cadru Grupul de Acțiune Locală “Țara Secașelor”.

In prezent, în 2021 terenul agricol al comunei este de 2148 ha, din care teren arabil - 1116 ha, livezi – 4 ha, vii – 121 ha, păşuni și fânețe – 907 ha.

Suprafețele ocupate de diferite categorii de folosință agricolă la nivelul anului 2021, sunt prezentate în tabelul următor:

| SUPRAFAŢA AGRICOLA TOTALĂ | 2148 ha |
| --- | --- |
| Suprafaţa arabilă | 51,96% |
| Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole | 0,19 % |
| Suprafața - vii | 5,63% |
| Suprafaţa – păşuni și fânețe | 42,22 % |

Notă: Datele sunt furnizate de primăria Crăciunelu de Jos

Agricultura este specifică zonelor colinare, o agricultură practicată etajat. Particularitățile regionale desemnează diverse nuanțe topoclimatice, desfășurate în general etajat. Se disting următoarele etaje: zona colinară deluroasă şi zona de luncă  şi de terasă.

Cadrul natural în care este amplasată comuna Crăciunelu de Jos, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de practicarea agriculturii şi creşterii animalelor.

Situaţia fondului funciar al comunei Crăciunelu de Jos pe categorii de folosinţă

- Suprafaţa de teren agricol este de 2148 ha adică 81,17 % din total suprafaţă comună, din care:

  - Suprafaţa arabilă          1116 ha, respectiv      51,96 %; (din 2148 ha)

  - Pășuni                            687 ha, respectiv      31,98 %;

  - Fânețe                            220 ha, respectiv      10,24 %;

  - Vii                                   121 ha, respectiv         5,63%;

  - Livezi                                  4 ha, respectiv         0,19%.

- Suprafaţa de teren neagricol este 374 ha, adică  14,83 % din total suprafaţă comună, din care:

  - Pădurea                         60 ha respectiv      16,04 %; (din 374 ha)

  - Apele                           100 ha, respectiv     26,74 %;

  - Terenul neproductiv      98 ha, respectiv     26,20 %;

  - Curţi-construcţii             51 ha, respectiv     13,64 %;

  - Drumurile                      65 ha, respectiv      17,38 %.

Cadrul natural în care este amplasată comuna Crăciunelu de Jos, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de practicarea agriculturii şi în secundar de creșterea animalelor.

Conform PATJ ALBA, volumul: STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ŞI ZONIFICAREA TERITORIULUI, Comuna Crăciunelu de Jos se află amplasată într-o zonă agro-pedo-climatică specifică pentru valorificarea suprafeţei arabile - favorabilă pentru cultivarea cerialelor, iar pășunile și fânețele pentru creşterea animalelor.

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile sale conexe.

Teritoriul comunei Crăciunelu de Jos se încadrează în zona de podiș, favorabil  culturilor ceraliere – producție agricolă.  Pe baza productiei agricole, în scopul valorificării pot apărea unități ale industriei mici inițitate de intreprinzatori particulari care au disponibilități de teren mai ales în zonele economice menționate.

Agricultura trebuie să devină pe termen mediu şi lung cea mai importantă ramură a economiei localităţilor comunei. Dezvoltarea asociațlor agricole particulare vor asigura posibilitatea exploatării terenului agricol pe suprafețe mari, prin utilizarea în comun a mijloacelor de producție.

Refacerea efectivului de animale, reiinfințarea și dezvoltarea unor ferme zootehnice cu capital privat, vor asigura valorificarea superioara a producției de carne, lapte.

In funcţie de potențialul uman al comunei se preconizează dezvoltarea activităților de cultivarea plantelor cerealiere, sectorul legumicol și în paralel sectorul agro-zootehnic.

Activitatea agricolă în sectorul particular se desfașoară în principal în cadrul exploatațiilor agricole individuale. Profilul agricol dominant este cultura plantelor cerealiere.

Resursele oferite de mediul natural al dealurilor şi podişurilor sunt complementare, cele mai simple fiind: resursele funciare favorabile pomiculturii şi viticulturii; paşunile si faneţele; resursele forestiere; bogăţiile subsolului.

În urma aplicării Legii 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 1/2000, modificată şi a Legii 247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru retrocedare terenuri agricole şi terenuri forestiere.

Aceste terenuri agricole şi forestiere stau la baza ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din sursele principale de venituri. Se poate spune că, economia comunei are un pronunţat caracter agrar. Cadrul natural în care este amplasată comuna Crăciunelu de Jos, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de agricultură, cea mai marte parte a teritoriului administrativ fiind ocupată de suprafeţe agricole (arabil, păşuni, fâneţe). Distribuţia culturilor agricole se face în funcţie de relief şi altitudine, zonele mai joase, de luncă şi pantele domoale ale dealurilor fiind afectate culturii cerealelor şi a plantelor tehnice, iar cele mai înalte viticulturii și pomiculturii. Creşterea animalelor este practicată pe întreg teritoriul comunei în sistem gospodăresc și în ferme zootehnice.

Activități agricole în exploatații agricole individuale cu profil zootehnic sau în ferme zootehnice sunt pe terenurile ocupate cu pășuni naturale și fânețe naturale în suprafață de 907 ha. Creşterea animalelor este orientată prioritar spre creşterea bovinelor şi ovinelor, în secundar a porcinelor. Baza furajeră este asigurată din producţii proprii, păşuni şi fâneţe, iar în completare culturi de plante perene (trifoi, lucernă), porumb şi sfeclă furajeră.

Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei regionale şi naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de iniţiativele agenţilor privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale.

Producţiile obţinute la hectar sunt bune. Potenţialul economic al comunei, din punct de vedere al practicării agriculturii este ridicat, situându-se peste media pe judeţ. Rezultatele pot fi îmbunătăţite prin irigarea terenurilor şi prin aplicarea unor metode avansate de lucru. La acest moment nu există nici o suprafaţă irigată pe teritoriul comunei.

Solul destinat grădinăritului şi agriculturii este foarte bun şi bun. Pentru activitatea viitoare se impune folosirea eficientă a întregii suprafeţe, amenajări complexe ale dealurilor şi luncilor reţelei hidrografice, efectuarea tuturor lucrărilor agricole în conformitate cu tehnologiile avansate şi păstrarea întregii suprafeţe arabile în cele mai bune condiţii. De aceea, este nevoie ca drumurile să fie menţinute practicabile pe întreg teritoriul comunei.

În funcţie de gradul de intensivitate al agriculturii, de structura populaţiei active şi de valorificarea producţiei, se evidenţiază două tipuri de culturi a cerealelor: agricol mixt şi agricol cu tendinţe de specializare.

Fondul forestier poate fi mărit prin realizarea unor programe de înpădurire prin care să crească suprafeţele de pădure cu implicaţii directe asupra relaţiei umane şi mediu. Prin împădurire creşte şi fauna forestieră şi implicit cea cinegetică.

După cum am mentionat mai sus  comuna Crăciunelu de Jos se caracterizează printr-o dezvoltare economică cu pronunțat caracter agricol. Condițiile de situare în teritoriu sunt favorabile culturilor cerealiere, a viței de vie, a plantațiilor pomicole.

Dealurile terasate din zona Crăciunelu de Jos se pretează plantării de vii sau livezi.

Viticultura – conform Raportului “Suprafața productivă de primăvară” în anul 2019 în comuna Crăciunelu de Jos  sunt cultivate 121 ha cu vii pe rod.

Pomicultura -  În comuna Crăciunelu de Jos suprafața de teren care era destinată realizării de livezi este mult mai mică decât cele pentru cultura cerialelor, și creșterea animalelor pe  pașunile și fînețele existente. Urmare faptului că pomicultura este o ocupație anexă în cadrul agriculturii, în comună sunt numai 4 ha livezi pe rod. Alte ocupații secundare sunt legumicultura, vânătoarea, lucrul la pădure, cărăușia, albinăritul, pescuitul, culesul din pădure.

2.4.2. NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

- Precizarea profilului economic din teritoriu, pe baza principalelor activități economice și potențialului natural.

După cum am menționat în capitolele precedente   comuna Crăciunelu de Jos  se caracterizează printr-o dezvoltare economică cu pronunțat caracter agricol.

Condițiile de situare în teritoriu sunt favorabile culturilor cerealiere, a viței de vie, a plantațiilor pomicole.

Intru-cât în teritoriu nu s-au semnalat până în prezent rezerve de zăcăminte importante ale subsolului (sare, diverse minerale), nu există exploatări miniere, cu excepția unei balastiere.

Fondul forestier al  comunei  - păduri și alte terenuri forestiere în suprafață de 60 ha  constituie patrimoniul silvic.

- Indicatori ai dezvoltării – comparații și estimări

Prezentăm în continuare categoriile de activități economice ale localităților componente, definitorii pentru dezvoltarea actuală și de perspectivă a comunei.

a) Activități de tip industrial și construcții

Pe  teritoriul  comunei  Crăciunelu de Jos  se  desfașoara  activități  de  tip  industrial: material de construcții, fabricarea de mobilier, panificație.

Activitatea de construcţii are caracter sezonier, există firme specializate.

b) Potențial agricol

Activitatile de tip agricol se desfașoara în sectorul privat, populația antrenată în activitățile agricole - cu caracter permanent, sau temporar - reprezintă practic aproape toată populația activă a comunei. În comună există o asociație “AGRO Crăciunelu de Jos  ” care se ocupă de cultivarea cerialelor.

Productia vegetala a comunei Craciunelu de Jos este semnificativă in raport cu dimensiunile reduse ale teritoriului comunei. In comuna Craciunelul de Jos exista o baza de colectare a cerealelor COMCEREA CRACIUNEL SA care incearca să dezvolte exploatatia agricola în paralel cu asocierea agricola a fermierilor individuali cu scopul exploatarii si valorificarii productiei agricole.

Analiza posibilităților de aprovizionare a localității cu produse perisabile de potențialul agricol, indică faptul ca necesarul de consum al populației ar  putea fi asigurat de producțiile agricole realizate la nivelul comunei și a localităților din zona de influență.

c) Potențial zootehnic

În condiţiile în care 81,17% din suprafaţa comunei o reprezintă terenurile agricole din care  42,22 % păşuni şi fâneţe, principala funcţiune economică a comunei este cea agricolă, în cadul căruia specificul cultivării pământului se împleteşte cu cel al creşterii animalelor.

Dintre speciile de animale, de un interes se bucură creşterea bovinelor, ovinelor, păsărilor, dar şi a porcilor.  Acest fapt este susţinut de existenţa unor importante suprafeţe de pajişti, de un surplus de porumb aflat în gospodăriile populaţiei, dar şi de posibilităţile de valorificare a produsului final.

Creșterea animalelor se desfășoară în sector privat, în gospodării individuale și în ferme. La nivelul comunei nu s-au înființat asociații ale crescătorilor de animale.

Fondul forestier al comunei Crăciunelu de Jos este constituit din paduri comunale, composesorat și păduri propietate publică aparținând statului.

Vegetația pădurilor este relativ bogată, fiind constituită din diferite asociații, puternic modificate de fectorul antropic.

Pădurile au fost defrișate pe suprafețe mari, și au rămas sub formă de petice, fie pe interfluvii, fie la limita inferioară a pantelor. Arboretele sunt alcătuite din stejar, sau din stejar cu gorun, amestec cu gorun și cireș pe interfluviul dintre Secașul Mic - Târnava.

Cele 60 ha acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră (2,38 % din suprafaţa comunei) nu reprezintă un factor economic major pentru economia comunităţilor locale.

Importanţa pădurii în această zonă de podiș este incontestabilă, arboretele devenind principala componentă biosistemică.

Gospodărirea raţională a pădurii presupune stabilirea obiectivelor social  economice şi ecologice ale acesteia căutând să  armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere) cu strategia societăţii umane (să răspundă nevoilor economico-sociale ale societăţii).

Având învedere suprafața mică ocupată de pădure se poate vorbi despre “funcţia economică a pădurii” după realizarea unui amplu program de împădurire, prin care pădurea să devină pârghie a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii.

Mărirea suprafețelor împădurite  presupune folosirea însuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a exercita influenţe favorabile asupra mediului înconjurător, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa peisajul etc.

Cel mai important este aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în natură din toate punctele de vedere, acestea constituind o condiţie primordială pentru asigurarea echilibrului economic.

Funcţia economică a pădurii– capacitatea acesteia de a produce şi pune la dispoziţia economiei: - diversitate de specii de vânat, fructe şi ciuperci comestibile, plante medicinale, cu posibilităţi de recoltare a acestora din fauna şi flora spontană a pădurilor.  - făzănării de tip industrial.

e)Transporturi – Principalele rețele și unități de transport

Rețeaua de transport și legăturile satelor componente cu localitățile județului și cu municipiul Alba Iulia se realizează pe drumul national DN 14B și drumul comunal DJ142.

Există un drum de exploarare agricolă care asigură legătura cu localitatea Tiur din Municipiul Blaj, dar care trebuie clasat și transformat în drum communal.

Transportul în comun se realizează pe aceeași rețea carosabilă și asigură legăturile comunei cu celelalte localități ale județului.

În comuna Crăciunelu de Jos  funcționează  societăți comerciale cu activități de transport.

f)  Comerț

Analiza întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul comunei Crăciunelu de Jos, evidenţiază capacitatea acestora de a asigura mare parte din necesarul de bunuri alimentare, farmaceutice, veterinare, și industriale. În comună s-au inființat și func-ționează mai multe  societăți comerciale, aceasta și ca urmare a existenței infrastructurii.

g) Serviciile

Comerţul şi serviciile de alimentaţie publică sunt bine reprezentate pe teritoriul comunei. In Crăciunelu de Jos există magazine alimentare, unități  mixte de comerț și alimentație publică. Oferta de marfuri este diversificată, constând în special în produse alimentare, băuturi și tutun.

Amplasarea comunei Crăciunelu de Jos într-o zonă limitrofă municipiului Blaj, cu acces pe drumul național a făcut să apară și să funcționeze activități alternative reducând astfel, în mare măsură  dependența existenței populației de recoltele agricole, de capriciile naturii.

În satul Crăciunelu de Jos există: serviciu de morărit, de panificație, construcții, reparații auto, frizerie, coafor, croitorie, etc.

Capitolul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei, precum şi evidenţierea eventualelor disfuncţionalităţi, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de sporirea și dezvoltarea economică a comunei Crăciunelu de Jos.

- Gospodărirea apelor și piscicultura

Suprafața de 100 ha ocupată de apele curgătoare din teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos și suprafața văilor expuse  producerii unor inundaţii la ploi torențiale, în prezent, nu reprezintă un factor economic major în economia comunității.

Prin realizarea unor lucrări de regularizare a râurilor, amenajeri hidrotehnice (baraje de pământ) pe văile neamenajate, importanța gospodăririi apelor în această zonă de podiș secetos devine incontestabilă.

Gospodărirea apelor presupune îndiguiri, crearea de lacuri pentru atenuarea undei de viitură, dezvoltarea pisciculturii și rezervă de apă pentru irigații. Gospodărirea raţională a apelor presupune stabilirea obiectivelor social  economice şi ecologice ale acesteia căutând să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor acvatice) cu strategia societăţii umane (să răspunda nevoilor economico-sociale ale societăţii).

O primă concluzie pe care o putem deduce din structura modului de folosinţă a terenului agricol și a resursei “apa”  este că, în ceea ce priveşte agricultura, cultura plantelor este importantă și reprezentativă, comuna Crăciunelu de Jos remarcându-se prin potenţialul ridicat pentru agricultură și implicit penrtu creșterea animalelor iar, prin investiții, zootehnia. De asemenea, printr-un studiu hidrotehnic de regularizare și amenajare a albiei pârâului Dunătița, torentului De la Pădure, Valea Mare cu afluienții lor se pot crea zone piscicole, turistice și de agrement.

i)Turism

Obiective turistice naturale.

Pentru turismul de recreere zona Dealurilor Lopadei și Podișul Secașelor. Acest spaţiu oferă posibilităţi  importante pentru turism de recreere şi pescuit sportiv.

Obiective turistice antropice.

În această categorie sunt incluse, vechile lăcaşe de cult, aparţinând comunităţilor   între care:

- Biserica ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae” (1836), din Cărăciunelu de Jos;

- Biserica greco-catolică din Cărăciunelu de Jos (2002);

- Biserica reformată (1926) din Crăciunelu de Jos;

- Monumente istorice: Troița din sat (primul război mondial);

- Obelisc (monument al eroilor din primul război mondial).

Comuna Crăciunelu de Jos prin poziția geografică, este un punct de tranzit între Blaj (Mica Romă) și Alba Iulia (Capitala Unirii), în raza administrativă ar putea să  funcționeze:  popasuri turistice,  hanuri,  sau  restaurante rustice.

Turismul poate deveni o alternativă de dezvoltare economică.

Capitolul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei, precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de dezvoltare economică a comunei Crăciunelu de Jos.

Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei regionale şi naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de iniţiativele agenţilor privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale.

- Poșta și telecomunicații

Serviciile de Posta si telecomunicatii sunt servicii publice oferite populatiei din comuna Craciunelu de Jos in afară celor de gospodarie comunală: electricitate; apa; canal, salubritate.

In comuna Craciunelu de Jos funtioneaza 1 (unu) oficiu postal și există tehnică pentru telefonie mobilă. Comuna Craciunelu de Jos dispiune deasemeni de retea de internet cu conexiune permanenta prin cablu.

Notă: În realizarea acestei lucrări s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia Jud. de Statistică Alba, date extrase din Registrul Agricol al comunei Crăciunelu de Jos, informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în jud. Alba.

2.4.3. Evoluția economiei locale în ultima peroiadă ( douăzeci de ani)

In prezent se înregistrează o creștere a indicilor economici la nivelul comunei prin aportul din cultivarea cerialelor, viticulture, legumicultură, creșterea animalelor, servicii, prelucrarea lemnului și comerț. Rezultatele ar fi mult mai mari prin investiri în unități de prelucratoare a lemnului, a producției pomicole, zootehnice și a produselor accesorii ale pădurii.

Disfuncții - folosirea nerațională a terenurilor urbane, fie prin neutilizare, prin income patibilități între funcțiuni;

- inexistența unităților industriei prelucratoare în baza producției cu materii prime locale, insuficiența numărului locurilor de muncă;

-  nediversificare a locurilor de muncă.

In prezent se înregistrează o creștere a indicilor economici la nivelul comunei prin aportul din agricultură, zootehnie și comerț. Rezultatele ar fi mult mai mari prin investiri în unități prelucratoare a producției agricole - legumicole, pomicole și a producției zoo-tehnice.

Propuneri  privind  eliminarea/diminuarea  disfuncţiilor  în  corelare  cu

obiectivele strategice de dezvoltare

In  perspectivă  se  v-a  urmări  folosirea  rațională  a  terenurilor  în  incintele  societăților comerciale și în platformele industriale/ agro-industriale.

Se  vor  menține  suprafețele  destinate  dezvoltării  economice  a  comunei,  cuprin-se  în teritoriul intravilan, urmărindu-se:

Obiectivele urmărite în dezvoltarea agricolă sunt:

- asigurarea produselor necesare aprovizionarii/ consumului populației;

- obținerea în condiții de eficiență a unei producții agricole optime și stabile;

- integrarea  producției  agricole  cu  industria  alimentară,  rețeaua  de  depozi-tare, transport, distribuție și comercializare, corespunzator cerințelor de consum.

Modalități de modificare și completare

Prezentul memoriu parte componentă a P.U.G-lui propune preluarea programelor și proiectelor de dezvoltare strategică la nivel local, cuprinderea lor în strategia de dezvoltare etapizată, la nivelul localităților.

Proiectele   vor fi implementate prin rezervări de teren pentru dezvoltare și introducerea în teritoriul intravilan al localității a acelor terenuri necesare, aflate în prezent în teritoriul administrativ al comunei.

In Comuna Craciunelu de Jos la sfarsitul anului 2018 isi desfasurau activitatea un nr. de 30  IMM.

| Nr. crt. | Firma | Domeniul de activitate | Forma Juridica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agrorot SRL | crestere animale, pasari | SRL |
| 2 | Albalact | colectare lapte | SA |
| 3 | ALCOOR PAULIUC ET CO. DARAMUS |  | SNC |
| 4 | Andra Flora | comert | SRL |
| 5 | ARDEAL CONSTRUCT. | constructii | SRL |
| 6 | ARINA |  | SRL |
| 7 | B.M. SERVTRANS |  | SRL |
| 8 | BARBULET AXENTE ALEXANDRU |  | PFA |
| 9 | BOLDEA GABRIEL |  | PFA |
| 10 | BREAZ MIHAILA |  | AF |
| 11 | CASIOPEEA |  | SRL |
| 12 | CATREN |  | PFA |
| 13 | CHIRILA SILVIU |  | PFA |
| 14 | CISTEIAN ALEXANDRU |  | PFA |
| 15 | CISTEIAN CORINA MARIANA |  | PFA |
| 16 | CLANEROM |  | SRL |
| 17 | COLUMNA |  | SRL |
| 18 | COMCEREAL CRACIUNEL |  | SA |
| 19 | COMSA IONEL |  | PFA |
| 20 | COMSA IRINA |  | PFA |
| 21 | Cooperativa de consum | comert | SNC |
| 22 | Cristea | reparatii auto | SRL |
| 23 | Dali | comert | SRL |
| 24 | Ecovert | agricultura | SRL |
| 25 | Flavia | morarit | SRL |
| 26 | Manoila | panificatie | SRL |
| 27 | Mica Roma | comert, peco | SRL |
| 28 | Moca | comert | SRL |
| 29 | Nicoara | comert | SRL |
| 30 | Oana | comert | SRL |
| 31 | Orfeu | comert | SRL |
| 32 | Rolem | prelucrare lemn | SRL |
| 33 | TRansligmum | prelucrare lemn | SRL |
| 34 | Universal Auto Service | peparatii auto | SRL |

# Analiza oportunităţilor de dezvoltare

# Puncte tari

- Există potențial pentru agricultura ecologică și produsele branduite local, din ce în ce mai apreciate atât intern cât şi pe plan extern; lipsa de consiliere și informare în acest domeniu constituie însă deocamdată obstacole majore în certificarea si etichetarea produselor.

- Poziţionare avantajoasă a comunei Crăciunelu, în zonă cu multe ore de însorire, zonă nepoluată cu multiple posibilități de turism.

Puncte slabe

- Resurse financiare insuficiente, investiţii puţine;

- Utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante;

- Media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole;

- Parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi probleme legate de posesiune;

- Lipsă de eficienţă, produsele obţinute fiind folosite aproape în totalitate pentru uzul proprietarului şi a familiei acestuia;

- Piaţă de desfacere redusă.

Oportunităţi

- Informarea şi sensibilizarea proprietarilor de pământuri în direcţia cooperării (asocierii) pentru a avea suprafeţe cultivate mai mari şi mai bine organizate şi administrate.

- Atragerea de resurse financiare din finanţări europene nerambursabile în scopul dezvoltarii economice a zonei.

- Identificarea culturilor neconvenţionale profitabile şi diversificarea acestora.

- Încheierea de contracte de colaborare pentru desfacere internă şi externă.

- Crearea şi promovarea de mărci după reţete tradiţionale în domeniul produselor rezultate din agricultura şi creşterea animalelor.

Riscuri

- Depopularea  zonei datorită migrației populației active în căutarea locurilor de muncă;

- Impactul negativ asupra economiei şi pieţei muncii locale a unei posibile restrângeri a activităţii societăţilor din comună, în lipsa creșterii puterii de cumparare a localnicilor;

- Creşterea gradului de ariditate a solului datorită condiţiilor pedoclimatice;

- Lipsa de spații de cazare;

- Lipsa personalului calificat în turism - manageri, ghizi - şi prămovare insuficientă a promovării turismului.

CONCLUZII:

Există un oarecare potenţial în dezvoltarea industriei de prelucrare şi valorificare a materiilor prime agricole produse în comună, în special a produselor animaliere care sunt în surplus, dar acesta va trebui mai atent gestionat.

Nu sunt unităţi de prelucrare superioară a cărnii şi cele de prelucrare a produselor lactate şi valorificare a lânii obţinută prin tunderea oilor.

Comerţul şi serviciile sunt relativ  dezvoltate, în mare parte, în comuna Crăciunelu de Jos există o unități care practică comerţul cu bunuri alimentare şi nealimentare, de regulă asociat şi cu desfacerea de băuturi alcoolice. Comuna Crăciunelu de Jos nu dispune de  societăţi comerciale cu activităţi specifice turismului.

Există premize pentru extinderea activităţilor agroturistice de tip familial şi a celor de turism de agreement, în mai multe zone ale comunei, dar acestea depind de atragerea in zona a unor șfluxuri semnificative de turiști, de realizarea lucrărilor de infrastructură si de dezvoltarea unor produse turistice în zonă.

Nu sunt agenţi economici care să asigure colectarea şi achiziţionarea produselor agricole şi animaliere.

Producţia agricolă globală a Comunei Craciunelu de Jos se subscrie situaţiei generale a Roamniei de după 2000, caracterizându-se printr-o puternică subfinanţare.

Autorităţile locale sunt nevoite să gasească noi soluţii prin care să valorifice potenţialul de forţă de muncă existent prin promovarea unor soluţii adecvate specificului local, dezvoltarea producţiei agricole fiind prioritară şi cea mai importantă premiză pe care o au la dispoziţie

In cazul Comunei Craciunelu de Jos formarea asociatilor agricole care au in obiectiv exploatarea și valorificarea superioara a resurselor locale este una dintre solutiile viabile care le permite si accesul la finantare comunitară nerambrsabilă din fonduri de sprijin comunitar pentru care există linii deschise prin programele comunitare.

  - POPULAȚIA ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE

# 2.5.1. Caracteristici demografice

Din perspectiva evoluțiilor demografice înregistrate în ultimul sfert de veac, comuna Crăciunelu de Jos se înscrie în tendinţa generală, manifestată la nivel național, de scădere numerică a populaţiei și de îmbătrânire demografică.

Tabel 1. Evoluţia numerică a populaţiei comunei Crăciunelu de Jos între ultimele trei recensăminte (1992, 2002, 2011) și în anul 2019

| Populaţia stabilă la data recensământului și în 2019 | Evoluția populaţiei stabile între ultimele trei recensăminte |
| --- | --- |
| 1992 | 2002 | 2011 | 2019 | Diferența între 2002 și 1992 | Diferența între 2011 și 2002 | Diferența între 2011 și 2150 |
| 2051 | 2092 | 1954 | 2150 | +41 | -138 | +196 |

Sursa datelor: Direcția Regională de Statistică Alba

Urmărind evoluţia numerică a populaţiei stabile a comunei Crăciunelu de Jos, între ultimele trei recensăminte, se poate constata o ușoară creștere a volumului populaţiei în 2002 faţă de anul 1992, iar la recensământul din anul 2011, numărul populaţiei a înregistrat o scădere faţă de ambele recensăminte anterioare din ani 1992 și 2002. (Tabelul 1). În anul 2019 s-a înregistrat o creștere moderată.

Aceasta se explică prin faptul că:

- natalitatea a fost constantă,

- circulaţia persoanelor este reală, mulţi dintre cei disponibilizaţi din activităţile industriale s-au întors acasă, plecările fiind mai puţin numeroase în primul deceniu analizat.

- Mișcarea migratorie a influențat, de asemenea, negativ volumul populației.

Aceasta se poate vedea din evoluţia populaţiei comunei, prezentată mai jos:

Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba,

Aşa cum reiese din situaţia prezentată grafic, se observă o alternanță a creșterilor și scăderilor a populaţiei, cauzată atât de fenomenul de îmbătrânire şi exod, cât şi lipsei locurilor de muncă, se observă o migraţie a forţei de muncă aptă de lucru spre alte centre care oferă locuri de muncă. După anul 2011se remarcă o creștere constantă a populației stabile în comuna Crăciunelu de Jos.

Mişcarea migratorie nu este un indice hotărâtor, indice rezultat din cauza neasigurării locurilor de muncă în comună, care se poate modifica în timp dacă comuna va deveni atractivă din punct de vedere al agriculturii, agroturismului sau a micii industrii.

Evoluțiile demografice din ultimii 25 de ani reclamă adoptarea unor măsuri, predominant economice, menite să reducă migrația populației în vârstă de muncă, dar și implementarea unor politici de suport pentru familiile cu copii. În plus, după cum au evidențiat o serie de rapoarte sunt oportune intervenții specifice, centrate pe probleme ale vârstnicilor din mediul rural: accesul la serviciile de sănătate, soluții bazate pe îngrijirea la domiciliu etc.

    - Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii de locuit

Din datele furnizate de Primăria Crăciunelu de Jos, total populaţie rezidente la 31 decembrie 2019 era de 2.150, din care:

|  | Analizând structura populaţiei stabile pe sexe, populaţia masculină din comuna Crăciunelu de Jos devansează ca pondere pe cea feminină. Din punct de vedere demografic, structura după sex poate fi considerată echilibrată, ceea ce face posibilă dezvoltarea comunei în ansamblu. |
| --- | --- |

    - Structura etnică

Populaţia de etnie română era majoritară în comuna Crăciunelu de Jos, atât la recensământul din 2002, cât și la cel din 2011 (Tabelul 4). Ponderea populației de etnie română a scăzut însă între recensământul din 2002 și cel din 2011.

Tabel 4. Populaţia stabilă a comunei Crăciunelu de Jos, după etnie

| Anul | Populaţia stabilă | După etnie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Români | maghiari | Alte etni | Etnie nedeclarată |
|  |  | Număr absolut | % față de total | Număr absolut | % față de total | Număr absolut | % față de total | Număr absolut | % față de total |
| 2002 | 2092 | 2.031 | 97,08% | 61 | 2,92% | - | - | - | - |
| 2011 | 1954 | 1.823 | 93,29% | 58 | 2,96% | 15 | 0,76% | 58 | 2,96% |
| 2019 | 2150 | 2014 | 93,67% | 53 | 2,46% | 15 | 0,70% | 68 | 3,16% |

Sursa datelor: www.recensământromânia.ro

2.5.4.Structura după religie

La recensământul populației din 2011 majoritatea locuitorilor comunei Crăciunelu de Jos  s-au declarat ortodocşi (89,35% din total), 3,01% s-au declarat reformați, 3,12% greco-catolici, 3,01% necunoscuți, iar 1,17% nu și-au declarat religia.

În anul 2019 în Crăciunelu de Jos  s-au declarat ortodocşi (90,74% din total), 2,46% s-au declarat reformați, 3,42 % greco-catolici, 0,70% necunoscuți, iar 3,16% nu și-au declarat religia.

CONCLUZII:

Tendințele manifestate în privința evoluțiilor demografice (depopulare, migrație economică, îmbătrânire demografică) și a forței de muncă (slaba răspândire a muncii salariate) reclamă aplicarea unor măsuri economice de urgență, care să valorifice potențialul și oportunitățile existente în comuna Crăciunelu de Jos și în zona apropiată: cultivarea cerialelor, relansarea pomiculturii şi viticulturii, dezvoltarea zootehniei, înființarea unor ateliere manufacture, dezvoltarea capacității de procesare locală pentru produsele agricole, atragerea unor investiții necesare pentru punerea în valoare a potențialului natural în vederea dezvoltării turismului.

    - Resursele umane și forța de muncă

Resursele de forta munca, respectiv populatia in varsta de (18-62 ani) la nivelul Comunei Craciunelu de Jos la sfîrșitul anului 2019 era de 1328 în procent 62,82% din total populație.

Ponderea populației cu vârsta cuprinsă cu vârstă de muncă s-a apropiat de două treimi din populația comunei, în perioada 1992-2019. Salariații nu au reprezentat însă în niciunul dintre anii cuprinși între 1992 și 2019 mai mult de 10% din populația în vârstă de muncă a comunei Crăciunelu de Jos.

Prin urmare, veniturile a cel puțin 90% din populația în vârstă de muncă a comunei au provenit din alte surse decât salariul (transferuri sociale, valorificarea produselor din propria gospodărie, activități ocazionale).

Datele referitoare la numărul șomerilor înregistrați, disponibile pe site-ul Institutului Național de Statistică de 129 șomeri la 31 decembrie 2019, relevă faptul că, în comuna Crăciuneu de Jos, în fiecare an din perioada 2010-2019 șomerii au fost de mai bine de două ori mai numeroși decât salariații. Distanța la care se află satele componente ale comunei Crăciunelu de Jos față de cel mai apropiat oraș din zonă, Blaj, nu depășește 7 kilometri, ceea ce ar permite naveta spre acest municipiu.

Prin urmare, ponderea scăzută a salariaților în populația în vârstă de muncă a comunei Crăciunelu de Jos poate reflecta atât o situație proastă sub aspectul locurilor de muncă disponibile în comună, cât și probleme legate de nivelul de calificare a forței de muncă din comună.

In dinamica numarul total si structura fortei de munca ocupate s-a modificat nesemnificativ fiind de remarcat insa numarul foarte mic de angajati (salariati) fapt care ar putea fi explicat ca in realitate o buna parte prin faptul ca in evidentele comunei Craciunelu de Jos sunt cuprinse numai persoanele care isi desfasoara activitatea curenta pe raza comunei, precum si prin existenta a unui numar nedeclarat, mare, de persoane apte de munca care isi desfasoara activitatea in propriile gospodarii.

Acest fapt este confirmat si existenta in Comuna Craciunelu de Jos a unei agriculturi de subzistenta care are cea mai mare pondere, populația aptă de muncă fiind astfel ocupată fără a fi instituțoinalizată.

Totodata intreprinderile mici din domeniului comertului sunt inregistrate ca si organizatii familiale sau microintreprinderi in care activitatea este organizata, condusa si desfasurata de mebrii familiei fara a fi inregistrate contracte de munca la agentiile regionale de forta de munca.

Activitățile economice care pot fi practicate pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos sunt sugerate de modul în care este structurată suprafața fondului funciar după modul de folosință (Figura de mai jos). Comuna oferă condiții favorabile pentru practicarea agriculturii și creșterii animalelor, întrucât aproape jumătate din suprafața comunei este arabilă, iar mai mult de o treime din suprafață este reprezentată de pășuni și fânețe. Suprafețele acoperite cu păduri și altă vegetație forestieră nu ocupau mai mult de 2,38% din suprafața totală a comunei.

Pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos își au sediul mai multe firme, cu un număr mediu anual redus de angajați. Principalul domeniu de activitate economică al firmelor din comuna Crăciunelu de Jos este comerțul și servicii.

Suprafața fondului funciar al comunei Crăciunelu de Jos după modul de folosință (anul 2019)

Sursa datelor: Tempo online, www.insse.ro

Comuna Crăciunelu de Jos este unitate administrativ teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese şi tradiţii, aparţinând judeţului Alba. Este o comună de rangul IV, cu o populaţie până la 3000 locuitori.

Comuna Crăciunelu de Jos este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Comuna poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice române şi străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Concluzii: Tendințele manifestate în privința evoluțiilor demografice (depopulare, migrație economică, îmbătrânire demografică) și a forței de muncă (slaba răspândire a muncii salariate) reclamă aplicarea unor măsuri economice de urgență, care să valorifice potențialul și oportunitățile existente în comuna Crăciunelu de Jos și în zona apropiată: cultivarea cerialelor, relansarea pomiculturii şi viticulturii, dezvoltarea zootehniei, înființarea unor ateliere manufacture, dezvoltarea capacității de procesare locală pentru produsele agricole, atragerea unor investiții necesare pentru punerea în valoare a potențialului natural în vederea dezvoltării turismului.

2.5.6. Educaţie şi cultură

Căminul cultural al localităţii reşedinţă de comună, Crăciunelu de Jos este amplasat în zona centrală, pe partea stângă a drumului naţional DN 14B, în direcţia de deplasare Alba Iulia - Blaj. Actualul cămin cultural a fost ridicat în anul 1974.

Clădirea se află în stare foarte bună, interiorul acesteia fiind recent renovat şi redecorat, dotat cu mobilier nou. Căminul cultural dispune de o sală de spectacol de aproximativ 500 locuri, cu scenă şi alte anexe şi adăposteşte serbările tinerilor „crăciuneni” de-a lungul anului. De asemenea, clădirea este locul unde se organizează mese festive prilejuite de nunţi sau botezuri.

Căminul Cultural din Crăciunelu de Jos

Biblioteca locală „Ion Maiorescu” a fost fondată în anul 1957 şi funcţionează în spaţiu propriu aflat în incinta Grădiniţei din localitate. În prezent biblioteca dispune de un fond de carte de aproximativ 8000 de volume de beletristică, ştiinţifice, pentru copii, aflate permanent la dispoziţia publicului cititor.

Instituţii de învăţământ În comuna Crăciunelu de Jos funcționează în prezent o școală gimnazială (în centrul comunei). Invatamantul este organizat la nivel primar si gimnazial functionand o (1) untate de invatamant de toate gradele inclusiv prescolar. Infrastructura de învățământ se caracterizeaza prin existenta urmatoarelor dotari cu urmatoarele dotari:

|  | 2002 | 2011 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitati de invatamint - total | 4 | 1 | 1 |
| Scoli din invatamintul primar si gimnazial | 2 | 1 | 1 |
| Sali de clasa si cabinete scolare | 15 | 8 | 8 |
| Laboratoare scolare | - | 1 | 1 |

Sursa: Agentia Judeteana de Statistica : Fisa Localitatii

Şcoala Generală, principala instituţie de cultură a satului, funcţionează într-un corp de clădire renovat cu un singur nivel, realizat din cărămidă cu învelitoare de ţiglă, renovat complet în anul 2007 şi care cuprinde 8 săli de clasă. În prezent îşi desfăşoară activitatea peste 190 elevi şi 17 cadre didactice.

În şcoală funcţionează o bibliotecă proprie pentru informarea şi documentarea elevilor, precum şi un laborator multifuncţional modern, utilat corespunzător.

Şcoala Crăciunelu de Jos

Construcţia amplasată în imediata vecinătate a zonei centrale, practic în vechea vatră a satului, pe partea stângă a drumului naţional DN 14B, în direcţia de deplasare Alba Iulia – Blaj, a fost iniţial ridicată în două etape: corpul din strada 6 Martie în perioada interbelică, iar corpul perpendicular în anii ’60. În incinta Şcolii Generale Crăciunelu de Jos a fost dată în folosinţă la începutul anului şcolar 2008-2009 clădirea Sălii de Sport în care îşi vor desfăşura activităţile specifice toţi cei 190 de elevi ai şcolii.

Sala de Sport a Şcolii Generale Crăciunelu de Jos

Localitatea dispune de asemenea şi de o grădiniţă, amplasată în imediata vecinătate a Şcolii Generale, construcţie separată, starea imobilului fiind bună.

Grădiniţa cu program normal, cu 4 cadre didactice şi aproximativ 86 preşcolari, structuraţi în 4 grupe.

Şcoala generală clasele I – VIII funcţionează cu 17 cadre didactice (11 profesori şi 6 învăţători) şi un număr de peste180 elevi, din care 96 în ciclul primar cuprinşi în 4 clase cu predare în limba română şi 84 elevi în ciclul gimnazial, cuprinşi în 4 clase cu predare în limba română.

Viața culturală a comunei Crăciunelu de Jos este destul de intensă. Există o preocupare destul de accentuată pentru păstrarea obiceiurilor și meșteșugurilor tradiționale. În comuna Crăciunelu de Jos există un ansamblu folcloric, o formație de dansuri populare, un grup vocal, soliști vocali, soliști instrumentiști, precum și o expoziție etnografică.

Obiective de cult

În localitate există trei biserici, aparţinând cultului ortodox, cultului greco-catolic şi o biserică reformată şi o casă de rugăciuni pentru credincioşi penticostali.

Biserica ortodoxă este amplasată în vecinătatea zonei centrale a localităţii, în vechea vatră a satului, pe un teren propriu, situat pe partea stângă a drumului naţional DN 14B, în direcţia de deplasare Alba Iulia - Blaj.

Până în anul 1836 biserica a fost construită din lemn, din acel an datează actuala construcţie din zidărie de piatră şi cărămidă. Inaugurată în anul 2002, construcţia Bisericii Greco-Catolice a început în anul 1998 şi a fost realizată în mare parte cu sprijinul localnicilor. Biserica Reformată se află în zona centrală a localităţii, în vecinătatea Bisericii Ortodoxe, construită în anul 1926 pentru a satisface necesităţile locuitorilor etnici maghiari.

    - Sănătate

În localitatea Crăciunelu de Jos există dispensar uman şi cabinet stomatologic, care funcţionează la primul nivel al clădirii Primăriei şi a Consiliului Local în zona centrală a localităţii. Construcţia este adecvată scopului şi se află în stare tehnică bună, dispune pe lângă cabinetul de medicină generală şi cel stomatologic de sală de tratament şi farmacie proprie. Serviciul medical veterinar se asigură de personal calificat în spaţiul amenajat corespunzător în vechiul sediu al primariei.

    - Dotări comerciale şi de prestări servicii

Localitatea Crăciunelu de Jos dispune de un număr mare de dotări de comerţ şi alimentaţie publică, acestea sunt dispersate în interiorul zonei de locuit, amplasate în general în construcţii cu funcţiunea principală de locuire.

La intrarea în localitate pe drumul naţional DN 14B, pe direcţia Alba Iulia – Blaj, funcţionează o staţie pentru alimentare cu combustibil.

Zona serviciilor este relativ bine reprezentată prin cele două ateliere de reparat maşini, atelier de croitorie, atelier de reparat încălţăminte etc. Se constată necesitatea extinderii de amenajări specifice cum ar fi: spaţiile de parcare, circulaţia pietonală, spaţii de aşteptare şi de serviciu.

# CIRCULAŢIE

# 2.6.1.Structura teritoriului

Particularităţile reliefului au o influenţă directă asupra configuraţiei şi dezvoltării reţelei de transport. Analizând harta fizico-geografică a comunei Crăciunelu de Jos se observă rolul esenţial pe care relieful îl are în ansamblul elementelor fizico-geografice care la rândul lor se răsfrâng asupra celor antropice. Cele mai importante particularităţi ale reliefului comunei care au determinat configuraţia actuală a reţelei de transport rutier sunt: - armonia morfologică a reliefului, modul în care se îmbină trepte de relief la nivelul comunei.

- puternica influenţă exercitată de lipsa pădurilor asupra componentelor naturale şi antropice.

Din punct de vedere geografic, relieful comunei este colinar deluroas.

Fragmentarea reliefului determinată de configuraţia actuală a reţelei hidrografice a facilitat construirea drumurilor în profil transversal şi longitudinal în întreagă zona.

Dealurile Blajului, a Lopadei și Podişul Secaşelor, prin condiţiile geografice mai favorabile, au permis umanizarea acestuia pe întreaga suprafaţă şi un potenţial ridicat de dezvoltare a reţelei rutiere de transport facilitând accesul spre toate unităţile de relief şi de comunitate din proximitatea acestora.

# Accesibilitatea reţelei rutiere de transport

Accesibilitatea este un element cheie în analiza geografică a transporturilor întrucât este o expresie directă a mobilităţii, fie ca e vorba de populaţie fie de activităţile economice.

Sistemele de transport eficiente şi bine dezvoltate oferă un nivel ridicat de accesibilitate. Analiza accesibilităţii transportului la nivelul comunei poate oferi informaţii legate de condiţiile de navetism, conexiunile cu vecinătăţiile, dar şi conexiunile cu centrele urbane Blaj, Aiud, Teiuş, municipiul Alba Iulia în judeţul Alba şi Mediaş şi Sibiu în judeţul Sibiu, sau Târnăveni și Târgu Mureș din județul Mureș.

În cele mai multe situaţii dezvoltarea economică s-a realizat în paralel cu creşterea semnificativă a mobilităţii şi accesibilităţii, dezvoltarea sistemelor de transport fiind o provocare continuă.

# Reţeaua de căi de comunicaţie şi transport în relaţie cu aşezările

Prin geografia locului, comuna face parte din zona de influenţă a municipiului Blaj care cuprinde 12 unităţi administrativ teritoriale: - municipiul Blaj şi  comunele: Cetatea de Baltă, Jidvei, Şona, Sâncel, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Cenade, , Roşia de Secaş, Lopadea Nouă. Pozitia întregului areal , aproximativ in mijlocul tarii, îi confera multiple avnataje, legate de legături economice avantajoase cu centrele din Podişul Târnavelor, Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali, şi Culoarul Mureşului. Întreada microregiune se caracterizează prin tradiții comune economice şi culturale ale zonei.

Arealul de influenţă reciprocă  se întinde de a lungul unor culoare de urbanizare, influenţate fiind de configuraţia reliefului:

- Culoarul Alba Iulia - Sîntimbru - Teiuș - Mihalț - Crăciunelu de Jos  - Blaj - Valea lungă - limita jud. Sibiu de-a lungul Drumului European E68 și Drumului Național 14B;

- Culoarul Alba Iulia - Crăciunelu de Jos - Blaj - Sîncel - Șona - Jidvei - Cetatea de Baltă - limita județului Mureș de-a lungul Drumului European E68, Drumului Național 14B și Drumul Județean DJ107;

- Culoarul Blaj - Crăciunelu de Jos - Teiuș - Aiud - Turda - Cluj Napoca de-a lungul Drumului Național DN14B și Drumului European E68.

- Magistrala feroviară 300 Bucureşti – Oradea. Staţia C.F.R. Crăciunelu se află

la ieşirea din localitatea Crăciunelu de Jos, în direcţia Bucerdea Grânoasă.

De asemenea, comuna Crăciunelu de Jos împreună cu unităţile  administrativ teritoriale: din Podițul Secașelor fac parte din Grupul de Acțiune Locală “Țara Secașelor - Alba și Sibiu”. Pozitia întregului areal, îi conferă multiple avantaje, legături economice, sociale şi culturale cu comunele din G.A.L. Multiplele asemănări, pornind de la tradiţie până la existenţa de zi cu zi a întregii zone fac posibilă cooperare interregională a tuturor administraţiilor comunelor.

Unul dintre elementele definitorii în elaborarea unei strategii, a unui plan  de dezvoltare spaţială la nivelul comunei îl reprezintă reţeaua de aşezări urbane. Tendinţa de dezvoltare a satelor este influenţată de o serie de factori printre care cei mai importanţi sunt:   configuraţia reţelei de transport (accesibilitate) şi nu în ultimul rând de particularităţile geografice (potenţialul geografic al teritoriului).

2.6.4. Situaţia existentă în anul 2019

Căile de comunicaţie şi transport au fost analizate în contextual  legăturilor dintre localităţile din teritoriul administrativ, cu oraşele şi comunele învecinate şi a legăturilor de transport judeţean, naţional şi internaţional.

În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport, ocupă un loc important, reţeaua de căi rutiere fiind una din soluţiile viabile pentru zona Crăciunelu de Jos.

Datele necesare analizei situaţiei existente, pe tipuri de căi de comunicaţie s-au obţinut din: evidenţe statistice, HGR 43/1998 privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, HGR 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate private deschise circulatiei publice,

Planul de Dezvoltare Regională – Regiunea Centru, informatii de la Consiliul Judeţean Alba şi de la Primăria Crăciunelu de Jos, situaţia prezentată în studiul analitic de actualizare suport topografic în cadrul P.U.G. Crăciunelu de Jos

Din analiza echipării tehnice a comunei Crăciunelu de Jos cu drumuri publice, structurate ierarhic, – Drumuri Naționale, Drumuri judeţene, Drumuri comunale, drumuri vicinale , agricole – au rezultat următoarele:

Reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos la nivelul anului 2019 este structurată astfel:

- drumuri naționale  DN 14B – 4 km;

- drum județean DJ142 – 2,15 km;

- drumuri comunale DC37 – 1,8 km;

- drumuri vicinale – 22,780 km;

Reţeaua de drumuri tehnologice:

- drumuri de exploatare agricolă – peste 20 km, etc.

Notă: Reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos însumează la nivelul anului 2019  o lungime totală de 29,78 km.

    - Densitatea reţelei rutiere de transport

Indicator de măsurare a accesibilităţii, densitatea drumurilor este un semn relevant de urbanizare, fiind astfel considerate zone foarte accesibile cele care au un procent ridicat al densităţii drumurilor. O reţea de drumuri mai dezvoltată facilitează reducerea timpului de deplasare spre diferite destinaţii, sporind accesibilitatea în zonă.

La nivelul comunei, mari densităţi ale reţelei rutiere de transport sunt în jurul localităţii Crăciunelu de Jos şi legăturile cu teritoriile comunelor limitrofe.

Privind densitatea în teritoriul comunei, reţeaua rutieră se înscrie cu un indice de 90 km/100 kmp, înseamnă că sunt drumuri suficiente.

După modul de dispunere în teritoriu, reţeaua rutieră asigură legătura între reşedinţa de comună cu oraşe şi reşedinţa judeţului. Localitatea Crăciunelu de Jos este legată de reţeaua rutieră județeană  prin drumuri modernizate.

Drumuri naționale

| Nr. Crt. | Nomenclatura Drumului | Lungimea | Modernizat Reabilitat stare mediocră | Nemodernizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km / % | Km / % | Km / % | Km / % |
| 1. | DN 14B | 4 / 13,43% | 4/ 100 | - |  |

Drumuri județene

| Nr. Crt. | Nomenclatura Drumului | Lungimea | Modernizat Reabilitat stare mediocră | Nemodernizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km/% | Km/% | Km/% | Km/% |
| 1. | Dr. județean | 2,15 / 7,24% | 2,15/100 | - |  |

Drumuri comunale

| Nr. Crt. | Nomenclatura Drumului | Lungimea | Modernizat Reabilitat stare mediocră | Nemodernizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km/% | Km/% | Km/% | Km/% |
| 1. | Dr. comunale | 1,8 / 6,04% |  | - | 1,8 / 100 |

Drumuri vicinale

| Nr. Crt. | Nomenclatura Drumului | Lungimea | Modernizat Reabilitat stare mediocra | Nemodernizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km/% | Km/% | Km/% | Km/% |
| 1. | Dv vicinale | 22,78 / 76,49% | - | - | 22,78 / 100 |

Drumul naţional DN14B - reprezintă 13,43 % din lungimea totală a reţelei rutiere a comunei Crăciunelu de Jos şi se caracterizează prin următoarele aspecte:

- este principala cale de acces în comună;

- asigură legături de interes zonal Alba Iulia – Teiuș, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Blaj;

- constituie şi traseu turistic traversând zona Podișului Secașelor și Dealurile Blajului și Lopadei. DN 14B străbate comuna pe o lungime de 4 km de la graniţa dintre comuna Mihalț şi Crăciunelu de Jos, iar la ieşire  graniţa dintre comuna Crăciunelu de Jos şi municipiul Blaj.

Traseul drumului naţional DN 14B urmareşte îndeaproape treseul căii ferate (Magistrala feroviară 300 Bucureşti – Oradea) şi este caracterizat ca un traseu sinuos, cu multe curbe şi cu declivităţi longitudinale, care nu depăşesc valoarea maximă admisă (9%) de normativele de proiectare.

Circulaţia rutieră este fluentă, probleme deosebite apărând doar în perioada de iarnă (ninsori, polei). Drumul prezintă în totalitate un profil mixt.

Sistemul rutier al drumului este alcătuit dintr-un covor asfaltic care pe toată lungimea lui prezintă degradări atât de tip structural (fisuri longitudinale, faianţari, fagăşe ) cât şi degradări de suprafaţă (fisuri şi crăpături transversale, văluriri, suprafaţă şlefuită).

DN14B, se încadrează în categoria T, adică drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi împietruite în stare mediocră ce impun schimbări de viteze pe circa 20% - 30% din parcurs. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de T=1,1. Conform Legii 198/2015 – DN 14B se încadrează în clasa tehnică IV cu lăţimea platformei de 8 m şi carosabilul de 6 m.

Drum județean DJ142 – 2,15 km;

DJ 142 care străbate comuna pe o distanţă de peste 2,15 km. Drumul judeţean 142 asigură legătura reşedinţei de comună cu reședința de comună Bucerdea Grânoasă.  Drumul DJ 142  se încadrează în categoria M, drumuri asfaltate în stare bună. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de M=0,9.

Pe întreaga sa lungime, suprastructura drumului judeţean DJ 142 fost de curând reabilitată prin aşternerea unui covor asfaltic într-un  strat. Conform Legii 198/2015, DJ 142 se încadrează în clasa tehnică IV cu lăţimea platformei- 8 m şi carosabilul 6 m.

Drumuri comunale

Drumurile comunale - alcătuiesc o parte din reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos, având lungimea de 1,8 km, ceea ce reprezintă 6,04% .

Drumul comunal asigură legătura dintre reşedinţa de comună şi  localitatea Tiur limitrofă teritoriului administrative Crăciunelu de Jos.

În categoria drumurilor comunale este încadrat drumul:

- DC 34 în lungime de 1,8 km, asigură legătura între localitatea Crăciunelu de Jos şi localitatea Tiur din municipiul Blaj; Pe toată lungimea lui drumul  este nemodernizat şi se caracterizează prin lipsa de rigole, parapeţi de protecţie și a podeţelor tubulare pentru evacuarea apelor pluviale.

Conform Legii 198-2015 – drumul DC35 se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m.

# Drumuri vicinale DV

Drumurile vicinale - alcătuiesc cea mai mare parte din reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos, având lungimea de 22,78 km, ceea ce reprezintă 76,49% şi sunt  nominalizate în Anexa HCL nr.  29 /  28.07.2011 privind Inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului public al comunei Crăciunelu de Jos.

Drumurile vicinale asigură în general legătura dintre reşedinţa de comună şi zone din teritoriul administrativ Crăciunelu de Jos şi dintre unele localităţi din zonă, din comunele sau oraşele limitrofe.

În categoria drumurilor vicinale sunt încadrate drumurile:

– DV1 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Valea Tiur, în lungime de 1,56 km;

– DV2 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Ghibart Arina, în lungime de  0,7 km;

– DV3 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Bigau, în lungime de  1,0 km;

– DV4 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Ghibart I, II, în lungime de  1,26 km;

– DV5 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  La padure, în lungime de  2,0 km;

– DV6 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Crucea  Bătrână, în lungime 0,9 km;

– DV7 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Valea Viilor, în lungime de  2,46 km;

– DV8 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Rituri, în lungime de 2,87 km;

– DV9 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Drumul Sibiului, în lungime 2,26 km;

– DV10 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Valea Viilor, în lungime de 1,33 km;

– DV11 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Fundătura, în lungime de 2,33 lm;

– DV12 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Iezer, în lungime de 0,50 km;

– DV13 din Crăciunelu de Jos până în locul numit În vii, în lungime de 1,0 km;

– DV14 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Sărătura, în lungime de 2,15 km;

– DV15 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Lunca, în lungime de 0,46 km;

Toate drumurile vicinale au structura rutieră din pământ, pe mare parte din lungimea lor accesul fiind posibil numai cu mijloace de tracţiune animală. Nu au şanţuri, podeţe de descărcare a apelor pluviale sau de traversare a pârâiaşelor, protecţii pentru protecţia drumului.

Conform Legii 198-2015 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m.

Drumuri de exploatare agricolă

Drumurile de exploatare agricolă ( din pământ) alcătuiesc reţeaua de drumuri tehnologice pe întreg teritoriul comunei, categoria de importanţă “C”. Având în vedere suprafaţa agricolă mare existentă în comună şi aportul economic al cultivării pământului se impune modernizarea drumurilor de exploatare agricole, trecerea acestora în categoria I prin realizarea de îmbrăcăminţi asfaltice.

Consiliul Local al comunei Crăciunelu de Jos, trebiue să inițieze o Hotărâre de Consiliu Local bază pentru  demers învederea trecerii în domeniul public al comunei a drumurilor inventariate ca  drumuri de exploatare agricolă, în vederea modernizării acestora.

Prezentare generală: „Modernizarea unui Drum de exploatare agricolă, – categoria I – îmbrăcăminte asfaltică ” – zonă de deal, are scopul:

- asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri comunale, judeţene sau naţionale;

- asigurarea accesibilităţii în zone în care se desfăşoară activităţi agricole;

- economisirea timpului şi a carburanţilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătăţirea capacităţii portante.

Prin modernizarea drumurilor agricole se va asigura:

- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare de 30 – 60 km/h;

- încadrarea drumului în categoria I de drumuri agricole, categoria de importanţă C.

Trama stradală majoră

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în satul Crăciunelu de Jos s-au aprobat proiecte tehnice prin care se va asigura:

a) modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona centrală spre extremităţi, urmărindu-se corelarea execuţiei lucrărilor de modernizare cu cele privind instalaţiile tehnico-edilitare subterane şi aeriene;

b) va fi impusă respectarea parcajelor pentru prestări servicii sau pentru locuinţe în afara spaţiului aparţinând domeniului public;

c) amenajarea din materiale naturale a zonelor pentru circulaţia pietonală;

d) amenajarea corespunzătoare a trotuarelor şi a zonelor verzi (plantaţii de aliniament, de protectie, etc).

Recomandări:

Ordonarea tramei stradale majore

a) deschiderea de noi artere în zonele de extindere a intravilanului;

b) lărgirea profilelor şi omogenizarea lor;

c) Clasarea drumului vicinale.

# Propuneri tehnice privind îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile comunei

Drumuri vicinale

a) Scarificarea, reprofilarea şi consolidarea infrastructurii prin transportul şi aşternerea de balast şi piatră spartă;

b) Şanţuri longitudinale, podeţe pentru subtraversări, eventuale ziduri de sprijin;

c) Amenajarea pâraielor paralele şi transversale cu drumurile vicinale, ziduri de sprijin şi baraje pentru aluviuni;

d) Dotarea primăriei cu utilaje necesare pentru lucrări la drumuri: excavator, ifron, buldozer, autogreder, autobasculantă, compactoare şi personal calificat într-un sistem de autogospodărire intercomunală, localităţi care au acelaşi relief şi aceeaşi structură de drumuri şi vecinătăţi;

CONCLUZII:  Analiza sistemului rutier din comună scoate în evidenţă următoarele:

Puncte tari

- Existenţa unei reţele de drumuri publice pe suprafaţa comunei ce acoperă în mod echilibrat teritoriul comunei;

- Existenţa unei infrastructuri rutiere - drumuri naţoinale - care leagă municipiul Alba Iulia de Blaj, DN1, DN 14 B;

- Accesibilitatea comunei şi a localităţiilor rurale la drumuri judeţene şi naţionale;

- Existenţa unor studii de fezabilitate pentru anumite proiecte de infrastructură.

Oportunităţi

- Infrastructură (POR 2014-2020, POS Transport, PNDR);

- Programe guvernamentale -dezvoltarea infrastructurii de transport în mediul rural;

- Interesul autorităţilor locale în promovarea de parteneriate în infrastructurii;

- Acordarea de asistenţă tehnică pentru comunităţile rurale în vederea realizării investiţiilor care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale;

- Îmbunătăţirea accesului spre toate zonele regiunii, inclusiv spre cele care în prezent au o infrastructură rutieră deficitară.

Puncte slabe

- Drumurile vicinale nu sunt modernizate;

- Străzile nu sunt modernizate, nu au rigole de scurgere a apelor, nici trotuare;

- Gabarit redus pentru podurile şi podeţele de pe raza comunei;

- Lipsa fondurilor determină o slabă întreţinere a drumurilor judeţene şi comunale;

- Densitate scăzută a infrastructurii rutiere modernizate.

Riscuri

- Necorelarea politicilor macro economice  cu realităţile şi nevoile existente;

- Dezvoltarea necorespunzătoare a infrastructurii de afaceri;

- Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi transport;

- Zone afectate de calamităţi naturale;

- Regimul de proprietate asupra terenurilor necesare investitiilor;

- Inexistenţa surselor de finanţare pentru cofinanţarea unor proiecte mari;

- Existenţa transportului rural de călători;

- Întârzierea investiţiilor necesare pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii;

  - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ; INTRAVILAN EXISTENT;

Suprafata existentă a intravilanului Comunei Craciunelu de Jos la finele anului 2018 a fost de 139,08 ha conform evidentelor O.C.P.I. Intravilanul comunei Craciunelu de Jos reprezinta 6,82% din suprafață administrativă care este 2522,43 ha după reorgarnizarea administrativa din 2006 prin care Comuna Craciunelu de Jos a pierdut cca 4100 ha prin infiintarea comunei Bucerdea Granoasa din satele Bucerdea Grânoasă, Corn, Pădure si Pînca.

Suprafata

Administrativa    																				Intravilan

Intravilanul comunei Craciunelu de Jos a suferit unele modificari structurale, in prezent avand urmatoarea compozitie:

Bilant centralizator trupuri componente

| TRUPURI EXISTENTE | TRUPURI PROPUSE | SUPRAFAȚA |
| --- | --- | --- |
|  |  | EXISTENT | PROPUS |
|  |  | ha | % | ha | % |
| Trup 1 | Trup 1 | 139,08 | 100 | 183,75 | 92,93 |
| - | Trup 2 | 0 | 0 | 3,29 | 1,66 |
| - | Trup 3 | 0 | 0 | 3,83 | 1,93 |
| - | Trup 4 | 0 | 0 | 0,84 | 0,42 |
| - | Trup 5 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 |
| - | Trup 6 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| - | Trup 7 inglobat în T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Trup 8 inglobat in T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Trup 9 | 0 | 0 | 0,92 | 0,46 |
| - | Trup 10 | 0 | 0 | 0,54 | 0,27 |
| - | Trup 11 | 0 | 0 | 0,07 | 0,05 |
| - | Trup 12 | 0 | 0 | 0,90 | 0,45 |
| - | Trup PUZ Aktor | 0 | 0 | 3,40 | 1,76 |
| Total |  | 139,08 | 100 | 197,71 | 100 |

Zona A1, parte cuprinsă în Trup 1, cu destinația activități productie și depozitare (bază de recepție cereale); în  prezent cuprinde ateliere de tîmplărie – mică producție și o fermă de păsări;

Notă: Schimbarea destinației spațiului existent  în crescătorie de păsări și autorizarea de funcționare a fermei de păsări, beneficiar firma SC ALBATROS GOLD SRL,  este obligatia proprietarului fermei, și se va face conform legislatiei in vigoare.  Ținând cont de:

- suprafata de circa 5940 mp (3 hale )

- capacitate preconizată a fermei de păsări, și anume peste 10 000 capete,

Conform OMS 119/2014 modificat si completat prin OMS 994/ 09.08.2018 , art. 11  distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unității  este 1000 m. Stadiul actual: Obiectivul este  in etapa de elaborare/aprobare, documentatiile tehnice privind autorizarea de functionare, inclusiv studii de impact pe mediu si privind sanatatea populatiei, studii care vor reglementa zona finală de protecție sanitară.

A fost preluata documentatia de stabilire a Zonei de protectie, ferma Craciunelu de Jos – beneficiar SC ALBATROS GOLD SRL, elaborata de CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE – Cluj Napoca, din care, pe baza datelor de tema de proiectare furnizate de catre beneficiar si a analizelor de teren efectuate  rezulta o distanta de protectie redusa la 90 m, cu conditia funtionarii ventilatoarelor la ½ din capacitatea maxima.

Distanta de protectie este materializata in plansa de Reglementari Urbanistice a PUG Craciunelu de Jos.

NOTA: Documentatia „Zona de protectie ferma Craciunelu de Jos” se ataseaza la notificarea privind „Asistenta de specialitate de sanatate publica” emisa de Airectia de Sanatate Publica a judetului Alba pentru avizare PUG Craciunelu de Jos.

Specificații: Suprafața intravilanului existent cuprinde și suprafețele aprobate pentru diferite activități, prin PUZ-uri elaborate în ultima perioadă, astfel:

- PUZ nr. 1, Atelier dezmembrări auto din 2018 aprobat prin HCL 34/martie 2018, funcțiunea servicii, face parte din Trup 1 zonă mixtă;

- PUZ nr. 2, Organizare de șantier CFR, aprobat prin HCL 23/2014, funcțiunea indus-trială, face parte din Trup PUZ Actor;

- PUZ nr.3, Stație mobilă sortare din 2013, aprobat prin HCL 8/2014, funcțiunea indus-trială, face parte din Trup 3;

- PUZ nr. 4, Locuință familială, Bizău Gheorghe, aprobat prin HCL26/2016, funcțiunea locuințe, face parte din Trupul 7;

- PUZ nr. 5, Locuință Duța Ioan, aprobat prin HCL 9/2010, funcțiunea locuințe, face parte din Trupul 1;

Bilant categorii de folosință a terenurilor

| FOLOSINȚE ALE TERENURILOR | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| Teren agricol total | 2002,00 | 79,37 | 1949,87 | 77,30 |
| din care: |
| arabil | 1160,00 | 51,96 | 1004,87 | 51,53 |
| pășuni | 648,00 | 31,98 | 648,00 | 33,23 |
| fînețe | 119,00 | 10,24 | 119,00 | 6,10 |
| vii | 121,00 | 5,63 | 121,00 | 6,2 |
| livezi si pepiniere | 4,00 | 0,19 | 4,00 | 0,20 |
| Teren neagricol total | 520,43 | 20,63 | 575,56 | 22,70 |
| din care: |
| păduri | 60,00 | 2,38 | 60,00 | 2,38 |
| ape și stufării | 100,00 | 3,96 | 100,00 | 3,96 |
| căi de comunicație | 65,00 | 2,58 | 65,00 | 2,58 |
| curti constructii | 142,58 | 5,51 | 194,71 | 7,70 |
| terenuri neproductive | 152,85 | 6,20 | 155,85 | 6,08 |
| TOTAL | 2522,43 | 100 | 2522,43 | 100 |

Bilant teritoriu intravilan

| Zone functionale | Existent |
| --- | --- |
|  | Ha | % |
| Zona de locuinte individuale | 100.50 | 72.26 |
| Zona institutii publice si servicii | 2.10 | 1.51 |
| Zona cai de comunicatii rutiere | 3.40 | 2.44 |
| Zona cai de comunicatie feroviare | 2.30 | 1.65 |
| Zona gospodarie comunala | 2.20 | 1.58 |
| Activitati (productive) industriale | 16.58 | 11.92 |
| Activitati agrozootehnice | 12.00 | 8.63 |
| TOTAL | 139.08 | 100.00 |

Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este cea mai extinsă zonă funcţională. Terenuri ocupate de instituţii şi servicii publice, dotări, circulaţie, terenuri agricole sunt dispersate în mod aleatoriu în cadrul zonei de locuit. Construcţiile sunt amplasate în general ordonat în frontul străzii, cu mici variaţii faţă de aliniament.

În general gospodăriile au în componenţă atât locuinţe, cât şi anexe gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole, fiind în general amplasate în spatele construcţiei de locuit, în unele cazuri paralel cu strada, delimitând astfel partea construită a parcelei de terenul agricol al acesteia. În ultima perioadă au fost construite garaje.

La sfârşitul anului 2019, în comuna Crăciunelu de Jos  s-a înregistrat un număr de 727 locuințe, cifră în creștere față de recensământul din 2011.

# 2.7.1. Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare

# Așezarea Crăciunelu de Jos se încadrează în general tipologiei cunoscute a Dealurilor Blajului și este atestată documentar din secolul al XIV-lea. Comuna Crăciunelu de Jos este situată pe valea râului Târnava (Unită), afluent al râului Mureș. Comuna Crăciunelu de Jos este atestată documentar în anul 1324.

În spațiul analizat tipologia satelor se încadrează în general tipului celor adunate, acest tip asigurând comunităţii săteşti o mai bună administrare şi valorificare a diferitelor categorii de terenuri din cuprinsul hotarelor, ţarinilor, fâneţelor, păşunilor. Textura (modalitatea de dispunere a reţelei stradale) nu are, în mod obişnuit, regularitate geometrică.

Tipologia așezărilor după mărimea geodemografică

În teritoriul analizat numărul aşezărilor (în totalitate rurale) este una, însumând o populaţie de 1954 locuitori, populație stabilă în 2011, în scădere cu 6,6 % comparativ cu numărul de locuitori înregistrați în anul 2002, dar în creștere în anul 2019.

Mărimea medie a unei aşezări valabilă pentru anul 2011 de 1954 locuitori/sat, în anul 2019 de 2150/sat  valori situate peste media naţională de 454 locuitori/sat, iar la nivel de teritoriu administrative mărimea medie a densității de circa 77 locuitori / kmp.

Tipologia aşezărilor după structura vetrei

În spațiul analizat se regăsește un singur tip de sat cu formă areolar tentaculară, structură ușor compactă. Satul are nucleu central adunat, cu gospodăriile apropiate unele de altele, iar spre periferie sunt prezente ramificații tentaculare, pe văi sau drumuri, uneori pe versanți, cu o structură mai degrabă răsfirată datorită viilor și livezilor care se întind printre case.

Tipologia aşezărilor după textură

Textura (modalitatea de dispunere a reţelei stradale) nu este regular geometric. Acest fapt este explicabil, în primul rând, prin vechimea mare a aşezării, care moşetenește reţeaua stradală din perioada medievală (când nu exista o planificare riguroasă a texturii satelor) şi în al doilea rând, prin relieful colinar predominant, relief care nu a permis geometrizarea reţelei stradale.

Totuşi, se poate vorbi de o textură geometrizată, mai precis liniară, care apare preponderent în cazul aşezărilor dezvoltate cu precădere în lunca unui râu.

Tipologia așezărilor după altitudine

Se evidențiază faptul că localitatea se află la altitudine, circa 243 m de la nivelul Mării Negre.

    - BILANŢ TERITORIAL AL FOLOSINŢEI TERENURILOR-SITUAŢIA EXISTENTĂ

| TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UNITĂŢI DE BAZĂ | CATEGORII DE FOLOSINŢĂ |
| --- | --- |
|  | AGRICOL | NEAGRICOL | TOTAL |
|  | Arabil | Păşuni | Fâneţe | Vii, Livezi | Păduri | Ape | Drumuri | Const. Curţi | Nepro-ductiv | ha |
| INTRAVILAN | 82,38 | - | - | - | - | - | 5,70 | 51 | - | 139,08 |
| EXTRAVILAN | 1033,62 | 687 | 220 | 125 | 60 | 100 | 59,30 | - | 98 | 2382,92 |
| TOTAL | 1116 | 687 | 220 | 125 | 60 | 100 | 65,00 | 51 | 98 | 2522 |
| % din TOTAL | 43,84% | 27,24% | 8,72% | 4,96 | 2,38% | 3,96% | 2,58% | 2,02% | 3,88% | 100 |

Particularităţile aşezării

Trăsătura esenţială a gospodăriei constă în gruparea în diferite forme a construcţiilor în jurul casei. Gospodăria reprezintă în fapt „centrul economic al familiei, unde au loc procesele de producţie şi unde se concentrează produsele realizate din agricultură sau din alte activităţi economice. Forma şi evoluţia gospodăriei a fost determinată şi de materialul de construcţie, de gradul de bunăstare al proprietarului şi nivelul de cunoştinţe tehnice al meşterilor populari.

Dezvoltându-se într-o strânsă interdependenţă cu ocupaţiile, gospodăriile puteau fi împărţite în: - gospodării agro-pastorale;

- gospodării specializate în diferite meşteşuguri ţărăneşti;

În cadrul gospodăriilor specializate, acestea au fost întregite cu mori de măcinat, ateliere meşteşugăreşti, spaţii comerciale şi de prestări servicii, etc.

După modul lor de organizare întâlnim în zonă:

- gospodăria îngrădită, în care casa şi celelalte dependinţe se află în interiorul unei curţi, exceptând şura cu grajdul, în care sunt adăpostite vitele;

- gospodăria sezonieră cu curte închisă şi întărită.

Locuinţa trebuie considerată ca una dintre cele mai grăitoare expresii ale modului de viaţă, a gustului pentru frumos; aici se înfăptuiesc muncile cu caracter casnic, aici se transmite experienţa de viaţă a generaţiei mai vârstnice, se însuşeşte conduita morală şi etică, normele de viaţă ale colectivităţii, aici este locul de odihnă, de desfătare şi petrecere al familiei. Gospodaria tradițională avea și are în alcatuirea ei casa, șura, care cuprinde și grajdul, cocina, cuptorul și eventual un șopron pentru acareturi, mai nou și garaj. Gospodăriile sunt împrejmuite cu garduri.

Pentru zona analizată, a cunoscut o mare frecvenţă casa cu cămară şi hol în lungul casei, cu arcade semicirculare. Se construiau două camere şi bucătărie.

Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este cea mai extinsă zonă funcţională, în toate localităţile. Terenuri ocupate de instituții și servicii publice, dotări, circulație, terenuri agricole sunt dispersate în mod aleatoriu în cadrul zonei de locuit în lungul drumului național DN14B. Construcţiile sunt amplasate în general ordonat în frontul străzii, cu variaţii faţă de aliniament în satele răsleţe. În general gospodăriile au în componenţă atât locuinţe, cât şi anexe gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole, fiind în general amplasate în spatele construcţiei de locuit, în unele cazuri paralel cu strada, delimitând astfel partea construită a parcelei de terenul agricol al acesteia, sau de vecinătăţii.

Gospodăriile se păstrează în acceași structură și formă de zeci de ani. Îmbunătățirea condițiilor de locuit a avut o dinamică ascendentă, crescând suprafața locuințelor, gradul de dotare a locuințelor cu instalații, cu dependințe.

Majoritatea clădirilor sunt propietate privată și sunt edificate ca și clădiri individuale.

Comuna Crăciunelu de Jos prin poziția geografică se află în zona de influiență a municipiului Blaj, ceea ce a determinat, de-a lungul timpului, influenţa orășenească care s-a exercitat şi în arhitectura caselor, a construcţiilor anexe, precum şi în organizarea interiorului locuinţelor.

Comuna Crăciunelu de Jos se bucură de existenţa unui patrimoniu cultural şi etnografic valoros

Reşedinţa comunei Crăciunelu de Jos

Întregul aspect al localităţii este cel rural, localitate din zonă de podiş și luncă, bine închegată cu vatra satului adunată. Regimul de înălţime este de un nivel, construcţii majoritatea parter şi sporadic P+1, construcţiile fiind amplasate în cadrul unor parcele de formă neregulată şi mărime variabilă.

Zona de locuit prezintă caracteristicile localităţiilor de deal, clădirile fiind grupate în cadrul gospodărilor astfel: casă, grajd, şură şi eventual bucătărie de vară, amplasate în jurul unei curţi, permiţând crearea unui front strada închegat, ca urmare s-a încercat păstrarea caracteristicii de sat cu gospodării adunate.

Pentru perioada de perspectivă s-a căutat să se menţină caracteristica localităţii, modul de amplasare a locuinţelor, cât şi parcelarul existent. La inventarierea fondului construit s-au întâlnit zone numai cu case de locuit, zone exclusiv rezidenţiale şi zone mixte. Pentru perioada următoare, zonele nou introduse în perimetrul intravilan se propun a se dezvolta atât pentru locuinţe cât şi pentru activităţi şi obiective de utilitate publică, necesare comunităţii din zona respectivă, acestea fiind unităţii teritoriale de referinţă în cadrul Regulamentului Local de Urbanism.

Localitatea este încadrată foarte bine în natură, există multe zone cu verdeaţă, dar încă se justifică crearea de spaţii verzi, eventual un parc, şi plantarea de arbori prin programele de amenajarea văilor care străbat perimetrele intravilane.

Se recomandă efectuarea regularizărilor şi amenajarii albiilor majore ale pârâurilor.

Aşezarea comunei într-un cadru natural de o frumuseţe deosebită, între Podișul Secașelor și Dealurile Blajului,  necesită amenajări de parcuri pentru recreere, amenajarea de perdele de proiecţie în lungul drumurilor şi a văilor cu scopul  menţinerii teritoriului într-o stare nealterată de activităţile omului şi oprirea eroziunii solului.

Disfuncţionalităţile privind fondul construit şi utilizarea terenurilor sunt următoarele:

- situaţii în care nu sunt respectate distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil;

- fond construit îmbătrânit;

- fermă de păsări în trupul T1, subzone A1 neautorizată

- Spatii verzi   Cumuna Craciunelu de Jos dispune de cca 2180.32 mp spatii verzi, locuri de agrement si pentru activitati sportive, reprezentand cca. 1 mp / loc  comparativ cu norma republicana de 26 mp / locuitor si in conditiile in care Municipiul Blaj dispune de cca 8 mp / loc fiind al doilea clasat in total judet. In Comuna Craciunelu deficitul de spatii verzi este compensat de spatiile verzi aflate in folosinta cetatinalor (gradini si livezi) si care nu sunt cuprinse in bilantul spatiilor publice.

# Zona de Instituţii Publice

Cuprinde pe lângă construcţiile ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice şi dotările comerciale şi de alimentaţie publică, precum şi servicii către populaţie. Acestea nu sunt concentrate într-un areal situat într-o zonă centrală. Construcţii de dotări mai recente au fost amplasate pe întreaga suprafaţă construibilă a comunei. Zona centrală trebuie sistematizată şi necesită lucrări de organizare urbanistică şi dotări funcţionale.

Dotări administrative

În localitatea Crăciunelu de Jos sunt amplasate dotările administrative la nivelul întregii comune: sediul Primăriei şi al Consiliului Local. Acestea dispun de construcţie proprie, adecvată funcţiunii adăpostite este amplasată în zona centrală a intravilanului.

Primăria Comunei Crăciunelu de Jos funcţionează în prezent într-o clădire cu două nivele, activitatea administrativă desfăşurându-se la etajul I al clădirii. A fost construită la începutul anilor ’80 cu finanţare de stat, dar şi prin contribuţia locuitorilor.

Sediul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos, recent renovat exprimă imaginea hărniciei locuitorilor comunei şi a conducerii Primăriei.

Instituții și dotări cultural

Căminul cultural al localităţii reşedinţă de comună, Crăciunelu de Jos este amplasat în zona centrală, pe partea stângă a drumului naţional DN 14B, în direcţia de deplasare Alba Iulia - Blaj. Actualul cămin cultural a fost ridicat în anul 1974 pe locul altuia mai vechi. Clădirea se află în stare foarte bună, interiorul acesteia fiind recent renovat şi redecorat, dotat cu mobilier nou.

Căminul cultural dispune de o sală de spectacol de aproximativ 500 locuri, cu scenă şi alte anexe şi adăposteşte serbările tinerilor „crăciuneni” de-a lungul anului. De asemenea, clădirea este locul unde se organizează mese festive prilejuite de nunţi sau botezuri.

Căminul Cultural din Crăciunelu de Jos

Biblioteca locală „Ion Maiorescu” a fost fondată în anul 1957 şi funcţionează în spaţiu propriu aflat în incinta Grădiniţei din localitate. În prezent biblioteca dispune de un fond de carte de aproximativ 8000 de volume de beletristică, ştiinţifice, pentru copii, aflate permanent la dispoziţia publicului cititor.

Instituții și dotări educaționale

Şcoala Generală, principala instituţie de cultură a satului, funcţionează într-un corp de clădire renovat cu un singur nivel, realizat din cărămidă cu învelitoare de ţiglă, renovat complet în anul 2007 şi care cuprinde 8 săli de clasă. În şcoală funcţionează o bibliotecă proprie pentru informarea şi documentarea elevilor, precum şi un laborator multifuncţional modern, utilat corespunzător.

Construcţia este amplasată în imediata vecinătate a zonei centrale, practic în vechea vatră a satului, pe partea stângă a drumului naţional DN 14B, în direcţia de deplasare Alba Iulia – Blaj. În incinta Şcolii Generale Crăciunelu de Jos se află o Sală de sport pusă în funcțiune în anul 2009.

Instituții și dotări ecleziastice

În cadrul comunității săteşti, biserica este centrul spiritual, locul pentru închinare şi de legătură cu Dumnezeu.  În comuna Crăciunelu de Jos sunt următoarele lăcașuri de cult:  - Biserica ortodoxă  din sat Crăciunelu de Jos

- Biserica greco-catolică din sat Crăciunelu de Jos

- Biserica reformată din sat Crăciunelu de Jos

Instituții și dotări medico-sanitare

- În localitatea Crăciunelu de Jos există dispensar uman şi cabinet stomatologic, care funcţionează la primul nivel al clădirii Primăriei şi a Consiliului Local în zona centrală a localităţii.

- De asemenea, în comună funcționează un punct farmaceutic privat încadrat cu o persoană cu pregătire în domeniul farmaciei.

- Dispensar veterina în sat Crăciunelu de Jos și farmacie veterinară.

    - Zona destinată spațiilor verzi

Zone verzi din intravilan

In localitatea Crăciunelu de Jos, între Dealurile Blajului, Dealurile Lopadei și Podișul Secașelor la sud, cu un relief specific de deal, cu altitudini cuprinse între 250 și 300 , se păstrează vegetaţia naturală caracteristică regiunii. În spaţiile verzi predomină vegetaţia de podiș, viile şi pomii fructiferi din jurul gospodăriilor. Speciile arbori şi arbuşti care compun vegetaţia acestora sunt indigene.

Indicele de protecţie al fondului natural urban - grădinile particulare, perdelele de pădure din lungul văilor şi drumurilor comunale reprezintă prin localizare şi funcţionalitate, verdele urban pentru Crăciunelu de Jos, unde perturbările induse prin activitatea umană sunt minime.

Mărimea suprafeţelor ocupate de zone verzi, influiențează indicele de protecţie, din suprafaţa totală a fondului natural urban.

Prin prevederile articolului 3 Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, spaţiile verzi din zonele urbane (parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul străzilor, terenuri libere neproductive din intravilan). Conform art. 4, spaţiile verzi, în funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt:

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambien-

tale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie

socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement şi baze sportive;

d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

f) păduri de agreement;

g) pepiniere şi sere;

Conform prevederilor legale, toate spaţiile verzi intravilane contribuie în ansamblu la definirea reţelei mozaicate de sisteme seminaturale şi artificiale cu rol eficient în realizarea condiţiilor favorabile de locuire. In conformitate cu art.2 din O.U.G.114/2007 pentru modificarea O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, administraţia locală are obligaţia de - a asigura o suprafaţă minimă de 26 mp spaţiu verde pe cap de locuitor. Deci, la o suprafaţă de 139,08 ha (191,21 ha după extinderea intravilanului) un număr mediu de 2150 locuitori cât are comuna, la 1 ianuarie 2019, suprafaţa necesară de spaţiu verde este de 55900 mp spaţiu verde, respectiv 5,59 ha. După datele prezentate, spaţiu verde este de 383 mp pe cap de locuitor, care depăşeştepe cel prevăzut în legislaţie. Spaţiu verde este suficient în comună atingându-se astfel ţinta impusă prin legislaţia în vigoare.

Notă: spațiile verzi aflate in folosința cetăținalor (grădini și livezi) sunt cuprinse in bilanțul zonelor cu destinație verde.

Zone verzi extravilane

Pe teritoriul administrativ al comunei Crrăciunelu de Jos fondul forestier ocupă o suprafaţă de 60 ha. Elemente naturale majore sunt albiile şi culoarele naturale definite de văi. Zonele verzi extravilane cuprind și ariile natural protejate

- Se salvează noua ta fotografie ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

Zona umedă de-a lungul râului Târnava Mare între Copşa Mică (jud. Sibiu) şi Blaj (jud. Alba) şi zona umedă a râului Târnava Unită (după confluienţa dintre Târnava Mare şi Târnava Mică), între Blaj şi Mihalţ (jud. Alba).

Situl conţine un mozaic de păşuni şi păduri de luncă importante: Lutra lutra, Unio crassus, Bombina veriegata, Cobitis taenia şi Rhodeur sericerus amarus.

- ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur

Situl propus este important pentru conservarea habitatelor de pajiști xerofile seminaturale. Pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia).

Vegetaţia lemnoasă

Importanţa pădurii în această zonă de dealuri este incontestabilă, arboretele devenind principala componentă biosistemică.

Ocupând întregul profil vertical al complexului de ecosisteme, de la rădăcină înfiptă adânc în sol şi până la partea superioară a coroanei aflată în contact direct cu atmosfera, prin arbore există un permanent schimb de materie anorganică, materie organică, energie şi de informaţie genetică între sol şi atmosfera apropiată, de care

beneficiază toate verigile biosistemului.

Învelişul vegetal prezintă varietate dată de: expoziţia versanţilor, natura rocii, a solului şi altitudinea care determină etajarea vegetaţiei.

Notă: Sunt necesare măsuri pentru creșterea suprafețelor de teren împădurite, în principal terenurile cu alunecări de teren.

# ZONE CU RISCURI NATURALE

2.8.1. Condiții geotehnice

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2007, functie de relieful zonei, pe baza prospectiunii geologo — geotehnice s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice pentru zona de intravilan:

• Zona de terasă joasă are extindere mare de o parte şi de alta a râului Târnava cu un relief cu panta mica, stabilla in cea mai mare parte fara  potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Mici zone cu drenaj insuficient sunt semnalate la limita dintre zona terasa joasa de pe partea dreapta a râului Târnava si zona de racord cu terasa superioara, in zona adiacenta drumului catre comuna Bucerdea Grânoasa.

Pe terasa joasa de pe partea stânga a râului Târnava, la limita estica a comunei, in dreptul confluentei pârâului Valea Mare este delimitata o zona mlastinoasa datorita unui drenaj insuficient. Din punct de vedere geologic zona este ocupata de depozite de vârsta holocen superior.

Din punct de vedere geotehnic pe terasa joasa apar depozite aluvionare constituite din nisipuri cu pietris acoperite de depozite proluviale reprezentate prin nisipuri fine, prafuri nisipoase sau argile prafoase nisipoase.

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile fiind influen]at de volumul precipita]iilor sau de litologia si structura tectonica a zonei. Terenurile identificate in aceasta zona se pot incadra la terenuri de fundare bune — medii.

Zona de racord intre terasa joasa si terasa superioara prezinta o panta de 10 — 15 grade pe teritoriul ocupat de intravilan. in rest panta este variabila pâna la maxim 45 %. Zona prezinta poten]ial de inundabilitate la baza versantului datorita colmatarii unui fir de vale ce se formeaza in zona terasei superioare. in zona nu s-au semnalat fenomene de instabilitate.

Din punct de vedere geologo - geotehnic pe aceasta zona apar depozite de vârsta Pannoniana acoperite de depozite deluviale argiloase — prafoase. La proiectarea constructiilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi si se va stabili distanta de amplasare fata de versantii instabili. Terenurile identificate in aceasta zona se incadreaza la terenuri dificile de fundare, datorita pantei terenului.

Nivelul hidrostatic apare la cote variabile şi este dependent de volumul precipita]iilor.

2.8.2. RISCURI NATURALE SI ANTROPICE

2.8.2.1. Riscuri naturale

Risc de inundabilitate

In perioadele cu precipitatii exceptionale râul Târnava deverseaza pe zona de lunca si zonele de terasa joasa mai coborâte adiacente râului.

Risc de instabilitate

A fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si probabilitatii de producere a alunecarilor de teren din, „Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a mediului”, indicativ GT006-97, caseta 17 si este prezentat pe plansa nr. 5.

Pe baza acestor criterii au fost conturate urmatoarele zone (plansa nr 5):

• Zone cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren practice zero — si redus sunt identificate in zona depresionara formata de terasa joasa, precum si pe zona de culme deluroasa din Podisul Secaselor si Dealurile Târnavei Mici, ce are aspect de platou pe suprafete mici.

• Zone cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie, cuprinde in principal zona culmilor deluroase in zona de racord cu versantul cu panta mica si zonele de versant cu panta mica.

• Zona cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren mediu — mare, cuprinde  versantii, vaile torentiale cu panta medie, cu litologie predominant din roci pelitice si tectonica complicata de falii.

• Zona cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren mare, inglobeaza zonele de versat cu panta ce depaseste 25 grade si care sunt defrisate.

Risc seismic

Comuna Craciunelu de Jos se situeaza conform stasurilor si normativelor in vigoare intr-o zona cu intensitate seismica mica astfel:

Conform STAS 11 100/1993, comuna Craciunelu de Jos se situeaza in zona de intensitate macroseismica I = 71 (nou\) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2006 prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.12 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani cu perioada de control (col]) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec.

Riscul geotehnic

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2007, functie de relieful zonei, pe baza prospectiunii geologo — geotehnice de detaliu s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice si a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor constructii de categoria de importanta redusa in zona de intravilan astfel:

Zona de terasă

Pentru construcții cu categoria de importanță redusă, riscul geotehnic este evaluat conform următoarelor criterii:

| Factori avuți în vedere | Categorii | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condițiile de teren | terenuri bune-medii | 2 -3 |
| Apă subterană | Lucrări fără epuismente sau cu epusmente locale | 1 -2 |
| Clasificarea construcției după categoria de importanță | redusă | 2 |
| Vecinătăți | Fără riscuri | 1 |
| Zonă seismică de calcul | ag = 0,12 g | 0 |
| TOTAL PUNCTE | 6 - 7 |

Categotia geotehnică rezultată din corelarea elementelor de mai sus este 1 cu risc geotehnic: redus

Zona de racord terasă joasă – terasă superioasă

Pentru construcții cu categoria de importanță redusă, riscul geotehnic este evaluat conform următoarelor criterii:

| Factori avuți în vedere | Categorii | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condițiile de teren | terenuri dificile | 6 |
| Apă subterană | Lucrări fără epuismente sau cu epusmente locale | 1 -2 |
| Clasificarea construcției după categoria de importanță | redusă | 2 |
| Vecinătăți | Fără riscuri | 1 |
| Zonă seismică de calcul | ag = 0,12 g | 0 |
| TOTAL PUNCTE | 10 -11 |

Categotia geotehnică rezultată din corelarea elementelor de mai sus este 2 cu risc geotehnic: moderat

In urma evaluarii riscului de instabilitate si a riscului geotehnic, s-a intocmit harta cu zonarea geotehnica a comunei delimitându-se urmatoarele zone (plansa 6.1 — 6.3):

• Zone improprii de construit reprezentate prin:

- zonele de curs ale retelei hidrografice;

- zonele inundabile din lunca râului Târnava

- zonele de versant cu panta si probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren.

• Zone bune de construit cu amenajari speciale in care este cuprinsa zona podisului Secaselor precum si zonele de versant cu panta mai mare de 10 grade.

La proiectarea si executarea constructiilor, masurile speciale si lucrarile de amenajare ce sunt necesare constau din:

- amenajarea suprafetei si realizarea unor platforme;

- lucrari de sustinere (ziduri de sprijin)

Amenajarea suprafetei versantilor se va face prin lucrari de combatere a eroziunii solului (lucrari de colectare a apelor de scurgere, cleionaje, inierbare si impadurire) evitarea excavatiilor la baza versantilor. Se va evita crearea unor suprasarcini in partea superioara a acestora, se vor mata cu ciment crapaturile de pe suprafe]ele alterate ale rocilor stâncoase.

Lucrari de sustinere pentru stabilizarea alunecarilor constau din ziduri de sprijin, ranforsari cu bolti de sprijin, sustineri cu piloti, coloane si barete si sustinerea prin ancoraje.

• Zone bune de construit fără amenajări sunt reprezentate de terasele joase situate de o parte şi de alta a râului Târnava şi culmile deluroase cu panta mică şi extindere mare

  - ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ

2.9.1. Alimentare cu apă

Comuna Craciunelu de Jos dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa curenta, care deserveste o buna parte din locuintele existente pe teritoriul comunei. La finele anului 2019 lungimea simpla a retelei de distributie a apelor era de 12 de km din conducta de 400 mm din sistemul regional de alimentare cu apa a judetului Alba (captare din raul Sebes), consumul de apa potabila inregistrat fiind de 39 mii mc din care 94.87 % a fost distribuita consumatorilor casnici.

Retelele de distributie si conducta de racord sunt tuburi de polietilena. Surse de alimentare cu apa este asigurată din sistemul regional  de apă, de către CTTA SA Alba. Numărul de locuințe branșate este de 700 din totalul de 727 locuințel existente în anul 2019.

    - Canalizare și stație de epurare

In prezent comuna Craciunelu de Jos dispune de o retea de canalizare si de statie de epurare. Colectarea apelor uzate facandu-se în mod centralizat la care este racordată o parte din populaţie. Sistemul de canalizare menajeră este în funcțiune și autorizat de către S.C. CTTA SA. Numărul de locuințe branșate este de 387 din totalul de 727 locuințel existente în anul 2019.

Colectarea apelor uzate menajere din localitatea Crăciunelu de Jos este rezolvată printr-o rețea de canalizare în sistem divizor, rețea executată din tuburi  PVC cu diametre Dn 160 - 315 mm, cămine de vizitare și de pompare, stație de epurare, precum și rețea de colectare ape pluvial.

Sistemul de canalizare și stația de epurare este deservit de operatorul regional – S.C.APĂ CTTA S.A. Alba, Sucursala Blaj.

Notă: Sistemul hidroedilitar al comunei Crăciunelu de Jos a fost reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor şi al protecţiei sanitare prin avizele emise de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba.

Stația de epurare este mecano-biologică (nitrificare – denitrificare), dimensionată pentru încărcare hidraulică corespunzătoare pentru Qzi uzat maxim = 407 mc/zi (4,71l/s), și o încărcare organică de 2000 L.E.

Stația de epurare este amplasată în localitatea Crăciunelu de Jos.

Notă: Condițiile tehnice create prin sistemul centralizat de colectare și epurare ape uzate pot asigura racordarea tuturor gospodăriilor din  localitate.

În prezent mai sunt gospodări care au sistem propriu de canalizare.

        - 2.9.3. Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din comuna Craciunelu de Jos se realizeaza din Sistemul Energetic National prin intermediul liniei electrice de medie tensiune LEA 20KV axa Teius- Blaj care strabate zona studiata.

Consumatorii casnici şi industriali sunt alimentaţi cu energie electrică prin intermediul a patru posturi aeriene de 20/0,4KV (PTA 1, PTA Moara, PTA CFR, PTA Baza).

Reteaua de distributie de medie si joasa tensiune destinata consumatorilor este executata pe stalpi de beton si lemn.

        - 2.9.4. Alimentare termica si gaze naturale

In prezent alimentarea cu caldura a locuintelor si agentilor economici se face individual in special cu sau gaz natural, cu combustibil lichid si uneori cu combustibil lemnos. Nu s-au semnalat cazuri de folosire a surselor ecologige regenarabile.

Comuna Craciunelu de Jos este racordata la sistemul national de distributie a gazelor naturale, lungimea totala a retelei de distributie a gazului metan este de 15 km, cantitatea de gaz natural distribuita fiind de 808 mii mc din care 753 mc au fot distribuiti consumatorilor casnici, reprezentand 93,19% din totalul consumat.

        - 2.9.5. Infrastructura de comunicatii

Comuna Craciunelu de Jos este deservita de o centrala telefonica automata de 2000 linii, aceasta acoperind in totalitate necesitatile locale.

Localitatea Craciunelu de Jos dispune de  conexiune internet permanenta prin cablu si sitem de transmitere date si TV prin cablu.

# Gestionarea deşeurilor

Comuna Crăciunelu de Jos face parte din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Aiud” ce beneficiază de un Sistem de gestiune integrată a deşeurilor, în cadrul căruia deşeurile menajere comunale sunt colectate, săptămânal de către o firmă autorizată (S.C. Greendays Aiud). În present se colectează gunoiul menajer și separate plasticul și hârtia pe bază de contract prestări servicii încheiat pentru un an.

Există încă depozitări necontrolate a deşeurilor menajere şi animale ce duc la de-gradarea calităţii mediului, fiind una din problemele principale de mediu pentru comuni-tate. Încă, nu s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor menajere în faza de generarea lor.

Disfuncţionalităţi: depozitarea aleatoare a resturilor menajere de la deşeurile de grajd a determinat apariţia de focare de infecţie (miros şi aspect urât), care duc la degradarea mediului înconjurător (subsol, ape de suprafaţă, pânza freatică şi aerul).

  - PROBLEME DE MEDIU

Comuna Craciunelu de Jos nu este supusa direct actiunii factorilor de mediu. Pe teritoriul comunei nu sunt nici factori poluatori majori si nici statii de masurare a calitatii factorilor de mediu.

Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei comunei Crăciunelu de Jos au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. Economia localităţii este influenţata în dezvoltarea sa de poziţionarea comunei în zona de deal şi luncă, activitatea economică fiind legată în principal de agricultură şi în secundar zootehnia.

Notă: Conform  Ordinul M.S. 119/2014, fermele zootehnice existente au prevăzute zone de protecţie sanitară, iar în propunerile de extindere a intravilanului localităţii Crăciunelu de Jos nu s-au prevăzut noi suprafeţe pentru ferme sau alte obiective agro-zootehnice care să necesite zone de protecţie sanitară.

Strategia privind protectia mediului iși propune aplicarea acelor masuri și acțiuni destinate să limiteze și să oprească agravarea deteriorării calității mediului și vieții. Obiectivele care trebuie urmarite pentru limitarea și prevenirea poluării sunt: 
                        - Reducerea poluării aerului;

- Eliminarea factorilor poluanți ai apei;

- Eliminarea surselor de poluare a solului;

- Protecția zonelor si elementelor valoroase.

Pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos în prezent, nu se regăsesc agenţi economici – sursă toxică care produc, prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează substanţe toxice industriale care pot contamina mediul înconjurător în caz de accidente.

Notă: La elaborarea Planului Urbanistic General s-a ţinut cont de prevederile H.G.R. 642/2005 cu privire la criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de risc specifice;

Nu sunt necesare restricții în dezvoltarea teritorială în ce privește “prevederile din Legea 59 /2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra proiectelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase” deoarece nu sunt obiective industrial de tip Seveso și nici nu sunt prevăzute a se construi în viitor.

Singurele surse de poluare ale mediului înconjurator în zona comunei Crăciunelu de Jos rămân cele produse în gospodăriile locuitorilor comunei, în fermele zootehnice care prezintă un impact scăzut la nivel de comună și micile activităţi de exploatare și prelucrare a materialului lemnos.

Efectele surselor de poluare:

- poluarea unor ape subterane din activităţi agricole;

- exploatarea iraţională a fondului forestier - pădurilor de stat și private;

- prezenţa solurilor poluate prin activităţile agro-zootehnice.

# Calitatea aerului

Redăm mai jos concentraţiile maxim admise în aerul atmosferic pentru protecţia ecosistemelor şi a sănătăţii umane în conformitate cu Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În conformitate cu Legea 104 din 2011, zona studiată aparține zonei de evaluare a calităţii aerului înconjurător Alba, care reprezintă delimitarea administrativă a judeţului Alba. (În zonă nu există surse semnificative de poluare a aerului, care să justifice o reţea de supraveghere a calităţii aerului în zonă).

Sursele de poluare atmosferică în teritoriul  comunei Crăciunelu de Jos  pot fi asociate cu: activităţi casnice specifice aşezărilor umane - încălzire locuințelor, preparare hrană; activităţile agricole şi zootehnice  din  gospodăriile  situate  atât  în  interiorul,  cât  şi  în  exteriorul  zonelor  rezidenţiale; traficul rutier.

Activitatea economică a comunei are la bază activităţi în gospodăriile individuale, dar pe raza comunei funcţionează şi societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate în principal zootehnie, comerţ, transport marfă, construcţii, tâmplărie, turism etc.

| Poluant | NO2 | Nox | SO2 | TSP | PM10 | CO | Pb | As | Cd | Ni | Benzo(a)piren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioadă de mediere | 1 oră | 1 an | 1 an | 1 oră | 24 ore | 1 an | 30 min | 24 ore | 24 ore | 1 an | 8 ore | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Prag de alertă | 400 | - | - | 500 | - | - | 350 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valori limită (VL) / Valori ţintă | 200 | 40 | 30 | 350 | 125 | 20 | 500 | 150 | 50 | 40 | 10000 | 0,5 | 6 | 5 | 20 | 1 |
| Unitatea de masură | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ng/m3 |
| Receptor coresp. valorii limită | Popu-laţie | Populaţie | Vege-taţie | Populaţie | Populaţie | Ecosisteme | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Populaţie | Popu-aţie |

Având în vedere intensitatea totuși redusă a activităților derulate la nivelul localităților comunei, se poate aprecia că aerul în zona acestora este în stare naturală, nefiind afectat semnificativ de activități umane.

Zgomot și vibrații

În teritoriul studiat, inclusiv în zonele populate, în general, cele mai frecvente surse de zgomot și vibrații sunt traficul rutier, activitățile de construcții şi activități agricole mecanizate. Se poate concluziona  că  localitățile  nu  se confruntă cu probleme în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile, astfel încât acestea nu se constituie în surse de disconfort pentru populația locală.

Noxe, pulberi și praf.

O sursă de poluare a aerului o constituie autovehiculele şi utilajele, care prin arderea combustibililor – benzină şi motorină, produc o poluare continuă cu dioxizi şi oxizi de carbon, hidrocarburi, plumb şi antrenează praful.

Pentru îmbunătăţirea aerului în zona studiată, este necesară reabilitarea căilor de comunicaţii şi transport care deservesc teritoriul administrativ şi care, în prezent, din punct de vedere calitativ, drumurile vicinale şi de exploatare agricolă nu oferă condiţii bune de circulaţie, antrenând pulberi şi gaze.

2.10.2.  Calitatea apei

Apa de suprafaţă – resursă naturală

Spaţiul care face obiectul dezvoltarii planului este drenat către valea principală a râului Târnava, cu orientare  est - vest, în care se varsă afluenții de stânga al acestuia. Date prezentate în capitolul  2.2.5.2.

Orografia teritoriului: fragmentarea terenului, în special existența altitudinilor mici, substratul geologic, precipitaţiile au favorizat dezvoltarea unei reţele hidrografice relativ sărace. Hidrografia zonei este dată de Văi scurte cu caracter de torențialitate sunt cu dimensiuni reduse, dar cu importanţă mare. Scurgerea medie multianuală nu depăşeşte 2,0 l/s kmp. Văile seacă. În acelaș timp nu se poate vorbi de un depozit freatic bogat în ape deoarece nici condiția cantonării lui nu este realizată. Slabele lentile de apă în lipsa precipitațiilor se epuizează, izvoarele seacă, aportul subteran este minim.

Surse de poluare a apei pot fi:

- eversarea deşeurilor menajere în vecinatatea albiei pârurilor;

- Construirea unor fose septice neadecvate;

- Poluarea apelor subterane prin uzitarea unor substante chimice (îngrășăminte) în agricultură;

- Dispersia nutrienţilor aplicaţi în sol în alte compartimente ale mediului (în special în mediul acvatic) depinde de solubilitatea fiecărui îngrăşământ utilizat. Astfel, în marea lor majoritate, îngrăşămintele chimice cu azot sunt solubile aproape în totalitate în apa din sol, ceea ce creează posibilitatea pierderilor de nitraţi în anumite circumstanţe şi concentrarea lor în timp în apele subterane şi de suprafață.

Punerea în funcţiune a sistemului de canalizare, apa este poluată mai puțin fără modificarea directă şi indirectă a compoziţiei naturale a acesteia.

Faptul că una dintre activităţile economice ale comunei este creşterea animalelor cu efective mari pot apărea contaminări ale apei de suprafață  în principal datorită evacuărilor de ape uzate, neepurate de la animale sau diverse folosinţe. Deci este necesar să se facă, periodic, analize asupra calităţii apelor de suprafaţă.

2.10.3. Calitatea solului - Zone de risc antropic şi natural

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor fenomene naturale. Principalele activităţi şi fenomene care pot influenţa negativ calitatea solului sunt reprezentate prin:

- depuneri întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd;

- administrarea incorectă a substanţelor chimice şi pentru combaterea dăunătorilor;

- dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului.

Calitatea componentei biotice

Teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos din punct de vedere biotic este situat într-o zonă cu o succesiune de culmi domoale, uşor accesibile şi circulabile, cu altitudini cuprinse între 250 m si 300 m.

Din punct de vedere geomorfologic zona studiată se încadrează în Podişul Secaşelor și Dealurile Blajului și ale Lopadei, parte componentă a Podişului Târnavei. Reţeaua hidrografică fragmentează relieful teritoriului studiat în două unităţi distincte: zona colinară-deluroasă şi zona de luncă şi de teresă.

Datorită activităţii agro-pastorale seculare, la momentul actual majoritatea covorului vegetal este format din teren arabil, pajişti semi-naturale, caracteristice acestor subetaje de vegetaţie, predominant suprafeţe arabile şi pajiști stepizate.

Managementul deșeurilor

Odată  cu  implementarea  Sistemului  Integrat  de  Gestiune  a  Deșeurilor  în  județul  Alba,  situația managementului deșeurilor în comunele așezate în Podişul Târnavei s-a îmbunătățit considerabil. Astfel, în municipiul Blaj  se colectează și sortează deșeuri din  comunele limitrofe printre care și comuna Crăciunelu de Jos.

Consecinţele poluării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Alte consecinţe ale poluării solului se referă la ocuparea neraţională a unor terenuri, scoaterea lor din circuitul productiv şi schimbarea modului de folosinţă.

Comuna Crăciunelu de Jos posedă variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief : lunci şi terase (podiș).

Solurile au rezultat în anumite condiţii geologice, geomorfologice, climatice, de vegetaţie, faună şi influenţate în evoluţia lor de - intervenţia antropică.

Pantele versanţilor şi caracteristicile substratului litologic au condiţionat formarea unor soluri de profunzime redusă spre medie (< 1 m grosime), afânate, cu volum important al scheletului compus din material detritic.

Surse de poluare a solului pot fi:

- Datorită configuraţiei terenului, cu înclinaţii mici, în timp s-au creat suprafețe de teren afectate de alunecări de teren (procese de versant) cu influenţă mare asupra stratului de sol vegetal.

In cele mai multe cazuri alunecarile sunt de profunzime medie şi mică trădând, ca şi întregul aspect al reliefului, o intensă şi indelungată modelare prin deplasări în masă.

- A doua categorie de riscuri naturale la care este expus solul este cea a inundaţiilor produse de revarsarea apelor torenţiale. Inundaţiile afectează vegetaţia văilor, solul, drumurile, etc.

Principalele procese de degradare a solului sunt:

| eroziunea; | degradarea materiei organice |
| --- | --- |
| compactizarea; | contaminarea; |
| pierderea biodiversitatii solului ; | salinizarea; |
| alunecarile de teren si inundațiile. | coaterea din circuitul agricol |

Aceste procese de degradare sunt in parte urmare a presiunii exercitate de factorii antropicii si ca urmare a factorilor naturali:inundatii, alunecari de teren; eroziunea.

Notă: Zone de risc natural sunt prezentate în Capitolul 2, 2.2.5. Calitatea solului - zone de risc natural şi antropic, pag.21 şi în capitolul 2, 2.8. Zone cu riscuri natural, pag.57

Surse antropice de poluare a soluluui:

O activitate cu mare impact care poate genera toate procesele de degradare a solului este agricultura. Relatia dintre agricultura si mediu este extrem de complexa. Pe de o parte agricultura este afectata de un mediu alterat de poluare atmosferica, schimbari climatice si de competitia cu alte sectoare asupra utilizarii terenurilor (industrie, infrastructura).

Pe de alta parte agricultura constituie una dintre cauzele principale ale poluarii apelor, eroziunii si poluarii solului, emisiile de gaze cu efect de sera, distrugerea habitatelor naturale si diminuarea diversitatii biologice. Acestea sunrt rezultatul intensificarii, concentrarii, specializarii care au aparut în ultimele decenii.

Trebuie subliniat totusi rolul pozitiv pe care îl joaca agricultura prin introducerea unor procese si tehnologii care pot reduce poluarea, efectul de sera si declinul mediului în general.

O prioritate este dezvoltarea durabila a agriculturii în scopul protejarii mediului prin diminuarea utilizarii fertilizantilor chimici si cresterea utilizarii celor naturali, crearea de sisteme viabile si structuri pentru organizarea si managementul culturilor agricole.

Indicatorii care caracterizeaza relatia dintre mediu si agricultura, în scopul protejarii mediului sunt: consumul de îngraminte chimice, consumul de pesticide si intensitatea agriculturii (Conform Agendei 21 , unul dintre indicatorii dezvoltarii durabile)

Sursele agricole din care provine poluarea cu nitraţi sunt gunoiul din sectorul zootehnic, gunoiul din grajd depozitat direct pe sol şi deşeurile organice rezultate din activităţile specifice mediului rural.

Notă : Măsuri de combatere a poluării din susa - gospodării private :

1. Respectarea normelor în vigoare în ce privește depozitarea deșeurilor menajere;

2. Folosirea metodelor naturale în combaterea dăunătorilor pe terenurile agricole, sere;

3. Adoptarea la nivelul comunei a unor surse neconvenționale: energie - eoliană și solară, pentru încalzirea locuințelor.

Priorităţi în intervenţie

- Modernizarea căilor de comunicaţie;

- Rezolvarea problemelor de echipare tehnico – edilitară;

- Rezolvarea problemelor legate de inundaţii şi alunecări de teren prin lucrări hidrotehnice, hidroameliorative şi antierozionale;

- Împădurirea terenurilor defrişate şi realizarea de perdele de protecţie.

# 2.10.4. Starea pădurilor - Fondul forestier

Pe teritoriul administrativ al comunei  fondul forestier ocupă o suprafaţă de  60 ha , ceea ce reprezintă 2,38 % din teritoriul comunei.

Elemente naturale majore sunt cursurile de apă si culoarele naturale definite de acestea. Zonele verzi extravilane sunt reprezentate de zăvoaiele din preajma  Văilor Dunărița, Șoimuș, Valea Mare, spații verzi pe marginea văilor torențiale, livezi, vii.

Importanţa pădurii în această zonă de podiș este incontestabilă (chiar dacă suprafața ocupată de pădure este redusă), arboretele devenind principala componentă biosistemică. Ocupând întregul profil vertical al complexului de ecosisteme, de la rădăcină înfiptă adânc în sol şi până la partea superioară a coroanei aflată în contact direct cu atmosfera, prin arbore există un permanent schimb de materie anorganică, materie organică, energie şi de informaţie genetică între sol şi atmosfera apropiată, de care beneficiază toate verigile biosistemului.

Învelişul vegetal prezintă o mare varietate dată de expoziţia versanţilor, natura rocii şi altitudinea care determină etajarea vegetaţiei.

Funcția economică a pădurii

Gospodărirea raţională a pădurii presupune stabilirea obiectivelor social  economice şi ecologice ale acesteia căutând să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere) cu strategia societăţii umane (să răspundă nevoilor economico-sociale ale societăţii).

Având învedere suprafața mică ocupată de pădure se poate vorbi despre “funcţia economică a pădurii” după realizarea unui amplu program de împădurire, prin care pădurea să devină pârghie a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii.

Mărirea suprafețelor împădurite  presupune folosirea însuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a exercita influenţe favorabile asupra mediului înconjurător, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa peisajul etc.

Cel mai important este aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în natură din toate punctele de vedere, acestea constituind o condiţie primordială pentru asigurarea echilibrului economic.

Funcţia economică a pădurii–capacitatea acesteia de a produce şi pune la dispoziţia economiei:  a) lemn de foc pentru populaţie.

b) diversitate de specii de vânat, fructe şi ciuperci comestibile, plante medicinale, cu posibilităţi de recoltare din fauna şi flora spontană a pădurilor.

c) făzănării şi păstrăvării de tip industrial.

Ţinând cont de obiectivele majore ce stau în faţa pădurii privind producţia de masă lemnoasă, asigurarea de servicii sociale multiple, menţinerea şi refacerea echilibrului ecologic în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant şi implicit a creşterii calităţii vieţii, arboretelor le revin următoarele funcţii concrete:

- funcţia de protecţie a terenurilor şi solurilor – atribuită pădurilor situate pe

terenurile cu înclinarea medie mai mare de 30÷350, plantaţiilor forestiere executate pe terenuri degradate şi pădurilor aflate pe terenuri alunecătoare;

- funcţia de recreere – atribuită pădurilor din jurul localităţilor aparţinătoare comunei Crăciunelu de Jos;

- funcţia de producţie şi protecţie – atribuită pădurilor destinată să producă, în principal, arbori groşi şi de calitate superioară pentru cherestea.

- funcţia de protejarea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic.

Pentru ţinerea sub control a situaţiei se iau măsuri de evacuare a materialului lemnos infestat din păduri şi se ţine sub control starea de sănătate a pădurilor.

Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi  de împădurire

În suprafeţele cu drept de folosință - păduri, toate suprafeţele defrișate ar trebui să se reîmpăduresc în conformitate cu prevederile Codului Silvic, în maxim 2 ani de la lichidarea parchetelor de exploatare a masei lemnoase. În plus, toate golurile din fond forestier care nu au o destinaţie în administrarea acestuia pot fi  împădurite pentru a intra în circuitul productiv şi de protecţie a mediului înconjurător.

Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului

Pădurea este parte intrinsecă a mediului de viaţă a societăţii omeneşti care are şi un important rol de creare şi conservare a acestui mediu. Împreună cu alte tipuri de ecosisteme terestre, pădurea intră în alcătuirea mediului de viaţă terestru, în care trăieşte şi se dezvoltă societatea omenească.

Prezenţa şi înfaţişarea pădurii imprimă nota caracteristică  multor zone climatice iar defrişarea ei masivă poate duce la schimbări radicale de relief, ale caracteristicilor termice şi hidrice ale teritoriilor în cauză, ale solurilor, la o modificare pronunţată a mediului în ansamblu. Acest lucru este legat de rolul deosebit de mare pe care îl are pădurea în evoluţia reliefului, în formarea însuşirilor stratului de aer de lângă sol şi a solului însuşi precum  şi în conservarea acestora de-a lungul unor perioade lungi de timp.

Aportul pădurilor în atenuarea viiturilor torenţiale şi în diminuarea efectelor marilor inundaţii, rezultă din capacitatea de reţinere şi înmagazinare în sol a unor volume considerabile de apă care alimentează izvoarele şi menţin astfel un regim de scurgere echilibrat şi permanent a cursurilor de apă.

Pădurea contribuie la formarea şi conservarea mediului dar ea însăşi, în lumea de astăzi, are nevoie permanentă de ocrotire din partea omului pentru a-şi exercita în bune condiţii funcţiile legate de mediu.

Acest lucru este legat de multifuncţionalitatea pădurii, care indeplineste 2 funcții – funcția de protecție și funcția de producție, de faptul ca ea este nu numai parte a mediului ci şi producatoare de resurse economice, în primul rând de lemn.

Cerinţele faţă de acest produs  al pădurii  sunt în continuă creştere

Odată cu creşterea şi diversificarea  cerinţelor societăţii se pune problema cum pot fi satisfăcute concomitent aceste două deziderate:

pe de o parte nevoia de a conserva pădurile, iar pe de alta, nevoia de a recolta cantitaţi sporite de lemn şi alte produse vegetale şi animale, precum şi cea de a deschide turismului, recreării, din ce în ce mai multe păduri.

Cunoaşterea ecologică a pădurilor, preocuparea pentru o fundamentare ecologică a măsurilor silvotehnice şi a altor măsuri de gospodărire, constituie mijloacele cele mai eficace de a ghida intervenţiile în sensul de a evita degradarea treptată a ecosistemelor forestiere prin recoltarea produselor pădurii, de a menţine capacitatea lor mediogenă şi conservatoare de mediu.

In cadrul Directivei privind Schimbările Climatice, Sectorul forestier, are un rol deosebit. Activităţile de bază în managementul pădurilor – conservarea, depozitarea / stocarea şi substituirea – au ca obiect principal stocarea carbonului în masa lemnoasă vie. În procesul de planificare a dezvoltării socio-economice este necesar ca acest obiectiv să fie urmărit în concordanţă cu alte obiective ca dezvoltare durabilă, producţia în industria lemnului şi combustibililor, protecţia resurselor naturale ( biodiversitate, apă, aer, sol ) agrementul şi reabilitarea terenurilor degradate.

În activitatea de management al sectorului forestier  se vor avea în vedere trei categorii  de mijloace potenţiale de reducere a BIOXIDULUI  DE  CARBON, şi anume :

- Gospodărirea pădurii în vederea conservării stocurilor de carbon existente în masa lemnoasă vie, prin controlul defrişărilor, protejarea pădurilor în rezerve, schimbări în regimul de recoltare, prevenirea incendiilor şi controlul folosirii pesticidelor.

- Plantarea pomilor în zonele urbane.

- Extinderea ariilor împădurite şi deci mărirea structurilor de carbon în ecosistemele pădurilor sau prin mărirea densităţii carbonului în masa lemnoasă.

De mare actualitate este gestionarea durabilă a pădurilor care au fost retrocedate către foştii proprietari, soluţia viabilă este ca administrarea lor să fie făcută prin ocoale silvice, private sau de stat.

- Reglementarea procesului de producţie lemnoase

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă trebuie să conducă la realizarea unui fond de producţie şi protecţie cu o structură optimă, care să permită exercitarea cu continuitate pe termen lung şi la un înalt nivel de eficienţă a lucrărilor sociale, economice şi ecologice atribuite arboretelor şi crearea cadrului adecvat aplicării unei silviculturi intensive, sub imperativul menţinerii echilibrului ecologic, protecţiei mediului şi creşterii calităţii vieţii, asigurând astfel dezvoltatea şi implicit gestionarea durabilă a pădurilor.

În esenţă, reglementarea procesului de producţie lemnoasă se referă la:

- stabilirea cuantumului normal al recoltelor, respectiv a posibilităţii (de produse

principale şi secundare) şi elaborarea planurilor de recoltare a lor: planul de recoltare a produselor principale, planul tăierilor de conservare şi planul tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;

- stabilirea lucrărilor de cultură necesare, a volumului acestora şi elaborarea

planurilor de cultură;

- elaborarea şi fundamentarea altor măsuri de gospodărire (pentru arboretele cu

funcţii speciale de protecţie, pentru cele slab productive şi provizorii etc.)

- Masa lemnoasă pusă în circuitul economic

În funcţie de modul de valorificare, cota de masă lemnoasă repartizată de D.S. Alba, care ar trebui însuşită şi aplicată şi de ocoalele silvice private, se împarte în:

- masa lemnoasă destinată agentilor economici de profil;

- masa lemnoasă destinată aprovizionării populaţiei.

Masa lemnoasă ce se poate recolta este cea provenită din produse secundare, în urma lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. Suprafaţa planificată a fi parcursă cu lucrări de regenerare este repartizată, pe tratamente, după cum urmează:

- curăţiri:		1%

- rărituri:		4,32%

- tăieri de igienă:	23,1%

(Intensitatea la curăţiri este de 6,0 mc/an/ha, iar la rărituri este 13 mc/an/ha.)

Referitor la lucrările de îngrijire se fac următoarele precizări:

- degajările se vor executa în stadiul de desiş, urmărindu-se diminuarea proporţiei

speciilor cu valoare economică scăzută, favorizând dezvoltarea speciilor valoroase (gorun, stejar, fag, tei).

- curăţirile se vor executa în stadiul de nuieliş-prăjiniş, cu consistenţă plin (0,9÷1,0).

Intervenţia se va face în aşa fel încât consistenţa să nu scadă sub 0,8, mai ales în cazul şleaurilor şi arboretelor pure de gorun.

- Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistem de monitoring forestier

În anul 2015, starea de sănătate a pădurilor din fondul forestier al comunei Crăciunelu de Jos a fost în general bună, neînregistrându-se apariţia în masă a bolilor şi dăunătorilor.

Pentru ţinerea sub control a situaţiei s-au luat măsuri de evacuare a materialului lemnos infestat din păduri şi s-au amplificat măsurile de combatere. Pentru diminuarea populaţiilor de insecte dăunătoare s-au luat măsuri suplimentare de amplasare în teren de curse cu nade feromonale atractante, a caror eficienţă a fost evidentă.

- Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

În suprafeţele administrate de ocoalele silvice, toate suprafeţele trebuiesc să se reîmpădurească în conformitate cu prevederile Codului Silvic, în maxim 2 ani de la lichidarea parchetelor de exploatare a masei lemnoase. În plus, toate golurile din fond forestier care nu au o destinaţie în administrarea acestuia sunt împădurite pentru a intra in circuitul productiv şi de protecţie a mediului înconjurător.

Din acest motiv, în fondul forestier de stat nu există disponibilitaţi de împădurire, altele decât cele care decurg din procesul curent de exploatare-reîmpădurire.

În schimb, în proprietatea altor deţinători, în special în zona de vest a judeţului, există numeroase terenuri degradate care şi-au pierdut capacitatea de producţie agricolă, sau sunt nefolosite şi pentru care cea mai bună soluţie ar fi împădurirea.

Deşi există legislaţie adecvată, proprietarii de terenuri degradate, nu manifestă interes faţă de împădurirea acestora chiar daca unităţile silvice şi-au manifestat disponibilitatea pentru identificarea de perimetre de ameliorare, asistenţă tehnică şi producerea materialului săditor.

- Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Aceste lucrări s-au stabilit corespunzător fiecărui tip de arboret în parte, tehnica conducerii şi îngrijirii acestor arborete diferenţiindu-se în raport cu caracteristicile acestora:

- Degajările se vor executa având în vedere vârsta medie; referitor la periodicitatea cu care se vor executa aceste lucrări, se preconizează 2÷3 intervenţii;

- Curăţirile se execută într-o singură intervenţie. Intensitatea acestora se situează la un nivel ridicat – 10 m3/ha, ca urmare a existenţei unor elemente de plop, salcie şi răşinoase (în afara arealului natural) mai bine dezvoltate decât specia preponderentă în arboretele respective;

- Răriturile se execută într-o singură intervenţie în deceniu. Intensitatea acestora se situează la un nivel mediu de 21 m3/ha;

- Tăierile de igienă se vor executa pe toată întinderea suprafeţelor acoperite cu păduri, în limitele unor valori de cel mult 1 m3/an/ha.

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale şi împăduririi

Lucrările de regenerare şi împădurire propuse a se executa au ca scop asigurarea regenerării naturale a arboretelor care vor fi parcurse cu tăieri de regenerare finale, pentru crearea arboretelor tinere ce vor lua locul celor recoltate şi ameliorarea compoziţiei şi consistenţei arboretelor tinere deja existente.

Toate lucrările s-au făcut ţinând seama de starea fiecărui arboret în parte, de funcţiile atribuite acestuia, în vederea obţinerii sortimentului de specii optim în raport cu obiectivele urmărite.

Tehnica de împădurire şi formarea amestecurilor face obiectul unor documentaţii speciale în sarcina organului care aplică amenajamentul.

Ponderea cea mai mare în compoziţia de regenerare o deţine gorunul, specie autohtonă valoroasă şi care se introduce în arealul său natural, urmărindu-se revenirea la tipul natural fundamental de pădure, care, datorită modului defectuos de gospodărire, a fost înlocuit de arborete de tip provizoriu, slab productiv. Ca specii principale de amestec s-a preconizat introducerea paltinului, cireşului şi frasinului.

Cu cât lucrările de regenerare şi împădurire preconizate vor fi realizate la parametri mai buni, cu atât aportul lor la ridicarea productivităţii pădurilor respective va fi şi el mai important.

###### Măsuri de protecţie a pădurilor:

- Parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire şi conducere, pentru a regla în permanenţă consistenţa şi compoziţia apropiată de cele ale tipurilor naturale de pădure locale;

- Adoptarea perioadelor mai lungi de regenerare, care vor conduce la diversificarea pe verticală a structurii arboretelor noi;

- Pentru prevenira incendiilor, se vor deschide linii parcelare (bariere în extinderea incendiilor), amenajare de locuri pentru fumat, interzicerea focului în pădure, panouri de avertizare, dotarea şi intreţinerea pichetelor de incendiu etc.

- Pentru întărirea rezistenţei pădurilor şi prevenirea atacurilor de dăunători, este necesară:

- Extragerea cu regularitate a exemplarelor uscate sau cu început de uscare;

- Evacuarea rapidă a materialului doborât, cojirea trunchiurilor la răşinoase;

- Evitarea rănirii trunchiurilor arborilor în timpul lucrărilor de exploatare sau de turişti;

- Urmărirea permanentă a dinamicii populaţiei de dăunători prin observaţii la arbori capcană, nade feromonale, etc.;

- Menţinerea unei stări fitosanitare cât mai buna a pădurilor.

- Pentru prevenirea fenomenelor de eroziune, este necesar;

- Împădurirea tuturor golurilor din cuprinsul arboretelor cu specii adecvate;

- Impăduriri de urgenţă a suprafeţelor pe care s-au efectuat tăieri;

- Executarea la timp a tăierilor de îngrijire a arboretelor, protejarea regenerării naturale din sămânţă.

2.10.5. BIODIVERSITATE,  BIOSECURITATE,

Biosecuritate

Termenul este  folosit pentru a descrie eforturile depuse în scopul reducerii si/sau eliminarii riscurilor potentiale, ce rezulta din aplicarea biotehnoogiilor si utilizarea produ-selor lor. Termenul de „biotehnologie” defineste orice aplicatie tehnologica, în care se folosesc sisteme biologice, organisme vii sau derivatele lor, cu scopul de a modifica produse sau procese cu utilitate specifica.

Biotehnologia, în forma tehnicilor traditionale de fermentatie, a fost utilizata zeci de ani pentru obtinerea pâinii, brânzei sau berii. Aplicarea tehnicilor de hibridizare si selectie a plantelor si animalelor, cu anumite trasaturi fenotipice a stat la baza ameliorarii soiurilor de plante si raselor de animale (ex. obtinerea de cereale cu productii crescute de boabe).

Diferenta dintre biotehnologia moderna si cea clasica consta în posibilitatea introducerii unor modificari genetice. Conform Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea, biotehnologia moderna presupune utilizarea urmatoarelor tehnici:

  - Tehnici in vitro ale acizilor nucleici care includ tehnologia ADN recombinat si injectarea directa de acizi nucleici la nivelul celulelor sau organitelor celulare;

  - Fuziunea celulara, prin depasirea barierelor de reproducere sau de recombinare genetic.

Biosecuritatea presupune de regula intreg ansamblul de actiuni care permite coneservarea sprciilor din hanitatul lor natural conconcomitent cu folosirea biotehno-loogilor acceptate international si care de regula sunt reglementate legislativ in fiecare tara sau chiar pentru fiecare areal.

Controlul implementarii legislatiei în judetul Alba este realizat de catre Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Alba.

În perioada de analiză, nu au fost cultivate plante modificate genetic în judetul Alba.

# DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII

- Căile de comunicaţie, respectiv drumurile vicinale şi drumurile de exploatare agricolă se află într-o stare avansată de degradare;

- Existenţa redusă a unor lucrări de ameliorări hidrotehnice;

- Există zone afectate de inundaţii şi de alunecări de teren;

- Stânjeniri reciproce a activităţii de agricultură şi de habitat;

- Desfăşurarea activităţii agricole numai după criteriul proprietăţii asupra terenului;

- Degradarea continuă a păşunatului;

- Lipsa de activităţi economice determină un număr mic de locuri de muncă ceea ce duce la exodul localnicilor în căutarea unui loc de muncă;

# NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Aşteptarea faţă de politicile publice

In mare masură, aşteptarea faţă de politicile publice sunt determinate de situaţia specifică pentru zonele rezidenţiale, dar şi de nivelul de dezvoltare a comunei. In raport cu aceste două sisteme de referinţă, ierarhia facilităţilor pe care le-ar dori este urmatoarea:

- extinderea intravilanului pentru agro- turism

- extinderea spaţiilor pentru sport şi agreement

- extinderea intravilanului pentru zootehnie

- locuri de joacă pentru copii

- extinderea reţelelor de alimentare cu apă - canalizare, energie electric

- realizarea de sisteme energetic alternative

- realizarea de perdele de protecție în lungul drumurilor și văilor

- modernizarea structurii de drumuri şi cuprinderea acesteia în P.U.G.

Aşteptările faţă de anumite facilităţi a acopert deficitul de servicii pe care-l semnalează locuitorii precum şi soluţionarea problemelor critice la nivel de comună şi localităţile componente. In ceea ce priveşte amenajarea spaţiilor pentru petrecerea timpului liber şi recreere.

Distribuţia frecvenţelor pe obiective prezintă urmatoarea ierarhie:

- teren de sport (Sporturi pe echipe)

- parc de agreement

Potentialul turistic al comunei se cere valorificat, în opinia locuitorilor, pe urmatoarele forme de turism:

- agro- turism, turism rural

- turism de agrement

- turism cultural și educational

Nevoile dezvoltării si modernizării spaţiului urban sunt numeroase şi presante.

In opinia locuitorilor ordinea de prioritate a nevoilor comunitare se structurează astfel:

- Modernizarea si extinderea infrastructurii urbane

- Modernizarea și clasarea drumului communal DC35 Crăciunelu de Jos - Tiur

- Modernizarea şi extinderea infrastructurii de legatură (trasee periurbane)

- Spaţii moderne pentru petrecerea timpului liber şi de agrement

- Extinderea infrastructurii edilitare

- Reabilitarea patrimoniului cultural

Perspectivele de dezvoltare urbană sunt strâns legate în opinia subiecţilor atât de nevoile de dezvoltare, aşa cum sunt ele prezentate anterior, cât şi de potenţialul diversificat al spaţiului urban. Iată care sunt principalele direcţii de dezvoltare a comunei Crăciunelu de Jos, în funcţie de domeniile cu potenţial mare dar insuficient valorizat:

- Dezvoltarea turismului

- Industria alimentara – lansarea unor produse branduite local

- Servicii medicale moderne

- Modernizarea zootehniei şi extinderea acesteia

- Comerţul

- Cultura şi Invătământul

Aşa cum rezultă din consultarea populaţiei, opinia generală despre perspectivele dezvoltării urbane este asociată cu percepţia potenţialului şi resurselor de care dispune comuna.

Opiniile localnicilor despre viitorul comunei

Aspecte pozitive

- Poziţie geografică favorabilă dezvoltării agriculturii, zootehniei şi turismului

- Comună aerisită

- Spaţii verzi între gospodării

- Capital Uman - Oameni liniştiţi şi harnici

- Biserici renovate, în stare bună

- Cămine culturale renovate

- Şcoli renovate

- Zone rezidenţiale în curs de renovare

- Infracţionalitate scăzută

- Curăţenie

Aspecte negative

- Lipsa locurilor de muncă în  şi localităţile învecinate, fapt ce a condus la

depopularea masivă a comunei, în special datorită migraţiei economice a familiilor tinere;

- Lipsă parcări;

- Lipsa locurilor de agrement, petrecerea timpului liber.

Puncte forte ale comunei:

- Condiţii pentru  să devină comunitate europeană

Alte sugestii ale locuitorilor:

- Rezolvarea problemelor legate de starea căilor de comunicaţie, inclusiv extinderea reţelei stradale;

- Rezolvarea problemelor legate de inundaţii şi alunecări de teren prin lucrări hidrotehnice, hidroameliorative şi antierozionale;

- Rezolvarea problemelor de extindere echipare tehnico – edilitară – canalizare;

- Plantări de pomi fructiferi, arbori din specii valoroase pe terenurile degradate;

- Amenajarea unor zone agroturistice în comună;

- Curăţirea păşunilor şi reînsămânţarea terenurilor destinate păşunatului cu nutreţuri cu randament ridicat;

- serviciile publice (curaţenie, apă, canalizare, energie electrică);

- asigurarea unui management care să asigure consultarea ONG-urilor şi a reprezentanţilor cetăţenilor în deciziile strategice şi de interes public;

- transparenţă în nivel decizional şi o mai buna comunicare;

- construirea unei infrastructuri care sa permită turismul înspre/dinspre Crăciunelu de Jos;

- promovarea principalelor puncte de atractie din comună;

Direcţiile principale de dezvoltare al comunei în viziunea locuitorilor, sunt:

- Atragerea de investiţii pentru a infiinţa unităţi de producţie pentru valorificarea produselor agroalimentare;

- Orientarea spre servicii moderne (medicale, educatie, comerciale,agrement etc.);

- Intensificarea vieţii culturale;

- Dezvoltarea turismului;

- Reţea de festivaluri care să devină tradiţională.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Preambul; Obțiuni ale populației

Dezvoltarea durabilă ca şi concept fundamental capabil să satisfacă exigenţele contemporane de natură economică, socială, culturală şi ecologică, precum şi pe acelea ale unei culturi urbane inexistentă până acum în vechile planuri urbanistice, a solicitat elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al comunei Crăciunelu de Jos pe o bază de analiză a situaţiei existente cu mult mai complexă, care face inutilă o simplă reactualizare a vechiului PUG elaborat în anul 2003.

Studiul de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al comunei, denumit “Strategic de dezvoltare spaţială a comunei Crăciunelu de Jos,” prezintă analiza situaţiei existente, a difuncţionalităţilor,  evidenţiază posibile obiective şi repere ale actualului PUG; dintre acestea s-au stabilit reperele obligatorii ale Planului Urbanistic General Crăciunelu de Jos 2020. S-a lua în considerare Planul de Zonificare a Teritoriului care ilustrează utilizarea actuală a terenurilor şi s-a ţinut cont de conceptul de dezvoltare urbanistică a întregi comune având la bază concluziile analizei critice a zonificării, precum şi elementele generale menţionate mai jos:

- concluziile analizei situaţiei existente şi ale disfuncţionalităţilor;

- implementarea urbanistică a Agendei Locale 21 şi a Programului Urban de Acţiune, elaborat prin participarea societăţii civile;

- integrarea procesului de restaurare şi revitalizare a centrului comunei şi a întregului spaţiu locativ în dezvoltarea generală a comunei;

- stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanistică pentru toate categoriile de locuinţe, servicii, comerţ, construcţii şi zone sportive, zone de agrement, zone verzi, zone de trafic, turism, activităţi economice care să valorifice resursele locale nepoluante etc.

- pentru o dezvoltare armonioasă atât a locuinţelor cât şi a zonelor de producţie industrială şi agricolă este nevoie de respectarea acestor condiţii în cadrul comunităţii.

Priorităţile de intervenţie vizează în etapa imediată:

- eliminarea riscurilor naturale majore,

- îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile publice;

- realizarea unei infrastructuri corespunzătoare, priorităţi ce se  propun  în funcţie

de nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare şi de fondurile avute la dispoziţie de consiliul local (fonduri proprii, fonduri de la bugetul statului şi nu în ultimul rând fonduri atrase prin proiecte).

Obțiuni ale populației

Propunerile privind organizarea viitoare social-economică şi urbanistică a comunei au ţinut seamă de necesităţile şi opţiunile populaţiei. Au fost consultate autorităţilor locale şi  analizate propunerile pentru dezvoltarea de unităţi economice si creare noi locuri de muncă, precum şi alte sugestii făcute pe parcursul consultărilor din perioada elaborării Planului Urbanistic General.

Viziunea cetăţenilor comunei Craciunelu de Jos este în spiritul  dezvoltării  zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurator.

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regasesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.

# EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

Datele prezentate si analiza informatiilor exsitente se poate concluziona ca localitatea Craciunelu de Jos dispune de un potential natural echilibrat fără probleme majore în ceea ce priveste capitalul natural și mediul,  in principal neexistand amenintari care sa exercite presiuni sistemice.

Potenţialul oferit de cadrul natural va produce mutaţii în evoluţia economică, ducând la creşterea valorii terenurilor ce vor fi solicitate pentru dezvoltarea unor activităţi comerciale, agro- industriale şi turism. De asemenea, prin dezvoltarea agro-turistica a zonei va creşte valoarea terenurilor destinate locuirii.

Concomitent oportunitatilor de dezvoltare oferite de cadrul natural si relief, au fost luate in considerare asigurarea cadrului necesar (terenuri urbane, zonare functionala, cai de comunicatie si echipare edilitara) dezvoltarii activitatilor economice generate de aceasta, precum si a bazei turistice (prevederea zonelor destinate practicarii turismului, extinderea locuintelor de vacanta.)

Necesitatea de a rezolva cererea de spaţii pentru dezvoltarea unor activităţi activitati economice si a bazei turistice, precum şi crearea unor noi locuri de munca în sector secundar şi terţiar, şi cererea urbana de dezvoltare a unor noi zone rezidenţiale şi echipamente rezidenţiale ale cartierelor componente, au condus la extinderea pentru perspectivă a intravilanului de la 139,08 ha la 191,21 ha. Extinderea a fost făcută la cererea şi cu acordul autorităţilor locale.

Consiliul Local al comunei Crăciunelu de Jos a aprobat Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategia de Dezvoltare spaţială a comunei Crăciunelu de Jos.

Scopul Planului Local de Acţiune este prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltării Durabile, astfel încât procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selecţionaţi ca relevanţi pentru această comună. Dezvoltarea Durabilă trebuie realizată în aşa fel încât schimbările să poată fi observabile sub toate aspectele - economic, social, cultural, arhitectural şi de mediu).

Comuna Crăciunelu de Jos, prin aşezarea sa, prin conditiile de cadru natural, prin potenţialul economic, are posibilităţi reale de dezvoltare, iar pe altă parte apar impedimente de loc de neglijat în aceasta direcţie, priorităţile urmând, firesc, să fie axate pe înlaturarea acestora.

In cazul cadrului natural trebuie menţionat:

- relieful comunei este colinar, iar ca procese geomorfologice pe versanţi se remară alunecările de teren, fenomen de importanţă majoră ce constituie un impediment în evoluaţia teritorială a o comunei în anumite zone.

- lucrarile de aparare contra inundaţiilor, decolmarări executate doar parţial şi cu mult timp în urmă.

- Terenuri agricole terasate şi nelucrate.

Cele menţionate se constituie în impedimente, a caror corectare, remediere, unde este posibil, vor conduce la intregirea acestor zone în soluţia urbanistică de ansamblu, constituind priorităţi în domeniu.

In condiţiile evoluţiei comunei, priorităţile în plan urbanistic, vor viza urmatoarele domenii:

- dezvoltarea zonelor rezidenţiale de mică şi medie înalţime;

- realizarea dotărilor şi echipamentelor pentru extinderile de intravilane propuse;

- valorificarea resurselor naturale;

- dezvoltarea zonelor cu potenţial turistic;

- instituirea zonelor de protecţie naturale şi a monumentelor istorice;

- eliminarea zonelor poluante;

- dezvoltarea zonelor comerciale;

- extinderea şi modernizarea cailor de circulaţie;

- asigurarea cu echipări edilitare corespunzatoare a zonelor existente şi extinse.

# OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Poziţia localităţilor în reţeaua judeţului

Aşa cum este cunoscut, domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului pune un accent tot mai mare pe dezvoltarea regională, respectiv pe dezvoltarea unor arii care nu se limitează la graniţele administrative ale comunei.

Teritoriul administrativ al comunei Crăciunelu de Jos face parte din zona intercomunitară a municipiului Blaj.

În Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba pentru comuna Crăciunelu de Jos au fost prevăzute intervenţii legate de infrastructură inclusiv echipare tehnico – edilitară.

Prin geografia locului, comuna face parte dintr-o  zonă cu puternică  influenţă a  municipiului Blaj, fiind la distanţă mică. Poziţia întregului areal, îi conferă multiple avantaje, legături economice, sociale şi culturale cu centrele urbane Aiud, Alba Iulia din Judeţul Alba, Mediaş, Sibiu din judeţul Sibiu, Turda, Cluj Napoca din judeţul Cluj, Târnăveni, Sighişoara şi Târgu Mureş din judeţul Mureş.

Dispoziţii directoare:

-  echiparea teritoriului conform localităţilor de rangul IV;

-  extinderea zootehniei;

-  promovarea agroturismului şi a turismului rural;

-  utilizarea eficientă resurselor naturale și a  terenurilor;

-  instituirea programelor adecvate de protecţie a mediului;

- extinderea arealelor împădurite;

- efectuarea de lucrari hidrotehnice pentru combaterea inundaţiilor;

- plantarea de fâşii de protecţie a apelor curgatoare.

Căile de comunicaţie şi transport

Obiectivele modernizării reţelei de drumuri sunt:

- eficientizarea circulaţiei  urbane în  concordanţă  cu creşterea valorilor de trafic,

cu orientarea unor relaţii origine - destinaţie şi cu dezvoltarea în perspectivă a comunei;

- realizarea de căi de comunicaţii în interiorul zonelor funcţionale propuse,

modernizarea şi reabilitarea celor existente;

- prelungirea reţelelor de drumuri în teritoriile nestructurate şi legatura acestora cu

drumurile existente învecinate;

- realizarea de noi trasee de circulaţie împreună cu modernizarea şi reabilitarea

celor existente.

Instituirea zonei de protecţie conform P.A.T.N. – Sectiunea I – Reţele de transport (Legea nr. 363/2006 actualizată):

- 22 m din axul drumului national;

- 20 m din axul drumului judetean;

- 18 m din anul drumului comunal.

Mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor

- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe individuale, obiective şi

dotările de utilitate publică.

- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea unor sporturi de echipă, pentru spaţii

de cazare.

- Pe zonele introduse în intravilan se propune realizarea unor zone rezidenţiale, extinderea şi instituirea unor zone comerciale noi.

Lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriul administrativ

- Finalizare sistem centralizat şi de alimentare cu apă;

- eficientizarea turismului - bazat pe vizitarea resurselor naturale;

- amenajare turistică modernă şi complexă a zonelor favorabile acestei dezvoltări;

- valorificarea resurselor naturale, ceea ce va conduce la crearea de noi locuri de

muncă și o dezvoltare economică.

Accesibilitatea la trupurile intravilanului

In vederea realizarii unui mai bun acces către diferite zone ale comunei se propune cuprinderea dumurilor respective în proprietatea primăriei şi modernizarea drumurilor de acces, conform propunerilor din actualizarea P.U.G-lui.

# 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

- Agricultură

Pornind de la Analiza SWOT a contextului economic local, urmărind punctele tari şi mai ales oportunităţile de dezvoltare economică durabilă, fără a pierde din vedere punctele slabe şi temerile (riscurile) ce pot îngreuna procesul, s-au identificat următoarele tendinţe, propuse drept ţinte ale planului de măsuri pentru implementarea strategiei de dezvoltare durabilă:

- Activitatea economică a comunei Crăciunelu de Jos are la bază, în prezent, ocupaţia principală a locuitorilor:

-  Agricultura în ferme şi în gospodăriile populaţiei.

- Creşterea animalelor: Bovine în ferme, ovine, porcine, şi păsări crescute în gospodăriile populaţiei.

Potenţial existent

- Populaţia comunei Crăciunelu de Jos, buni agricultori şi crescători de animale.

- Tradiţii locale în creşterea bovinelor, oilor şi prelucrarea laptelui.

- Înfiinţarea de IMM-uri pentru valorificarea produselor agricole.

- Resurse de muncă calificate în domeniile tradiţionale: cultura cerialelor, creşterea animalelor,  ocazional prelucrarea lemnului şi a produselor animaliere.

- Potenţial agricol ridicat în ceea ce priveşte cultura cerialelor, a viilor, zootehnia.

- Potenţial în dezvoltarea turismului şi în primul rând agroturism..

- Potenţial turistic ridicat, utilizabil pe tot parcursul anului, datorat peisajului, tradiţiilor, monumentelor culturale, istorice şi naturale.

- Produsele agricole rezultate din creşterea animalelor pot duce la apariţia unor mici industrii de prelucrare de lapte, carne şi produse derivate din acestea.

Economia comunei are în prezent un pronunţat caracter agricol, cu perspectiva diversificării spre sectoare industriale în contextual derulării unor proiecte de dezvoltare.  Mare parte a teritoriului administrativ este ocupată cu suprafeţe agricole (arabil, păşuni, fâneţe).

Planul Urbanistic General al Comunei Crăciunelu de Jos prin modernizările de drumuri pe întreg teritoriul administrativ vine în sprijinul locuitorilor care vor avea acces la  terenurile arabile, păşunile şi fâneţele existente.

În vederea obţinerii unor randamente ridicate în economia comunei se fac următoarele propuneri:

- Protecţia mediului prin acordarea de “indemnizaţii compensatorii pentru o agricultură ecologică”, conform reglementărilor UE;

- Asocierea proprietarilor de terenuri în vederea înfiinţării de adevărate organizaţii profesionale;

- Sprjinirea familiilor tinere în vederea organizării de gospodării viabile;

- Susţinerea familiilor de agricultori prin acordarea de înlesniri în condiţiile legii;

- Dezvoltarea sectorului zootehnic prin: ameliorarea raselor de animale, modernizarea adăposturilor, obţinerea de produse de bună calitate, ameliorarea calităţii fânului şi a altor categorii de furaje, îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor naturale, prin lucrări de întreţinere, utilizare de îngrâşăminte naturale, însămânţări şi supraînsămânţări, combaterea eroziunii solurilor;

- Colectarea, procesarea şi valorificarea superioară a fructelor de pădure;

- Dezvoltarea pomiculturii, a culturilor de plante medicinale şi procesarea lor în vederea valorificării superioare;

- Infiinţarea, dezvoltarea de Asociaţii ale producătorilor din zonă şi sprijinirea funcţionării lor;

- Extinderea culturilor viticole și pomicole pe terasele existente;

- Utilizarea terenurilor cu respectarea “bunelor practici agricole”.

- Turismul

- Dezvoltarea zonelor de recreere, distracţii şi terenuri de sport;

- Refacerea unor arealuri degradate şi redarea lor în folosinţa comunităţii;

- Amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale;

- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe individuale, case de vacanţă, pensiuni turistic rurale;

- Reabilitarea fondului construit existent prin consolidări şi imbunatăţiri ale confortului;

- Dezvoltarea reţelei edilitare existente şi extinderea acesteia în teritoriile nestructurate sau în curs de construire;

- Conceperea unui proiect turistic capabil să atragă turişti şi să ofere servicii de calitate;

- Identificarea surselor de finanţare pentru realizarea dotărilor sportive.

- Activităţi economice generatoare de venituri alternative:

- Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru valorificarea resurselor locale, a meşteşugurilor tradiţionale, artizanatului, creerea de locuri de muncă;

- Prestări servicii;

- Asistenţă tehnică şi de formare, în vederea construirii şi modernizării gospodăriilor pentru practicarea agroturismului;

- Asistarea micilor firme cu potenţial de dezvoltare şi a întreprinzătorilor individuali în dezvoltarea unor planuri de afaceri, obţinerea unor abilităţi de management, accesarea surselor de finanţare;

- Furnizarea de sprijin companiilor noi şi celor existente în indentificarea de noi pieţe, produse şi oportunităţi, promovarea produselor locale, dezvoltarea resurselor locale şi a potenţialului profesional;

- Sprijirea asociaţiilor de fermieri locali (creşterea animalelor, exploatarea durabilă a pădurilor, colectarea fructelor de pădure) ;

- Promovarea agro–turismului în zonă;

- Aceste activităţi în marea lor majoritate sunt compatibile cu zona rezidenţială, se pot obţine Autorizaţii de construire.

Planul Urbanistic General este instrumentul de „Management rural” prin care administraţia publica locala  asigura creşterea calităţii vieţii în condiţiile realizării unei dezvoltări durabile. Pe baza resurselor materiale, financiare şi umane locale, se vor sprijini activităţile economice şi serviciile care păstrează/măresc viabilitatea localităţilor şi le asigură menţinerea unei infrastructuri generale şi specifice moderne.

# EVOLUŢIA POPULATIEI

Din analiza evolutiei demografice în perioada 1992-2011, populaţia comunei se află în scădere demografică. În anul 2019 s-a ănregitrat o creștere.

Tabel 1. Evoluţia populaţiei comunei Crăcinelu de Jos între ultimele trei recensăminte și anul 2019

| Populaţia stabilă la data recensământului și anul 2019 | Evoluția populaţiei stabile între ultimele trei recensăminte și anul 2019 |
| --- | --- |
| 1992 | 2002 | 2011 | 2019 | Ponderea populației din 2002 față de 1992 | Ponderea populației din 2011 față de 2002 | Ponderea populației din 2011 față de 1992 | Ponderea populației din 2019 față de 2011 |
| 2051 | 2092 | 1954 | 2150 | 102% | 93,40% | 95,27% | 110,03% |

Sursa datelor: Direcția Regională de Statistică Alba

Analiza demografică este utilă şi necesară în cadrul elaborării unor strategii la nivel local sau zonal. Desigur că o populaţie se reproduce, scade şi creşte, în funcţie de o serie întreagă de parametri biologici, economici, sociali, culturali.

Aceştia nu sunt însă determinanţi pentru comportamentul de ansamblu al unei persoane sau a unei comunităţi. Toţi oamenii au anumite nevoi, dorinţe, aspiraţii pe care încearcă să le realizeze, context în care condiţiile generale pe care le oferă o localitate (posibilităţi de instruire, şcolarizare, locuri de muncă, asigurarea surselor de venit, asistenţă medicală, comunicare, recreere) joacă un rol hotărâtor în luarea deciziilor de organizare şi planificare a vieţii individuale şi colective. Ca atare, din perspectiva dezvoltării unei localităţi, devin operaţionali şi alţi factori, cum ar fi: capacitatea de organizare socială a populaţiei, condiţiile de mediu natural şi amenajat, elemente de tehnologie, tehnologia informaţională.

De asemenea trebuie tinut seama de numarul mare de persoane ce lucrează în strainatate, parţial continuându-şi activitatea în alte ţări, parţial reîntorcându-se şi constituindu-se nu numai în forţă de muncă specializată sau perfecţionată ci şi infiintând noi societăţi comerciale, devin surse de noi locuri de muncă.

In perspectivă poate fi dezvoltată deliberat şi programatic atractivitatea localităţii în ansamblul ei prin politici economice şi sociale de creare a unor tipuri de activităţi specifice zonei. Totodată trebuie oferite condiţii generale de viaţă corespunzatoare nevoilor locuitorilor comunei pentru a limita migrarea forţei de muncă.

După anul 2011se remarcă o creștere constantă a populației stabile în comuna Crăciunelu de Jos, astfel în anul 2019 populația stabilă a ajuns la 2150 locuitori.

Mişcarea migratorie nu este un indice hotărâtor, indice rezultat din cauza neasigurării locurilor de muncă în comună, care se poate modifica în timp dacă comuna va deveni atractivă din punct de vedere al agriculturii, agroturismului sau a micii industrii.

Evoluțiile demografice din ultimii 25 de ani reclamă adoptarea unor măsuri, predominant economice, menite să reducă migrația populației în vârstă de muncă, dar și implementarea unor politici de suport pentru familiile cu copii.

# 3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIILOR

Organizarea circulatiei rutiere

Reţeaua rutieră a comunei Cr[ciunelu de Jos  însumează la nivelul anului 2016 o lungime totală de 29,78 km, structurată astfel:

Drumuri naționale DN14B – 5 km

Drumul naționale - reprezintă 13,43 % din lungimea totală a reţelei rutiere a comunei Crăciunelu de Jos şi se caracterizează prin următoarele aspecte: drumul național 14B asigură legătura reşedinţei de comună cu Drumul Naţiona  DN 1.  DN14B, se încadrează în categoria T, adică drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi împietruite în stare mediocră ce impun schimbări de viteze pe circa 20% - 30% din parcurs. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de T=1,1. Conform Legii 198/2015 – DN 14B se încadrează în clasa tehnică IV cu lăţimea platformei de 8 m şi carosabilul de 6 m.

Drum județean DJ142 – 2,15 km;

DJ 142 care străbate comuna pe o distanţă de peste 2,15 km. Drumul judeţean 142 asigură legătura reşedinţei de comună cu reședința de comună Bucerdea Grânoasă.  Drumul DJ 142  se încadrează în categoria M, drumuri asfaltate în stare bună. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de M=0,9.

Pe întreaga sa lungime, suprastructura drumului judeţean DJ 142 fost de curând reabilitată prin aşternerea unui covor asfaltic într-un  strat. Conform Legii 198/2015, DJ 142 se încadrează în clasa tehnică IV cu lăţimea platformei- 8 m şi carosabilul 6 m.

Drumuri comunale

Drumurile comunale - alcătuiesc o parte din reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos, având lungimea de 1,8 km, ceea ce reprezintă 6,04% .

Drumul comunal asigură legătura dintre reşedinţa de comună şi  localitatea Tiur limitrofă teritoriului administrative Crăciunelu de Jos.

În categoria drumurilor comunale este încadrat drumul:

- DC 37 în lungime de 1,8 km, asigură legătura între localitatea Crăciunelu de Jos şi localitatea Tiur din municipiul Blaj; Pe toată lungimea lui drumul  este nemodernizat şi se caracterizează prin lipsa de rigole, parapeţi de protecţie și a podeţelor tubulare pentru evacuarea apelor pluviale.

Conform Legii 198-2015 – drumul DC35 se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m.

Drumuri vicinale DV 22,78 km

Drumurile vicinale - alcătuiesc cea mai mare parte din reţeaua rutieră a comunei Crăciunelu de Jos, având lungimea de 22,78 km, ceea ce reprezintă 76,49 % şi sunt  nominalizate în Anexa HCL nr.  29 /  28.07.2011 privind Inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului public al comunei Crăciunelu de Jos.

Conform Legii 198-2015 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m.

Propuneri tehnice privind îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile comunei

In zona drumurilor comunale şi vicinale:

a) Scarificarea, reprofilarea şi consolidarea infrastructurii prin transportul şi aşternerea de balast şi piatră spartă;

b) Şanţuri longitudinale, podeţe pentru subtraversări, eventuale ziduri de sprijin;

c) Amenajarea pâraielor paralele şi transversale cu drumurile vicinale, ziduri de sprijin şi baraje pentru aluviuni;

d) Dotarea primăriei cu utilaje necesare pentru lucrări la drumuri: excavator, ifron, buldozer, autogreder, autobasculantă, compactoare şi personal calificat;

e) Realizarea staţiilor de încrucisare (petrecere) amplasate la o distanţă maximă de 300 m una de alta.

# INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

# BILANŢ TERITORIAL

După cum s-a prezentat în prima parte a memoriului, intravilanul existent al comunei Crăciunelu de Jos totalizează o suprafaţă de 139,08 ha.

Având în vedere dezvoltările propuse prin reglementările prezentului PUG, noul intravilan, care include în totalitate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări pentru toate funcţiunile localităţile precum şi suprafeţele necesare dezvoltării acesteia în perioada analizată în PUG, va avea o suprafaţă de 191,21 ha.

In concluzie se propune introducerea în intravilan a 52,13 ha.

Limitele intravilanului au fost modificate de comun acord cu Consiliul local al comunei Crăciunelu de Jos.

Toate propunerile s-au analizat pe teren, s-au însuşit de reprezentanţii administraţiei locale şi au fost cuprinse în Strategia de dezvoltare locală Crăciunelu de Jos.

Extinderile limitelor intravilanelor cuprind zone pentru:

- funcţiuni mixte;

- funcţiuni rezidenţiale;

- unităţi turistice şi de agrement;

- pentru comerţ şi societăţi cu activitate nepoluantă;

- cai de comunicaţii;

- zone zootehnice;

- echipare edilitară.

Creşterea suprafeţelor pe zone funcţionale, prin perspectivele modificării intravilanului, se prezintă în bilanţul teritorial ce urmează:

Zone destinate funcţiunilor urbane (teritoriul intravilan); localitatea Crăciunelu de Jos

| Zone functionale | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % | Ha | % |
| ZONE PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE P, P+1,P+2 Din care: 25% grădini aferente zonelor de locuit | 100,50 | 72,26 | 148,23 | 74,88 |
| ZONA INSTITUŢII PUBLICE | 2,10 | 1,51 | 9,00 | 4,55 |
| ZONA CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERĂ | 3,40 | 2,44 | 7,40 | 3,74 |
| ZONA CĂI DE COMUNICAŢII FEROVIARE | 2,30 | 1,65 | 2,30 | 1,16 |
| GOSPODARIRE COMUNALĂ, CIMITIRE | 2,20 | 1,58 | 2,20 | 1,11 |
| ZONĂ PENTRU UNITĂŢII DE MICĂ INDUSTRIE ŞI DEPOZITE | 16,58 | 11,92 | 16,58 | 8,39 |
| ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE | 12,00 | 8,63 | 12,00 | 66,07 |
| TOTAL | 139,08 | 100 | 197,71 | 100 |

BILANŢ TERITORIAL COMUNA CRĂCIUNELU DE JOS

| Trupuri Existente | Trupuri Propuse | Suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | Existent [ ha ] | Propus [ha] |
|  |  | ha | % | ha | % |
| Trup 1 | Trup 1 | 139,08 | 100 % | 183,75 | 92,93 |
| - | Trup 2 | - | - | 3,29 | 1,66 |
| - | Trup 3 | - | - | 3,83 | 1,93 |
| - | Trup 4 | - | - | 0,84 | 0,42 |
| - | Trup 5 | - | - | 0,05 | 0,04 |
| - | Trup 6 | - | - | 0,03 | 0,03 |
| - | Trup 7 înglobat in T1 | - | - | - | - |
| - | Trup 8 înglobat in T1 | - | - | - | - |
| - | Trup 9 | - | - | 0,92 | 0,46 |
| - | Trup 10 | - | - | 0,54 | 0,27 |
| - | Trup 11 | - | - | 0,07 | 0,05 |
| - | Trup 12 | - | - | 0,90 | 0,45 |
| - | Trup 13 | 3,50 |  | 3,40 | 1,76 |
| Total |  | 139,08 | 100% | 197,71 | 100% |

Impărţirea teritoriului intravilan în UTR-uri (unităţi teritoriale de referinţă) este marcată pe Planşa - UTR-uri din cadrul PUG şi a Regulamentului local de urbanism.

Principalele criterii de împărtire a teritoriului intravilan al comunei în UTR-uri au fost:

- funcţiunea predominantă a zonei;

- limitele naturale şi fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.);

- zone pentru care se vor elabora planuri urbanistice;

- omogenitatea zonei.

UTR-urile sunt prezentate pe o planşa ce conţine:

- vecinatăţile şi drumurile ce o delimitează;

- orientarea cardinală;

- marcarea zonelor şi subzonelor cu culorile standard;

- precizări privind zonele de protecţie şi reglementările urbanistice aferente;

- lista instituţiilor şi monumentelor istorice.

Extinderile de teren în intravilan s-au facut pe urmatoarele criterii:

- condiţii de fundare bune în comparaţie cu alte zone din localitate;

- vecinătatea zonelor de interes;

- crearea sau extinderea cartierelor rezidenţiale;

- crearea unei noi zone comerciale;

- necesitatea de suprafeţe pentru dezvoltare industrială, turistică şi agro-turistică.

- Prin Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Crăciunelu de Jos ediţia an 2021 nu s-a prezăzut extinderi de intravilan sau zone noi de intravilan în lungul rezervației de interes comunitar “Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț.”

În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafeţele de teren care alături de cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu autorităţile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea sectorului de locuinte, activitati productive si a bazei turistice (suprafata extinderilor este: 58,63 ha).

Intravilanul existent, prevazut de Planul Urbanistic General Comuna Craciunelu de Jos, in vigoare, a fost corectat, pe limita cadastrala a parcelelor, in conformitate cu suportul topografic realizat de SC GEOGIS Proiect SRL.

În actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Crăciunelu de Jos ediţia 2021 s-au prezăzut extinderi de intravilan sau zone noi de intravilan pentru următoarele funcţiuni:

- Zona de locuinte si functiuni complementare: 74,88 % din teritoriul intravilan.

Zona destinata locuintelor si functiunilor complementare este extinsa in conformitate cu cerintele de dezvoltare a acestui sector, si include si zona locuintelor cu densitate redusa situate in zonele perimetrle de extindere a intravilanului. Pentru conformarea urbanistica a acestor zone se propune detalierea ulterioara prin planuri urbanistice zonale- parcelare/ reparcelare, urmarind asigurarea accesului carosabil direct dintr-o circulatie publica si asigurarea conditiilor de echipare edilitara.

Constructiile vor avea un regim de inaltime maxim de P+1, respectiv P+2 in cadrul zonelor mixte de dezvoltare.

Avand in vedere ca o parte din constructiile existente sunt situate in zone cu alunecari active sau cu potential de instabilitate, se interzice construirea in cadrul acestor areale, si se recomanda amenajarea de spatii plantate. Pe termen lung, se recomanda autoritatilor locale crearea unei rezerve funciare de utilitate publica si reamplasarea fondului construit pe aceste terenuri.

b) Zona institutiilor publice si serviciilor, cuprinde atât instituţiile şi serviciile publice existente, cât şi activităţi comerciale, locuire, mică producţie manufacturieră nepoluantă. Zona reprezintă 4,55 % din teritoriul intravilan propus, aceasta fiind extinsa, prin propunerile de dezvoltare a zonelor mixte si a zonelor destinate institutiilor publice si serviciilor. Propunerile spatiale de dezvoltare a zonelor mixte (locuinte si servicii) urmaresc conturarea unor nuclee de servicii relationat unor obiective importante existente pe teritoriul comunei.

În cadrul organizării viitoare a comunei sunt menţinute toate dotările existente şi au fost create condiţiile extinderii acestora, în funcţie de condiţiile de marketing urban promovate de oras.

La delimitarea zonei centrale a comunei, s-au luat în considerare următoarele criterii:

- Funcţional (gradul de concentrare în teritoriu a instituţiilor publice şi serviciilor, existenţă spaţii comunitare, servicii comerciale şi financiar bancare, dotări de interes public, etc.)

- Morfologic- evoluţie parcelar (nucleul istoric de dezvoltare a comunei, caracteristici tramă stradală şi parcelar)

- Conformare spaţială şi volumetrică

c) Căile de comunicaţie reprezintă 4,9% din teritoriul intravilan.

Important: Prin Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Crăciunelu de Jos ediţia an 2020 nu s-a prezăzut extinderi de intravilan sau zone noi de intravilan pentru cimitire.

# 3.8. MASURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Clasificarea riscurilor după gravitatea şi intensitatea lor:

- riscuri ce determiă interdicţie totală de construire:

- alunecări de teren de intensitate mare;

- eroziune de intensitate mare;

- riscuri ce determină interdicţie temporară de construire, până la consolidarea şi stabilizarea situaţiei:

- alunecări de teren de intensitate medie;

- eroziune de intensitate medie;

- inundaţie cu ape freatice sau de suprafaţă de intensitate mare;

- tasare – sufoziune.

- riscuri ce determina autorizarea de construire cu condiţii (ex. adâncime de fundare, regim de înalţime, materiale, etc.) sau amenajări:

- alunecări de teren de intensitate mică;

- eroziunea de intensitate mică;

- inundaţie cu ape freatice sau de suprafaţă de intensitate medie/mică;

- tasare - sufoziune de intensitate medie/mică.

Alunecări de teren

Este preferabil să se execute lucrări de prevenire, care sunt mai simple, puţin costisitoare şi pot fi deosebit de eficiente dacă sunt bine alese şi aplicate cu consecvenţă.

Măsurile de prevenire trebuie aplicate atât pe terenurile cu potenţial de alunecare, cat şi pe terenurile cu alunecări stabilizate. Aceste măsuri urmaresc să înlature cauzele care pot declansa alunecările, să contribuie la ridicarea stabilităţii versanţilor.

O primă problemă se referă la alegerea folosinţelor care trebuie să se facă în funcţie de criteriile de pretabilitate faţă de sol şi condiţiile climatice.

Protecţie mai bună, asigură vegetaţia care umbreşte mai bine solul şi astfel previne formarea crăpăturilor, cele mai mari consumatoare de apă în perioadele cu ploi abundente. Aceste condiţii sunt îndeplinite de pajiştile naturale, de cerealele păioase, leguminoasele pentru boabe, culturile furajere si paşunile raţional folosite.

Împădurirea terenurilor se poate face şi cu plantaţii de nuci, care, prin sistemul radicular puternic pivotant şi fasciculat, asigură fixarea şi drenarea biologică a solului.

O altă masură de prevenire se referă la controlul suprafeţelor predispuse alunecărilor pentru a depista apariţia unor crăpături, urmată de astuparea acestora cu pământ bine compactat, evitându-se în felul acesta pătrunderea rapidă a apelor de suprafaţă către stratul alunecător.

Netezirea, pe terenurile arabile, a formelor de relief existente pe versanţi, pentru a asigura eliminarea apei din micile depresiuni, contribuie, de asemenea, la prevenirea atât a alunecărilor, cât şi a reactivării alunecărilor stabilizate. Netezirea poate fi asociată cu executarea unor şanturi pentru evacuarea apei din depresiunile închise, care nu se pot nivela. In afara de aceste măsuri generale, pe terenurile predispuse alunecărilor, se interzice defrişarea plantaţiilor silvice, amplasarea de construcţii şi depozite grele, trasarea de căi de comunicaţie, efectuarea de săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de alunecare.

Risc de inundaţie cu ape de suprafaţă (prin revărsare)

Pentru zonele inundabile s-au instituit următoarele:

- prevenirea inundaţiilor, în decursul anilor, printr-o serie de lucrări de apărare de maluri şi regularizări de albii:

- decolmatarea şi adâncirea văilor;

- regularizarea cursurilor torenţiale;

- ruperi de pantă în vederea reducerii eroziunii malurilor.

Notă: Pentru autorizarea constructiilor în zonele inundabile se va solicita avizul Administratiei Bazinale de ApeTargu Mureş şi se vor impune măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor şi măsuri constructive specifice în proiectarea clădirilor şi amenajărilor adiacente.

Important: Prin Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Crăciunelu de Jos ediţia an 2021 nu s-a prezăzut extinderi de intravilan sau zone noi de intravilan în lungul rezervației de inreres comunitar “Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț.”

Tasare, sufoziune

Tasarea este un proces mecanic, de îndesare a rocilor, care se manifestă printr-o mişcare lentă în interiorul depozitelor friabile. Tasarea poate avea loc pe depozite argiloase, argilo-nisipoase, nisipo-pietroase de terase, dar şi pe depozite coluviale sau deluviale neconsolidate.

- Se vor executa lucrari de drenare.

- Se vor lua măsuri speciale de protecţie pentru construcţii şi infrastructură.

- Se va interzice traficul greu în zonă.

Toate construcţiile ce vor fi amplasate în aceste zone necesită studii geotehnice.

Zone delimitate cu interdicţie de construire:

- interdicţie definitivă de construire:

- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul instalaţiei de tratare;

- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul staţiei de pompare;

- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul rezervoarelor de apă;

- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 0,4 KV;

- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 20 KV;

- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 110 KV;

- zonă de protecție stație de epurare;

- zonă de protecție sit natura 2000 – ROSCI0382.

# DEZVOLTAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Principalele direcţii vizând dezvoltarea echipării tehnico-edilitare:

- Dezvoltarea infrastructurii reţelelor hidrotehnice;

- Calibrarea albiei minore a văilor;

- Corecţii de torenţi, amenajări de acumulări de ape pentru piscicultură în paralel cu atenuarea undelor de viitură;

- Regularizarea debitelor de apă în bazinul hidrografic pe zona comunei Crăciunelu de Jos în vederea reducerii fenomenelor de inundaţii;

- Implementarea Planului Judeţean de ameliorare a terenurilor cu exces de umiditate;

- Conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii prin aplicarea programului judeţean de ameliorare a terenurilor degradate prin eroziune.

- Aplicarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor al Județului Alba;

Gospodarirea apelor

In cadrul lucrarilor hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare, pentru comuna Crăciunelu de Jos sunt necesare intervenţii pentru:

Alimentări cu apă: extindere reţele de distributie;

Canalizari: extindere reţele de canalizare;

Alimentarea cu energie electrică:

Localitatea Crăciunelu de Jos este alimentată din Sistemul Energetic Naţional, acesta satisfăcând necesităţile actuale ale populaţiei, urmând a se extinde în zonele noi propuse şi la locuinţele care în prezent nu dispun de alimentare cu energie.

# PROTECŢIA MEDIULUI

Propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică:

Particularităţile de structura şi dinamică a mediului corelate cu tipul şi potenţialul resurselor naturale, gradul de ocupare a teriteritoriului, tipul şi gradul de dezvoltare economică, impun o atenţie sporită asupra problemelor de mediu.

De calitatea mediului natural depinde calitatea mediului antropic sub aspectul formelor, durabilităţii şi tipului de organizare a acestuia.

Trebuie ținut cont de faptul că dezvoltarea durabilă se bazează pe un echilibru între dezvoltarea economică, socială și protecția mediului.

Punerea accentului pe dezvoltarea/ protejarea cu precădere a unuia din cei trei factori poate crea dezechilibre majore cu impact negativ asupra dezvoltării durabile.

Este general recunoscut faptul că o societate săracă va influențe negativ mediul în care trăiește, iar fără o putere economică, se degradează atât latura socială cât și mediul.

Intre factorii de mediu, componenţa umană şi dezvoltarea economică trebuie să existe un echilibbru pe cât posibil aproape de perfecţiune.

Aceasta se poate realiza doar prin conştientizarea locului, omului şi comunităţii în cadrul sistemului administrativ teritorial, constientizarea necesităţii de consum de resurse şi spaţiu, cunoaşterea modului de funcţionare şi structura a sistemelor naturale ale mediului, conservarea, protejarea şi regenerarea structurilor degradate şi fragile ale mediului.

Se propune respectarea cu strictețe a tuturor standardelor de calitate pentru calitatea mediului.

Poluarea prin zgomot și vibrații – poluare ce poate apărea în jurul unităţilor de învăţământ care vor fi preconizate a se realiza.

Măsuri-reglementări:

- Se inpune respectarea art. 5 din Ordin nr. 119/ 2014 al M.S. privind disconfort pentru

populaţie prin  producerea de zgomot

Poluarea electromagnetică: poluarea cu unde electromagnetice de la liniile electrice de înaltă tensiune.

Masuri-reglementări:

- se impune păstrarea unei zone libere în jurul surselor de unde electromagnetice;

- se interzice amplasarea construcţiilor, a celor de locuit, în zona de protecţie sanitară.

Poluarea chimică a solului şi aerului: poluarea cu substanţe nocive a solului prin emanaţii în atmosferă sau direct în sol, datorită unor surse fixe sau mobile.

Cauze - efecte:

- gazele de eşapament;

- deversarea necontrolată a deşeurilor de la intreţinerea utilajelor şi maşinilor;

- utilizarea neadecvată a pesticidelor.

Măsuri-reglementări:

- ecologizarea terenurilor acoperite de deșeuri;

- respectarea cu strictețe a legilor referitoare la protejarea cursurilor de apă.

Epurarea şi preepurarea apelor uzate

Se impune:

- realizarea de microstaţii de epurare în zonele unde nu există reţea de canalizare.

- execuţia reţelei de canalizare a apelor uzate menajere (în zonele în care acestea nu există), în vederea racordării tuturor locuinţelor, instituţiilor şi agenţilor economici. Până la realizarea sistemului centralizat de canalizare la nivelul proiectat, inclusiv pentru extinderille de intravilan a localităţii Crăciunelu de Jos, în cazul existenţei instalaţiilor de alimentare cu apă în immobile, evacuarea apelor uzate se va face în bazine etanşe vitanjabile.

Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale

Depozitările necontrolate ale deşeurilor, mai ales pe malurile râurilor reprezintă o sursă de poluare a solului, apei şi atmosferei.

Aceste acțuni conduc la degradarea estetică a comunei, la scăderea indicelui de atractivitate a localităţii şi mai ales la infestarea biologică, fizico-chimică a solului şi a apelor.

Măsuri:

- Implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor;

- Implementarea unui program de modernizare a spaţiilor de stocare: dejecţii animaliere.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri

Pentru prevenirea inundaţiilor s-au executat, în decursul anilor, o serie de lucrări de apărare de maluri şi regularizări de albii.

Implementarea Planului Judeţean de ameliorare a terenurilor cu exces de umiditate:

- decolmatarea şi adâncirea văilor;

- regularizarea cursurilor torenţiale;

- ruperi de pantă în vederea reducerii eroziunii malurilor.

Delimitarea orientativă a zonelor protejate si restricţii generale pentru conservarea patrimoniului natural şi construit.

Zonele protejate sunt structurate astfel:

- zona protejată cu valoare istorică, arhitecturală şi peisagistică;

- zona de protecţie a monumentelor istorice, situate in afara zonelor construite protejate;

- zone protejate de interes judetean cu valoare peisagistică;

- zone protejate pe baza normelor sanitare;

- zona de protecţie sanitara severă;

- zona de protecţie a albiilor minore a râurilor;

- zone de protecţie drumului naţional;

- zone de protecţie drumurilor judeţene;

- zone de protecţie drumuri comunale şi vicinale;

- zona ce necesită masuri de protecţie impotriva riscurilor naturale;

- zona sit natura 2000 – ROSCI0382 – Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț;

- zone propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană.

# REGLEMENTARI URBANISTICE

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a comunei

Unitatea teritorială de referinţă (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru:

- calcularea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire;

- determinarea caracteristicilor urbanistice;

- stabilirea indicatorilor urbanistici;

- reglementarea urbanistică omogenă.

Concluzii privind dezvoltarea localităţii

Obiectivele principale ce reprezintă un deziderat major pentru comuna Crăciunelu de Jos:

- Un climat economic performant şi inovator, care să asigure locuri de muncă şi o dezvoltare economică durabilă pentru localitatea Crăciunelu de Jos;

- un mediu natural curat;

- un fond construit istoric reabilitat;

- infrastructură tehnică modernă;

- infrastructură de sprijin al afacerilor;

- infrastructură socio-demografică (servicii educative de calitate de la nivel pre- şcolar la nivel şcolar; studii de calificarere în domenii conexe turismului şi industriei.

Calitatea locuirii trebuie să fie crescută, serviciile publice îmbunătaţite şi transportul rutier eficientizat.

Turismul trebuia asigurat de trei factori:

- unităţi de cazare dotate cu utilităţi;

- personal calificat în domeniul turismului şi cunoscator a tehnicilor tradiţionale;

- produse ecologice dezvoltate în cadrul unor ferme ecologice.

Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţii.

In vederea optimizării circulaţiei în comuna Crăciunelu de Jos se va urmări fluidizarea circulaţiei pe drumul cel mai încărcat cu trafic (trafic de penetraţie şi tranzit) – Drumul Național DN14B, traseu ce străbate localitatea şi face legătura între DN1, Alba Iulia, Crăciunelu de Jos, Blaj.

Pentru reducerea circulației pe DN14B se recomansă deschiderea de noi drumuri de legătură cu municipiul Blaj și anume:

- Clasarea drumului comunal DC34 în drum județean. Drumul în lungime de 1,8 km face legătura între localitatea Crăciunelu de Jos și localitatea Tiur din municipiul Blaj.

- Redeschiderea drumului de legătură localitatea Bucerdea Grânoasă și Drumul national DN14B. Drumul are lungimea de 2 km și este pe teritoriul celor două comune conform extrasului de Carte funciară și limitelor administrative OCPI Alba.

Intersecţiile care sunt pe acest traseu, intersecţii cu drumuri de legătură cu localităţile comunei nu sunt foarte aglomerate, dar este necesar a se lua unele masuri pentru fluidizarea circulaţiei, siguranţa tuturor participanţilor la trafic, inclusiv a animalelor.

Pentru fluidizarea circulatiei:

- Asigurarea integrală a capacităţii de circulaţie a drumului DN14B prin interdicţia parcărilor de orice fel pe suprafaţa carosabilului;

- Aptimizarea funcţionării intersecţiilor prin stabilirea priorităţilor în funcţie de importanţa traficului pe fiecare ramură; organizarea accesului pietonilor astfel încât să se reducă la minim conflictul vehicul - pieton; semnalizarea şi reamenajarea geometrică (accese);

- stabilirea de trasee de legatură între diferitele zone.

Siguranţa circulaţiei:

- semnalizarea verticală şi marcajele;

- modificarea funcţionării intersecţiilor.

Reducerea poluarii:

- reducerea timpului de traversare a intersecţiilor prin amenajarea priorităţilor şi configuraţiei geometrice, astfel încât viteza de deplasare să fie în mare masură constantă, timpul de aşteptare să fie redus la minim, iar supraturarea motorelor vehiculelor la pornire să fie deasemenea redusă.

- asigurarea unui traseu mai confortabil, mai puţin sinuos şi mai degajat prin asigurarea întregului spaţiu carosabil disponibil pentru circulaţiea vehiculelor.

Optimizarea circulaţiei în comună se va obţine prin ordonarea tramei stradale:

- deschiderea de noi artere în zonele de extindere a intravilanului;

- lărgirea profilelor şi omogenizarea lor;

- clasarea drumului vicinale;

- modernizarea drumurilor de acces în toate localităţile.

Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate

Zonele funcţionale stabilite conform Regulamentului Local de Urbanism sunt puse în evidenţă în planşele de REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE ale P.U.G. ediţia an 2017 şi în planşele cuprinzând unităţile teritoriale de referinţă.

Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate, de asemenea evidenţiate în planşele Reglementări urbanistice – zonificare.

Diviziunea terenului în zone, subzone și unități teritoriale de referință

# Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR),  s-a făcut conform planşei de Reglementări.

# Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de doi parametri:

# funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

# modul de conformare a construcţiilor.

# Schimbarea unuia dintre parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

# Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

# M  - ZONA MIXTĂ

# M1 - Subzona mixtă  cu regim de construire discontinuu şi clădiri având regim de înălţime maxim P+2 niveluri

# L  - ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

# L1- Subzona locuinte individuale situate in tesut constituit

# L2- Subzona locuinte individuale situate in enclave neconstruite/ tesut neconstituit

# A   - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

# A1 - Subzona activităţilor productive şi de depozitare

# A3- Zona activitati agrozootehnice

# V  - ZONA SPAŢIILOR VERZI

# R - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE

# T  - ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE

# T1 - Subzona transporturi feroviare

# T2- Subzona transporturi rutiere

# G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

# G1- Subzona cimitirelor

Restricţii şi zone de protecţie

Conform reglementărilor legale şi prin Regulamentul Local de Urbanism se instituie zone cu interdicţie temporară şi zone cu interdicţie definitivă de construire.

Interdicţii temporare de construire

S-au instituit conform planşei de reglementări urbanistice pentru:

- zonele cu riscuri naturale;

- zonele pentru care au fost făcute intervenţii de stabilizare.

Interdicţii definitive de construire

Sunt instituite zonele care prezintă servituţi de protecţie conform Autorizaţiilor de funcţionare emise pentru alimentare cu apă, canalizare cuprinde în planşele de reglementări urbanistice astfel:

- zone de protecţie sanitară:

- în jurul staţiei de epurare de 50 m;

- în jurul cimitirelor este de 50 m;

- în interiorul zonei de protecţie a văilor, 5 m de la mal.

- zone de protecţie a apelor;

- zone de protecţie a drumului comunal DC 37;

- zona de protecţie a reţelor electrice;

- zona de protecţie a obiectivelor cu valoare de patrimoniu.

# OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Obiectivele de interes public principale sunt urmatoarele:

Institutii publice şi servicii-existente

- Primaria comunei Crăciunelu de Jos;

- Centrala telefonică Crăciunelu de Jos;;

- Poliţia comunei Crăciunelu de Jos.

Căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi largirea străzilor existente:

- DN14B 4 km; face legătura între DN1, Alba Iulia, Crăciunelu de Jos, Blaj.

- drumuri județene 2,15 km;

DJ 142 - 2,15 km, asigură legătura între localităţile Crăciunelu de Jos şi  Bucerdea Grânoasă;

- drumuri comunale 1,8 km;

- DC34 în lungime de 1,8 km, asigură legătura între localitatea Crăciunelu de Jos şi localitatea Tiur din municipiul Blaj (drum în faza de clasare);

- drumuri vicinale 22,78 km

– DV1 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Valea Tiur, în lungime de 1,56 km;

– DV2 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Ghibart Arina, în lung. de  0,7 km;

– DV3 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Bigau, în lungime de  1,0 km;

– DV4 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Ghibart I, II, în lungime de  1,26 km;

– DV5 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  La padure, în lungime de  2,0 km;

– DV6 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Crucea  Bătrână, în lung.  0,9 km;

– DV7 din Crăciunelu de Jos până în locul numit Valea Viilor, în lungime de  2,46 km;

– DV8 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Rituri, în lungime de 2,87 km;

– DV9 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Drumul Sibiului, în lungime 2,26 km;

– DV10 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Valea Viilor, în lung. de 1,33 km;

– DV11 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Fundătura, în lungime de 2,33 lm;

– DV12 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Iezer, în lungime de 0,50 km;

– DV13 din Crăciunelu de Jos până în locul numit În vii, în lungime de 1,0 km;

– DV14 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Sărătura, în lungime de 2,15 km;

– DV15 din Crăciunelu de Jos până în locul numit  Lunca, în lungime de 0,46 km;

Infrastructura majoră

Existent: Reţea alimentare şi distribuţie energie electrică

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice

Propus: Reabilitarea integrată a monumentelor istorice

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a parcurilor naturale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturale

Propus:

- ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

- ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur

Sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, ape, canalizare

Existent:

- Staţia de epurare biologică

- Staţie de pompare ape uzate

- Relee de televiziune

Sisteme de protecţia mediului

Propus: Realizare spaţii verzi, un parc de agrement

Regularizari de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă pentru irigaţii şi atenuarea viiturilor

Propus:

- Sistematizarea cursurilor văilor;

- Realizarea unor lucrări de acumulare apă pentru irigaţii, piscicultură, agreement.

Cladiri şi terenuri necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi a altor obiective sociale de învatământ, sănatate, cultură, sport, protecţie şi asistentă social.

Invăţământ:

Existent: Localitatea Crăciunelu de Jos - Şcoală generală, 8 clase şi grădiniţă, clădiri renovate;

Cultură:

Existent:

- Cămin cultural în localităţile: Crăciunelu de Jos

- muzeu, expoziţie ednografică în Crăciunelu de Jos

Social

Propus: -  Centru îngrijire vârstnici, azil amplasat în incinta dispensarului medical.

- Construirea de Capele mortuale cimitirele din Crăciunelu de Jos pe terenurile propuse în P.U.G.

Sport:

Propus:

- Realizarea unei Tabere Sportive lângă terenul de fotbal

- teren de sport în echipe

- dotari pentru tineret, activitati sportive si de agrement.

Turism:

Propus:

- Centru de informare turistică în Crăciunelu de Jos.

Activităţi economice:

Propus:

- Târg pentru animale în Crăciunelu de Jos.

Activităţi agricole

Propus: Crearea de livezi sau vii pe dealurile cu alunecări de teren.

    - Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan

Tipul de proprietate a terenurilor din cadrul intravilanului comunei Crăciunelu de Jos a fost analizat şi împărţit în urmatoarele categorii:

a) Proprietate publică

Terenuri proprietate publică de interes naţional:

- drumuri naţionale cu podurile şi parcări aferente;

- apele de suprafaţă cu albiile lor minore, apele subterane, malurile şi cuvetele lacurilor;

- lucrări de regularizare a cursurilor de apă;

- LEA 220/110/20 kV, posturile de transformare;

- ansambluri sau situri istorice şi arheologice.

Terenuri proprietate publică de interes judeţean:

- drumuri judeţene cu podurile şi parcările aferente;

- instituţii publice de interes judeţean;

- locuinţe sociale;

- monumente, ansambluri şi situri istorice;

- ansambluri si situri istorice si arheologice;

- rezervaţii naturale şi monument ale naturii;

- terenuri cu destinaţie forestieră.

Terenuri proprietete publică de interes local:

- străzi, poduri aferente;

- piaţete şi parcuri publice, precum şi zonele de agrement;

- instituţii publice de interes local: primăria, biblioteca, dispensar uman, dispensar veterinar, poliţia, şcoli, gradiniţe, mgazine, etc.

- terenuri de sport;

- locuinţe sociale;

- monumente, ansambluri şi situri istorice;

- cimitire;

- reţele de alimentare cu apă, canalizare, staţie de tratare şi epurare a apelor uzate cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;

- lacuri;

- terenuri cu destinaţie forestieră.

b) Proprietate privată

Terenuri proprietate privată de interes local.

- terenuri arabile, grădini, vii/livezi, paşuni, fânaţe.

- construcţii, clădiri.

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice:

- construcţii, clădiri: locuinţe, biserici, magazine, ateliere, bănci comerciale, baruri, bază de agrement, staţii carburanţi, etc.

Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea realizării noilor obiective de utilitate publică.

Terenurile aflate in domeniul privat, ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public:

- terenuri necesare echipării tehnico-edilitare;

- terenuri necesare construirii de străzi noi.

Se impune rezervarea în zonele nou create a unor suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivelor şi dotărilor de utilitate publică.

- CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Amenajarea și dezvoltarea unităţii teritorial-administrative de bază în totalitatea ei, în corelare cu teritoriile administrative înconjuratoare.

In vederea unei mai bune corelări cu teritoriile administrative înconjuratoare, am propus:

- Extinderea și modernizarea drumurilor: comunale, vicinale;

- Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a canalizării;

- Extinderea retelelor electrice şi modernizarea posturilor de transformare pentru a satisface cerinţele actuale;

- Realizarea activităţii controlate de colectare a deşeurilor;

- Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizări de maluri, decolmatări de albi, acumulări temporare, etc.

- Lucrari de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea versanţilor şi refacerea stabilităţii acestora.

- Împăduriri.

Şansele de relansare economico-socială a localităţilor, în corelare cu programul propriu de dezvoltare.

Pentru a ajuta o relansare economică a comunei Crăciunelu de Jos, se propun urmatoarele:

- incurajarea investiţiilor private;

- valorificarea pe plan local a resurselor materiale şi umane;

- facilitarea accesului informaţional privind piaţa;

- formarea capitalului uman în spiritul economiei de piaţa;

- elaborarea de metode eficiente de monitorizare şi control;

- popularizarea agenţilor cu rezultate economice şi sociale deosebite prin organizarea de târguri şi expoziţii.

Categorii principale de intervenţie, care să susţină programul de dezvoltare.

- circulaţie;

- fond construit şi utilizarea terenurilor;

- spaţii plantate, agrement şi sport

- probleme de mediu;

- protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu;

Priorităţi de intervenţie, în funcţie de necesităţile şi opţiunile populaţiei.

- eficientizarea circulaţiei urbane pe toate drumurile din teritoriul administrative;

- realizarea de căi de comunicaţii în interiorul zonelor funcţionale propuse;

- modernizarea şi reabilitarea arterelor legătură între localităţii;

- prelungirea reţelelor de drumuri în teritoriile nestructurate şi legatura acestora cu reţelele existente învecinate;

- realizarea drumului de legătură cu localităţile Tiur și Bucerdea Grânoasă;

- instituire zonă de protecţie pentru drumurile comunale, vicinale.

- încurajarea activităţilor de turism sau complementare:

- rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe de vacanţă sau individuale;

- extinderea intravilanului;

- extinderea controlată în trepte, cu limite spaţiale clare ale comunei, prin restricţionarea oricarei forme de dezvoltare neplanificată urbanistic la periferii.

- rezervarea terenurilor necesare pentru amenajarea spaţiilor verzi şi de agrement:

- plantarea de făşii verzi de protecţie de-a lungul   DC, DV ;

- modernizarea și extinderea  parcului;

- amenajarea de perdele de protectie, în zonele cu alunecări de teren.

- instituirea zonei de protecţie de-a lungul râurilor.

- plantarea de faşii de protecţie – în lungul albiilor văilor torențiale;

- delimitarea zonelor protejate

- insitutirea zonei de protecţie de-a lungul pârâurilor.

- instituirea zonelor de protecţie sanitară în jurul staţiei de epurare, a cimitirelor.

Tabelul urmator prezinta principalele masuri si interventii corelate cu obiectivele de dezvoltare a Consiliului Local al comunei Craciunelu de Jos si cu principalele propuneri ce decurg din documentatiile de ordin superior :

| SECTOR/ DOMENIU | PRIORITATI |
| --- | --- |
| PRODUCTIE AGRICOLA | Asigurarea unor zone destinate dezvoltarii fermelor agricole si serviciilor conexe |
| ECHIPARE EDILITARA SI MEDIU | Dezvoltarea sistemului de canalizare Executarea de lucrari de stabilizare in zonele cu pericol de inundatie si alunecari de teren Introducerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor |
| ECONOMIC | Asigurarea zonelor mixte agrozootehnice si de servicii |
| SOCIO- CULTURAL | Crearea de noi oportunitati de dezvoltare a afacerilor prin asigurarea unor zone mixte de dezvoltare (locuinte si servicii, agrozootehnice si servicii, zone de agrement) |
| DEZVOLTARE URBANISTICA- FOND CONSTRUIT | Incurajarea dezvoltarii prioritare a terenurilor neconstruite din intravilan prin limitarea extinderiilor acestuia Utilizarea terenurilor virane pentru practicarea agriculturii Asigurarea zonelor mixte de dezvoltare Recomandarea de realizare PUZ in zonele cu parcelar agricol si loturi subdimensionate |

În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafeţele de teren care alături de cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu autorităţile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea sectorului de locuinte, activitati productive si a bazei turistice (suprafata totala a extinderilor este de 58,63 ha).

Intravilanul existent, prevazut de Planul Urbanistic General Comuna Craciunelu de Jos, in vigoare, a fost corectat, pe limita cadastrala a parcelelor, in conformitate cu suportul topografic realizat de SC GEOGIS Proiect SRL.

CONCLUZII

Prezenta documentaţie urmează a fi analizată şi avizată conform legislaţiei în vigoare şi apoi aprobată de Consiliul Local al Comunei Craciunelu de Jos.

Odată aprobat Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local aferent capătă valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar administraţiei locale şi judeţului Alba ce vor urmări aplicarea lor.

Stabilirea categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor s-au realizat în baza analizei multicriteriale la nivelul cartierelor şi trupurilor componente privind:

- Funcţiunea dominantă în zonă;

- Configuraţia fondul construit existent şi a parcelarului propus;

- Circulaţia şi echiparea edilitară;

Faţă de posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de realizat, datorită potenţialului de dezvoltare a activităţilor de servicii şi turistice, se preconizează o creştere a interesul pentru dezvoltarea acestor activităţi (şi implicit a solicitărilor pentru terenuri destinate agro- turismului, comerţului şi serviciilor), precum şi a sectorului de locuinţe.

Comuna îşi va păstra şi dezvolta în continuare profilul economic actual, diversificat, prin încurajarea dezvoltării activităţilor economice specifice acestuia, cu profil agro- turistic, agricol şi activitati productive. Relansarea activităţii economice se poate realiza prin reactivarea unităţilor economice existente în agricultură, precum şi stimularea investiţiilor în societăţi comerciale cu profil touristic - servicii, promovarea activităţilor industriale nepoluante şi reutilizarea amplasamentelor industriale si agrozootehnice abandonate.

Dezvoltarea serviciilor comerciale si turistice, atât către agenţii economici cât şi către populaţie trebuie să fie o prioritate în demersurile de stimulare a organismelor competente centrale şi locale, atât datorită lipsei acestora ca volum şi calitate necesară, cât şi datorită resurselor pe care le oferă prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia comunei.

Concomitent cu punerea in aplicare a prezentei documentatii se vor face demersurile neceare pentru realizarea studiilor de specialitate si proiectelor necesare completarii si detalierii documentatiei (PUZ, PUD, etc.).

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General Comuna Craciunelu de Jos, se face conform Regulamentului Local aferent Planului Urbanistic General  care cuprinde:

- Prescripţii şi reglementări generale la nivelul teritoriului cuprins în intravilanul propus al orasului; Prescripţii specifice la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă.

Aprecieri ale elaboratorului PUG

Considerăm de importanţă majoră pentru viitorul comunei, precum şi pentru transformarea unei părţi din comună în zonă agro-turistică (şansa importantă de relansare economică şi socială), luarea tuturor masurilor de protecţie a mediului, de împădurire şi nu în ultimul rând de dezvoltare a sectorului economic responsabil cu agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea produselor agricole şi animaliere.

sef proiect,

arhitect Andreea Popa

# Footnotes

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Situația persoanelor vârstnice din mediul rural și forme de sprijin pentru acestea, www.cnpv.ro